OPIS   TECHNICZNY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO  BUDOWLANY

Oczyszczalnia ścieków w Starej Błotnicy.

Część -     DROGOWA

1.  Podstawa   opracowania

- Plan zagospodarowania terenu

-    Techniczne badania podłoża gruntowego

-    Rozporządzenie  Ministra  Transportu i Gospodarki z dn.2.03.1999r

# w  sprawie   warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi

publiczne  i  ich  usytuowania / Dz.U. nr.43 /.

2. Lokalizacja .

Teren objęty projektem mieści się w miejscowości Stara Błotnica.

3.0 Warunki  gruntowo  wodne.

Na podstawie przeprowadzonych wierceń stwierdzono, że pod warstwą nasypów podłoże gruntowe zbudowane jest z gliny zwięzłej.

Wodę gruntową w postaci sączeń stwierdzono na warstwie gliny tj. na głębokości

1.20-1.50m od powierzchni terenu.

4 .  Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje :

- budowa placu w rejonie budynku oczyszczalni

- ukształtowanie terenu

5.  Opis rozwiązań projektowych.

Wjazd do obiektu projektuje się o szerokości 5.5m.

Plac przy budynku oczyszczalni zaprojektowano o wymiarach  23.0 x 22.5m

i na długości 8.5m plac o szerokości 15.0m.

Dla potrzeb technologicznych obiektu budynek oczyszczalni został otoczony

skarpą o pochyleniu 1:15.

Szczegółowe rozwiązanie pokazano na rys. nr.2 „Plan sytuacyjno wysokościowy”.

Murki oporowe nr.1,2 i3 oraz barierkę przy chodniku na skarpie należy wykonać

wg. Projektu konstrukcyjnego.

6.   Przekroje    konstrukcyjne .

Dane projektowe:

- kategoria ruchu   - KR 2

- warunki wodne   - złe

- nośność podłoża - G 4

-    głębokość przemarzania 1.0m. – hz = 0.65 cm.

Dla wyżej wymienionych założeń nawierzchnie placu zaprojektowano

o następującej konstrukcji:

-  warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm

-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 3 cm po zagęszczeniu

-  podbudowa zasadnicza z chudego betonu  grub. 20 cm

-  podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cem.o Rm=1.5 MPa – 15 cm

-  warstwa mrozoodporna z piasku średnioziarnistego  grubości   20cm

sprawdzenie warunku mrozoodporności:

8+3+20+15+20  = 66 cm      66 > 65

warunek mrozoodporności został spełniony.

Chodnik zaprojektowano o następującej konstrukcji:

-  warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 6 cm

-  podsypka cementowo piaskowa 1:4 grubości 5 cm po zagęszczeniu

Plac od  strony  zewnętrznej ograniczono krawężnikiem  betonowym

o wymiarach 15x30x100 cm na ławie  betonu B10.

Chodnik od strony zewnętrznej ograniczono obrzeżem betonowym 8x30 cm.

7.  Odwodnienie .

Odwodnienie placu poprzez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych

przewidziano do zaprojektowanego wpustu kanalizacji deszczowej i cieku

przykrawężnikowego. Ciek oraz odwodnienie wykonać wg. Projektu sanitarnego.

8.  Roboty ziemne .

Roboty ziemne wystąpią przy wykonywaniu projektowanych dróg oraz nasyp

Do obwałowania budynku oczyszczalni.

Roboty ziemne obliczono tabelarycznie wg. założonych przekrojów.

Przekroje od I – VII dotyczą robót ziemnych przy drogach, przekroje A – H dotyczą

robót ziemnych przy obwałowaniu budynku oczyszczalni.

Bilans mas ziemnych przekroje I – VII :

Wykop  -  234,49

Nasyp    -  306,03

---------------------------

Nasyp   -   71.54m3

Bilans mas ziemnych przekroje A - H :

Nasyp -  2444.46 m3

Całkowity bilans mas ziemnych przekroje I – VII i przekroje A – H :

Nasyp 71.54 + 2444.46 = 2516 m3.

Nasyp należy wykonać z optymalnej mieszanki gruntowej tj. 50% piasku i 50% piasku gliniastego, dopuszcza się skład 60% piasku i 40% piasku gliniastego.

Nasyp wykonywać metodą warstwową o grubości warstwy 20 – 30 cm , nasypy winny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

Grunt w nasypie winien być zagęszczony do wskaźnika zagęszczenia Is :

-  górna warstwa o grubości 20 cm  -   Is = 1.00

-  niżej warstwy nasypu od 0.20 do 1.20  -  Is = 0.97

-  warstwy nasypu poniżej 1.20m  -  Is = 0.95

Projektowane skarpy obwałowania mają pochylenie 1:1.5, powierzchnia skarp

wynosi 652.72 + 18.00 = 670.72 m2

Skarpy oraz tarasy należy obsiać trawą , powierzchnia do obsiania wynosi

670.72 + 8.00 + 50.50x1.50 + 41.50x2.00 = 837.47 m2

opracowała . inż. Helena  Wawrzak

upr.  67 / 84

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO  BUDOWLANY

Oczyszczalnia Ścieków w Starej Błotnicy.

Cz. drogowa

ZESTAWIENIE  ZAWARTOŚCI :

- Opis  techniczny

- Rysunki :

Plan sytuacyjno wysokościowy  dróg...........1

Plan sytuacyjno wysokościowy  ……..........2

Przekroje konstrukcyjne ..............................3

Przekroje poprzeczne I – VI……………….4

Przekroje poprzeczne VII…….……………5

Przekroje poprzeczne A – C.………………6

Przekroje poprzeczne  D – F …..……….….7

Przekroje poprzeczne G – H ………………8