SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Znak sprawy:   B-341/3/2007

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający: Urząd Gminy w  Starej Błotnicy

Adres:             26-806  Stara Błotnica nr 46

Telefon:          048 385 77 90, 048 385 77 91         faks:  048 383 50 92

REGON:         000540038                                       NIP: 798-12-30-854

2. Tryb udzielenia zamówienia

###### Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm./  „Prawo zamówień publicznych”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej relacji Chruściechów-Ryki   na odcinku o długości                                       1 237,05 m.

Zamówienie obejmuje:

1.   Roboty przygotowawcze.

- odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe

- mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni

- mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie.

2.  Roboty ziemne.

Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2 km

3.   Podbudowa z kruszywa.

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5 cm. z częściowym formowaniem poboczy – pod konstrukcję nawierzchni jezdni

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- skropienie podbudowy z kruszywa bitumem

4.   Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- Pobocza i zjazdy.

  - Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych

  - Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gospodarczych z kruszywa łamanego niesortowanego.

- Odwodnienie.

  - wykonanie przepustów

7.   Roboty towarzyszące

  - Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nn rurami dwudzielnymi PVC A110

- Organizacja ruchu.

- ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych

- malowanie znaków poziomych

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty w kosztorysie ofertowym.

Powyższy przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi i  specyfikacją techniczną.

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawarty jest w kosztorysie ofertowym - stanowiącymi załączniki do specyfikacji.

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia (dokumentacja techniczna dostępna jest do wglądu    w  Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy, pokój nr 1).

Oferent zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia         (w tym zapoznać się z przyszłym placem budowy).

Wymagania jakościowe:

- w/w roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. – Prawo budowlane, projektem wykonawczym, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne

i higieniczne warunki pracy, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo

zamówień publicznych;

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza

ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia;

Wymagany termin realizacji robót budowlanych: 80 dni od daty podpisania  umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Pzp;

- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca musi wykazać, że:

a) dysponuje podstawową kadrą posiadającą uprawnienia budowlane (wymagane przez prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania robót w niżej podanych specjalnościach:

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jakie będzie wykonywał w ramach niniejszego projektu.

Sposób spełniania warunków w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące        wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna)

Wymagania wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 10 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp mają zastosowanie do konsorcjum, spółki cywilnej.

Wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp winny być wspólnie spełnione przez Wykonawców.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie złożenie przez wykonawcę oświadczenia           o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik do specyfikacji).

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału w  postępowaniu;

1.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający

dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone

w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z

ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta,

2.  W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub

budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający będzie żądać od oferenta

przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii, a zamawiający nie może

sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób (Dz. U. Nr 133 z 2001r. poz. 1484),

3.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony  formularz oferty.

- wypełniony kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

- podpisane  oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 2 do oferty.

d)   wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada

przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie

prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert, stanowiący załącznik nr 3 do oferty.

e)  kserokopia uprawnień i dokumentów stwierdzających odpowiednie przygotowanie

zawodowe dla osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy,

załącznik nr 4.

- kserokopia zaświadczenia o przynależności Kierownika Budowy do Izby Inżynierów

Budownictwa, załącznik nr 5.

- zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego – zał. nr 6  oraz właściwego oddziału ZUS – zał. nr 7    potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat  oraz składek na ubezpieczenie społeczne, albo zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert .

- Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. zał. nr 8

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu

na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego (nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie  przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

11.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Monika Białkowska   tel. 0-48 385 77 90

12.  Wymagania dotyczące wadium;

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą;

30 dni od terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1/   Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,

2/    Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych,

3/    Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia

ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka,

4/     Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą

złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach,

w których oferent naniósł zmiany,

5/     Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

6/      Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7/       Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione

przez Oferenta i dołączone do oferty.

8/     Oferta wraz  ze wszystkimi załącznikami winna być ponumerowana w prawym dolnym

rogu  -  każda kartka,   każdy załącznik oznaczony w prawym górnym  rogu – zał. nr .. i

ułożone  zgodnie z punktem 3 niniejszej specyfikacji,   trwale spięta  i  złożona

zamawiającemu  w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach:

Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona następująco:

Urząd Gminy w Starej Błotnicy,      26-806  Stara Błotnica

Przebudowa drogi gminnej relacji Chruściechów-Ryki na odcinku o długości

1 237,05 m.

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać  nazwę         i adres  wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.

Ofertę składaną do ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM  27.07.2007 r.   godz. 1015

Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/partnera wiodącego. W przypadku wybrania oferty wspólnej, przed podpisaniem umowy na  realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający poprosi o przedstawienie kopii umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć  w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść  w Urzędzie Gminy     w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica  pokój nr 1 nie później niż do dnia:  27.07.2007 r.    godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte (po upływie   terminu przewidzianego na wniesienie protestu ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2007 r.. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego                 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy   26-806 Stara Błotnica   pokój nr 3.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy  oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Z posiedzenia Komisja Przetargowa sporządza protokół, który jest udostępniany oferentom biorącym udział w przetargu, w zakresie podanym w art. 96 ust. 3 ustawy.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie wg ustaleń ustawy

Prawo zamówień publicznych.

16. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferenta:

Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienie co najmniej 3 letniej  gwarancji  przez wykonawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie

"spełnia - nie spełnia"   Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego.

17. Opis sposobu obliczenia ceny;

Oferent zobowiązany jest opracować kosztorys ofertowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamieszczonym w kosztorysie ofertowym oraz określić ryczałtową cenę za wykonanie zadania objętego przedmiotem zamówienia.  Wykonawca podaje cenę netto wynagrodzenia ryczałtowego na formularzu oferty.

Do ceny netto należy dodać wartość podatku VAT.

Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) podana w formularzu oferty będzie brana pod uwagę

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

Najniższa cena ofertowa

-  100% - oferent otrzyma 100 punktów, jeżeli wartość prac objęta zamówieniem będzie najmniejsza, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej. ( MINIMALIZACJA)

Liczba punktów przyznanych zostanie określona wg wzoru  najkorzystniejsza cena  (minimalna)

[cena oferty najniższa : cena badanej oferty] x 100 x waga kryterium (100%)

Wartości będą obliczone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

19. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone  w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wysokość należytego wykonania umowy ustala się na 5% ceny brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie może być wniesione w formach wymienionych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie zawartej w treści art. 148 ust. 2 ustawy.

W przypadku wyboru pieniężnej formy, zabezpieczenie należytego wykonania należy wpłacać

w Kasie Urzędu Gminy w Starej Błotnicy lub na konto nr  94 91150002 0050 0500 0215 0003

BSRz  Radom O/Błotnica.

Zamawiający dokonuje zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1/ 70 % wartości zabezpieczenia w ciągu 30 dni, od daty ostatecznego odbioru i uznanego przez

Zamawiającego za należycie wykonane

2/ 30 % wartości zabezpieczenia w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

umowy ;

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez oferenta poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez zamawiającego stanowią integralną część umowy na przebudowę drogi gminnej relacji Chruściechów - Ryki na odcinku o dług. 1 237,05 m.

Treść umowy jak w załączeniu.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte 
w ustawie  Pzp, a w sprawach nie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

- formularz oferty

- załączniki do oferty nr 1, 2, 9, 10, 11,

- projekt umowy

- mapka poglądowa

5.    przekrój konstrukcyjny

Specyfikację zatwierdzam dnia:05.07.2007 r.

Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

NAZWA  I  ADRES  OFERENTA

................................................................................

................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

tel. .........................................................................

fax ........................................................................

Urząd Gminy w Starej Błotnicy

# O F E R T A

na wykonanie przebudowy  drogi gminnej relacji Chruściechów-Ryki

na odcinku o długości 1 237,05 mb w terminie 80 dni od podpisania umowy  zgodnie

z  kosztorysem  ofertowym

za kwotę ryczałtową brutto ............................................................... zł.

Słownie: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w tym netto ....................................... zł., VAT ........................................ zł.

Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty – 36 miesięcy liczona od daty odbioru końcowego robót.

Termin płatności – 30 dni od dnia złożenia faktury.

Informujemy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia,  specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i nie wnosimy  żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy,  że  podane  warunki  zostały  przez  nas  zaakceptowane

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta zawiera ….. ponumerowane strony.

Data .......................................                                          ..........................................................   Podpis oferenta

Załącznik nr 2

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE SPEŁNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ

WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2006r.NR 164, POZ. 1163, Z PÓŹN. ZM.)

I NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej relacji Chruściechów-Ryki na odcinku o dług. 1 237,05 m.

Ja niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy oświadczam, że:

1) Spełniamy warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.):

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia według art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), którego treść brzmi następująco:

„ust. 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych”.

„ust. 2 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie związania ofertą”

Podpisano

pełnomocny przedstawiciel wykonawcy

„PROJEKT”

UMOWA NR  …./07

zawarta w Starej Błotnicy w dniu ………….. 2007 r.  pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica,    26-806 Stara Błotnica

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez  :

Wójta Gminy – Stanisława Białkowskiego

z jednej  strony, a

…………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………

posiadającym:  Regon:   …………….                     NIP: ………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą z drugiej strony, o następującej treści :

( 1.

W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego z dnia  …….. 2007 r. Zamawiający powierza,

a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na:

Wykonaniu przebudowy drogi gminnej relacji Chruściechów - Ryki na odcinku o dług. 1 237,05 m.

( 2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem umowy zgodnie                        z  kosztorysem ofertowym(załącznik nr 1 do umowy), oraz innymi warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 2 do umowy).

( 3.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania zadania i nie będzie wnosił o zmianę wynagrodzenia z tytułu robót wykonanych a nie ujętych w złożonej ofercie.

( 4.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 80 dni od daty podpisania umowy.

( 5.

Strony ustalają jako formę odbioru - odbiór końcowy robót.

( 6.

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.Przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu podpisania umowy.

2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w sposób gwarantujący ciągłość realizacji

inwestycji.

(7.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1/ - wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem robót zawartym w kosztorysie ofertowym,

2/ - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

i zasadami wiedzy technicznej,

3/ - terminowe wywiązanie się z udzielonego mu zamówienia,

4/ - zabezpieczenie we własnym zakresie wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu do

wykonania   zamówienia,

5/ - odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy w trakcie realizacji powierzonych   robót,

określonych w specyfikacji,

6/ - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu przedmiotu zamówienia, oraz usunięcie na

własny koszt wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji.

( 8.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie ryczałtowej ceny zawartej w ofercie Wykonawcy na kwotę brutto :………………………  zł.

Słownie: …………………………………………………………………….

§ 9

Wykonawca wniósł  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie t.j.  …………………. zł.

Zabezpieczenie wniesiono w formie  gwarancji ubezpieczeniowej.

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót

potwierdzonych protokółem odbioru robót.

- 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

( 10.

Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego: …………………..

nr uprawnień : ……………………………………….

( 11.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy przedmiotowego zadania:

Uprawnień:

( 12.

1.Rozliczenie wykonanych robót odbywać się będzie na podstawie przedłożonej przez

Wykonawcę    prawidłowej faktury końcowej.

2.Rozliczenie faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

3.Strony ustalają, że kwotę wynagrodzenia określonego w (9 Zamawiający przekaże na

rachunek  bankowy wskazany przez Wykonawcę.

( 13.

Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy

na zasadach kar umownych.

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

za każdy dzień zwłoki.

b/ za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i

rękojmi w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany  przedmiot umowy za

każdy  dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

c/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wys.10% wynagrodzenia

umownego.

2.Zamawiajacy zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%

wynagrodzenia    umownego.

b/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki.

( 14.

1/ Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy  36 miesięcy - od daty

odbioru końcowego i uznania robót za wykonane należycie.

2/ W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad niezwłocznie, lecz

nie  później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

3/ Strony umowy ustalają, że okres rękojmi jest równoważny okresowi gwarancji.

( 15.

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności  zmiana umowy oraz wprowadzenie do niej

takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich

uwzględnieniu  należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie

w rezultacie z okoliczności, których  nie   można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

( 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i  przepisy kodeksu cywilnego.

§ 17.

Sprawy  wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

( 18.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :		           			      WYKONAWCA :

KONTRASYGNATA

SKARBNIKA  GMINY