# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w msc. KASZÓW OSINY, gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

odcinek od km 0+008,80 – 1+259,60

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. =1259,60 | km | 1,26 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie (275,0+350,0)x2,5=1562,5 | ha | 0,156 |  |  |
| 3 |  | Rozebranie przepustów średnicy d=600mm pod istniejącą drogą =10 | m | 10 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 76-100cm | szt | 21 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy (0,4+1,8)x0,5x0,6x(390+346,60)=486,16 2.Przepust d=600 ( szt. 1): 15x1,5x1,5=33,75 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 4+7+7=18): (6,00+2x7,00+8,00+14x5,00)x0,8x0,4=31,4 | m3 | 551,3 |  |  |
| 6 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem: pod kable telekomunikacyjne: 6x6,0x1,0x0,5=18 | m3 | 18 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: (1259,60-8,80)x(4,00+2x0,10)+ +8,0x5,00= 5253,4+40,0=5293,40 | m2 | 5 293,4 |  |  |
| 8 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. średnio 16cm - jezdnia: (1259,60-8,80)x(4,00+2x0,10)+ +8,0x5,00= 5253,4+40,0=5293,40 | m2 | 5 293,4 |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =5 293,4 | m2 | 5 293,4 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,5cm - KR1 - jezdnia: (1259,60-8,80)x(4,00+2x0,05)+ +8,0x5,00= 5128,3+40,0=5168,0 | m2 | 5 168,00 |  |  |
| 11 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: (1259,60-8,80)x4,00+ +8,0x5,00= =5003,2+40,0=5043,2 | m2 | 5 043,2 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:1259,6x2x0,75=1889,4 - zjazdy: 18x3,5x2,5=157,5 | m2 | 2 046,9 |  |  |
| 13 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. =2 046,9 | m2 | 2 046,9 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 14 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu (60cm, L=15,0 w ciągu rowu pod kapliczką i zjazdem na drogę gminną, ze ściankami czołowymi ławy fundamentowe z kruszywa 15,0x0,6x0,15= 1,35 ścianki czołowe dla rur (60: 1x2=2 rury (60: =15 | m3 szt. m | 1,35 2 15 |  |  |
| 15 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.18/ ławy fundamentowe z kruszywa (6,00+2x7,00+8,00+14x5,00)x0,4x0,10=3,92 rury ( 40: (6,00+2x7,00+8,00+14x5,00)=98 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 18x2=36 | m3 m szt. | 3,92 98 36 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 16 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PVC A110 6x6=36 | mb | 36 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 17 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 5 5 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: .................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Data:                                                                                Opracował:

Opracował: