# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w m. PIERZCHNIA, gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

odcinek długości łącznej L=1124,20 + 194,51= 1 318,71m

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 1317,81 | km | 1,32 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 36-45cm | szt. | 16 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 66-75cm | szt | 18 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 76-100cm | szt | 9 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie (105,0+125,0)x2,5=575 | ha | 0,058 |  |  |
| 6 |  | Rozebranie przepustów średnicy d=400mm pod istniejącą drogą 11+12+5=28 | m | 28 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 7 | D-02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami związane z wykonaniem koryta szer. do 0,30m i gł. do 50cm pod poszerzenie nawierzchni z wbudowaniem w skarpy rowu i pobocze i transportem nadmiaru urobku do 3km 2x290x0,31x0,40=71,92 | m3 | 71,92 |  |  |
| 8 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy : (16+35+95+168+270+514)x x(0,4+1,8):2x0,50=603,9 2.Przepusty d=600mm, 800mm (szt. 7+1): (4x7,0+6+8+10+9)x1,5x1,5=137,3 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 21): 21x5,00x0,8x0,4=33,6 | m3 | 774,8 |  |  |
| 9 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem pod kable telekomunikacyjne (szt. 6): (4x4,5+2x7,5+9)x1,0x0,5=20,5 | m3 | 20,5 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 10 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykonanym korycie - pod konstrukcję obustronnego poszerzenia jezdni 2x0.31m - poszerzenie:293x2x0,31=181,7 | m2 | 181,7 |  |  |
| 11 | D-04.02.01 | Wykonanie w-wy odsączającej gr. 20cm pod obustronne poszerzenie jezdni Przedmiar jak w poz. 10 | m2 | 181,7 |  |  |
| 12 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm - obustronne poszerzenie jezdni Przedmiar jak w poz. 10 | m2 | 181,7 |  |  |
| 13 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia 4,50m: (334,93-293,0)x(4,50+2x0,11)=197,9 - zjazdy na drogi: (30+8+11)x4,5=220,5 - jezdnia 3,00m: ((1124,2-334,93)+(194,51-30,0))x(3,00+ +2x0,08)=(789,27+164,31)x3,16=3013,3 mijanki:2x28x1,5=84 poszerzenia: (40,18+12,5)x2x0,75+17x0,5=87,5 | m2 | 3 603,2 |  |  |
| 14 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. średnio 18cm (jezdnia 4,50m) 197,7+220,05+8,5=426,7 | m2 | 426,7 |  |  |
| 15 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. średnio 16cm (jezdnia 3,00m) 3013,3+84+79=3063,32 | m2 | 3 176,2 |  |  |
| 16 | D-04.03.01 | Skropienie istniejącej jezdni i podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: Jezdnia istn.: 4,1x290,0=1189,0 Poz.12+14+15 (kruszywo): 181,7+426,7+3176,2=3784,6 | m2 | 4 973,6 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 17 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1 – 100kg/m2 - średnia gr. 4,0cm (334,93+30+8+11)x(4,50+2x0,06)x0,100= =383,93x4,62x0,100=177,38 8,5x0,100=0,85 | Mg | 178,23 |  |  |
| 18 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 (334,93+30+8+11)x4,50+8,5=1727,69 | m2 | 1 736,2 |  |  |
| 19 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 5,0cm - KR1 - jezdnia 3,00m: ((1124,2-334,93)+(194,51-30,0))x3,00= =953,58x3,0=2860,74 mijanki:2x28x1,5=84 poszerzenia: (40,18+12,5)x2x0,75=79 | m2 | 3 023,8 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |  |  |
| 20 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:(334,93+30+8+11)x2x0,75+ 953,58x2x1,0=575,9+1907,16=2483,1 - zjazdy: 21x3,5x2,5=183,75 | m2 | 2 666,9 |  |  |
| 21 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. | m2 | 2 666,9 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 22 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (80cm, L=9,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.1/ w ciągu rowu melioracyjnego ławy fundamentowe z kruszywa 9,0x0,8x0,25= 1,8 ścianki czołowe dla rur (80: szt.2 rury (80: =9,0 | m3 szt. m | 1,8 2 9 |  |  |
| 23 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.7/ ławy fundamentowe z kruszywa (4x7+6+8+10)x0,6x0,15= 4,68 ścianki czołowe dla rur (60: 7x2=14 rury (60: 4x7+6+8+10=52 | m3 szt. m | 4,68 14 52 |  |  |
| 24 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.21/ ławy fundamentowe z kruszywa 21x5,0x0,4x0,10=4,2 rury ( 40: 21x5=105 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 21x2=42 | m3 m szt. | 4,2 105 42 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 25 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PVC A110PS 4x4,5+2x7,5+9=42 | mb | 42 |  |  |
| 26 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 14 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 27 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - demontaż znaków - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. szt. | 2 25 30 |  |  |
| 28 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ =220,0 | m2 | 220 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data:                                                                                Opracował:

# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w m. PIERZCHNIA, gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

odcinek długości łącznej L=1124,20 + 194,51= 1 318,71m

| Lp | Podstawa obmiaru | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. 1317,81 | km | 1,32 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 36-45cm | szt. | 16 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 66-75cm | szt | 18 |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 76-100cm | szt | 9 |
| 5 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie: (105,0+125,0)x2,5=575 | ha | 0,058 |
| 6 |  | Rozebranie przepustów średnicy d=400mm pod istniejącą drogą 11+12+5=28 | m | 28 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 7 | D-02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami związane z wykonaniem koryta szer. do 0,30m i gł. do 50cm pod poszerzenie nawierzchni z wbudowaniem w skarpy rowu i pobocze i transportem nadmiaru urobku do 3km 2x290x0,31x0,40=71,92 | m3 | 71,92 |
| 8 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy : (16+35+95+168+270+514)x(0,4+1,8):2x0,50=603,9 2.Przepusty d=600mm, 800mm (szt. 7+1): (4x7,0+6+8+10+9)x1,5x1,5=137,3 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 21): 21x5,00x0,8x0,4=33,6 | m3 | 774,8 |
| 9 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem pod kable telekomunikacyjne (szt. 6): (4x4,5+2x7,5+9)x1,0x0,5=20,5 | m3 | 20,5 |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |
| 10 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykonanym korycie - pod konstrukcję obustronnego poszerzenia jezdni 2x0.31m - poszerzenie:293x2x0,31=181,7 | m2 | 181,7 |
| 11 | D-04.02.01 | Wykonanie w-wy odsączającej gr. 20cm pod obustronne poszerzenie jezdni Przedmiar jak w poz. 10 | m2 | 181,7 |
| 12 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm - obustronne poszerzenie jezdni Przedmiar jak w poz. 10 | m2 | 181,7 |
| 13 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia 4,50m: (334,93-293,0)x(4,50+2x0,11)=197,9 - zjazdy na drogi: (30+8+11)x4,5=220,5 - jezdnia 3,00m: ((1124,2-334,93)+(194,51-30,0))x(3,00+ +2x0,08)=(789,27+164,31)x3,16=3013,3 mijanki:2x28x1,5=84 poszerzenia: (40,18+12,5)x2x0,75+17x0,5=87,5 | m2 | 3 603,2 |
| 14 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. średnio 18cm (jezdnia 4,50m) 197,7+220,05+8,5=426,7 | m2 | 426,7 |
| 15 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. średnio 16cm (jezdnia 3,00m) 3013,3+84+79=3063,32 | m2 | 3 176,2 |
| 16 | D-04.03.01 | Skropienie istniejącej jezdni i podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: Jezdnia istn.: 4,1x290,0=1189,0 Poz.12+14+15 (kruszywo): 181,7+426,7+3176,2=3784,6 | m2 | 4 973,6 |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |
| 17 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1 – 100kg/m2 - średnia gr. 4,0cm (334,93+30+8+11)x(4,50+2x0,06)x0,100= =383,93x4,62x0,100=177,38 8,5x0,100=0,85 | Mg | 178,23 |
| 18 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 (334,93+30+8+11)x4,50+8,5=1727,69 | m2 | 1 736,2 |
| 19 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 5,0cm - KR1 - jezdnia 3,00m: ((1124,2-334,93)+(194,51-30,0))x3,00=953,58x3,0=2860,74 mijanki:2x28x1,5=84 poszerzenia: (40,18+12,5)x2x0,75=79 | m2 | 3 023,8 |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |
| 20 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:(334,93+30+8+11)x2x0,75+953,58x2x1,0= =575,9+1907,16=2483,1 - zjazdy: 21x3,5x2,5=183,75 | m2 | 2 666,9 |
| 21 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. | m2 | 2 666,9 |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |
| 22 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (80cm, L=9,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.1/ w ciągu rowu melioracyjnego ławy fundamentowe z kruszywa 9,0x0,8x0,25= 1,8 ścianki czołowe dla rur (80: szt.2 rury (80: =9,0 | m3 szt. m | 1,8 2 9 |
| 23 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.7/ ławy fundamentowe z kruszywa (4x7+6+8+10)x0,6x0,15= 4,68 ścianki czołowe dla rur (60: 7x2=14 rury (60: 4x7+6+8+10=52 | m3 szt. m | 4,68 14 52 |
| 24 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.21/ ławy fundamentowe z kruszywa 21x5,0x0,4x0,10=4,2 rury ( 40: 21x5=105 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 21x2=42 | m3 m szt. | 4,2 105 42 |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |
| 25 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PVC A110PS 4x4,5+2x7,5+9=42 | mb | 42 |
| 26 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 14 |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |
| 27 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - demontaż znaków - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. szt. | 2 25 30 |
| 28 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ =220,0 | m2 | 220 |

Data:                                                                                Opracował: