# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej relacji: CHRUŚCIECHÓW - RYKI, gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, ETAP II-gi:

odcinek W10-15 od km 0+950,00 – 2+196,23, długości L=1246,23m

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1235,00 | km | 1,25 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt. | 4 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie (250,0+150,0)x2,5=1000 | ha | 0,10 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 4 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy : 1246x2x(0,4+1,8):2x0,40=1096,5 2.Przepusty d=600 ( szt. 2): 2x7,0x1,5x1,5=31,5 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 5+4=9): (5x5,00+4x6,00)x0,8x0,4=15,6 | m3 | 1 143,6 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 5 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 1246,23x(4,50+2x0,10)=5857,3 | m2 | 5 857,3 |  |  |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. średnio 14cm - jezdnia: 1246,23x(4,50+2x0,10)=5857,3 | m2 | 5 857,3 |  |  |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: 5 857,3 | m2 | 5 857,3 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 8 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1246,23x(4,50+2x0,05)= 5732,7 | m2 | 5 732,7 |  |  |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1246,23x4,50= 5608,0 | m2 | 5 608,0 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:1246,23x2x0,75=1869,3 - zjazdy: 9x3,5x2,5=78,7 | m2 | 1 948,0 |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. =1930,6 | m2 | 1 930,6 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 12 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm, L=7,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.2/ ławy fundamentowe z kruszywa 2x7,0x0,6x0,15= 1,26 ścianki czołowe dla rur (60: 2x2=4 rury (60: 2x7,0=14 | m3 szt. m | 1,26 4 14 |  |  |
| 13 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0 i 6,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.7/ ławy fundamentowe z kruszywa (3x5,0+4x6,0)x0,4x0,10=1,56 rury ( 40: 3x5,0+4x6,0=39 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 7x2=14 | m3 m szt. | 1,56 39 14 |  |  |
|  |  | VII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 14 |  | Wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych, ocynkowanych, jednostronnych SP-04 (przy przepuście d=2x1000mm w km 1+576,00) 2x16,0=32m | m | 32 |  |  |
| 15 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 6 5 |  |  |
| 16 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - przerywana szer.12cm/ =180,0 | m2 | 180 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………...

Data:                                                                                Opracował:

# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej relacji: CHRUŚCIECHÓW - RYKI, gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, ETAP II-gi:

odcinek W10-15 od km 0+950,00 – 2+196,23, długości L=1246,23m

| Lp | Podstawa obmiaru | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1235,00 | km | 1,25 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt. | 4 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie (250,0+150,0)x2,5=1000 | ha | 0,10 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 4 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy : 1246x2x(0,4+1,8):2x0,40=1096,5 2.Przepusty d=600 ( szt. 2): 2x7,0x1,5x1,5=31,5 3.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 3+4=7): (3x5,00+4x6,00)x0,8x0,4=12,5 | m3 | 1 140,5 |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |
| 5 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 1246,23x(4,50+2x0,10)=5857,3 | m2 | 5 857,3 |
| 6 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. śr. 14cm - jezdnia: 1246,23x(4,50+2x0,10)=5857,3 | m2 | 5 857,3 |
| 7 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7kg/m2: 5 857,3 | m2 | 5 857,3 |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |
| 8 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1246,23x(4,50+2x0,05)= 5732,7 | m2 | 5 732,7 |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1246,23x4,50= 5608,0 | m2 | 5 608,0 |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:1246,23x2x0,75=1869,3 - zjazdy: 7x3,5x2,5=61,3 | m2 | 1 930,6 |
| 11 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. =1930,6 | m2 | 1 930,6 |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |
| 12 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm, L=7,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.2/ ławy fundamentowe z kruszywa 2x7,0x0,6x0,15= 1,26 ścianki czołowe dla rur (60: 2x2=4 rury (60: 2x7,0=14 | m3 szt. m | 1,26 4 14 |
| 13 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0 i 6,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.7/ ławy fundamentowe z kruszywa (3x5,0+4x6,0)x0,4x0,10=1,56 rury ( 40: 3x5,0+4x6,0=39 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 7x2=14 | m3 m szt. | 1,56 39 14 |
|  |  | VII. Organizacja ruchu. |  |  |
| 14 |  | Wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych, ocynkowanych, jednostronnych SP-04 (przy przepuście d=2x1000mm w km 1+576,00) 2x16,0=32m | m | 32 |
| 15 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 6 5 |
| 16 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - przerywana szer.12cm/ =180 | m2 | 180 |

Data:                                                                                Opracował: