# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w msc. SOPOT, gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie

odcinek od km 0+0,00 – 1+153,19; L=1 153,19m

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. Powykonawcza nwentaryzacja geodezyjna: =1153,19 | km | 1,16 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 2 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy: (0,4+1,8)x0,5x0,6x(850,0+755,0)=62,7 2.Przepust d=600 ( szt. 1): 6x1,5x1,5=13,5 3.Przepust pod zjazdem w ciągu rowu (szt. 1): 5x0,8x0,4=1,6 | m3 | 77,8 |  |  |
| 3 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem: pod kable telekomunikacyjne i energetyczne: 4x6,0x1,0x0,5=12 | m3 | 12,0 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 1153,19x(4,00+2x0,10)+(25+10x0,5)x1,00+4x9,00= 4843,40+30,0+36,0=4909,40 | m2 | 4 909,40 |  |  |
| 5 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizo-wanego mechanicznie 0/31,5mm gr. śr. 15cm - jezdnia: 1153,19x(4,00+2x0,10)+(25+10x0,5)x1,00+4x9,00= 4843,40+30,0+36,0=4909,40 | m2 | 4 909,40 |  |  |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =4 909,40 | m2 | 4 909,40 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 7 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,5cm - KR1 - jezdnia: 1153,19x(4,00+2x0,05)+(25+10x0,5)x1,00+4x9,00= 4728,1+30,0+36,0=4794,1 | m2 | 4 794,1 |  |  |
| 8 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1153,19x4,00+(25+10x0,5)x1,00+4x9,00= 4612,8+30,0+36,0=4678,8 | m2 | 4 678,8 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:1153,19x2x0,75=1729,8 - zjazdy: 23x3,0x(2,0-0,75)=86,3 | m2 | 1 816,1 |  |  |
| 10 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. =1 816,1 | m2 | 1 816,1 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 11 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustu (60cm, L=6,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi ławy fundamentowe z kruszywa 6,0x0,6x0,15= 0,54 ścianki czołowe dla rur (60: 1x2=2 rury (60: =6 | m3 szt. m | 0,54 2 6 |  |  |
| 12 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.1/ ławy fundamentowe z kruszywa 1x0,4x0,10=0,04 rury ( 40: =5,0 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: =2 | m3 m szt. | 0,04 5 2 |  |  |
|  |  | VI. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 13 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PVC A110 4x6=24 | mb | 24 |  |  |
|  |  | VII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 14 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 4 4 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Data:                                                                                Opracował: