# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej relacji KADŁUBEK NOWY - URBANÓW, gm. Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie - odcinek KADŁUBEK NOWY – ETAP I-SZY

odcinek W1-W8: km 0+38,00 – 1+112,50, i Z1-Z4: km 0+0,00 – 0+131,18

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, rob. pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza (1112,50-38,0)+131,18=1074,5+131,18= =1205,68 | km | 1,21 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt | 4 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 66-75cm | szt | 2 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 190,0x2,5=450 | ha | 0,045 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy związane z profilowaniem rowu, i wykopy pod przepusty, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy: 1.Rowy: (226,72-38)x(0,4+1,8):2x0,4=83,1 2.Przepusty pod drogą d=600mm (szt. 2): 2x7,0x1,5x1,5=31,5 | m3 | 114,6 |  |  |
| 6 |  | Ręczne wykopy pod przełożenie kabli telekomunikacyjnych poza jezdnię ( po trasie niekolidującej – km 0+525-0+555 i 0+840-0+865) wraz z zasypaniem (30,0+25,0)x1,00x0,50=55 | m3 | 55 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: (1074,5+131,18)x(4,50+2x0,10)=5666,7 | m2 | 5 666,7 |  |  |
| 8 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.14cm. (1074,5+131,18)x(4,50+2x0,10)=5666,7 | m2 | 5 666,7 |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =5 666,7 | m2 | 5 666,7 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 1205,68x(4,50+2x0,05)=5546,2 | m2 | 5 546,2 |  |  |
| 11 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 1205,68x4,50=5425,6 | m2 | 5 425,6 |  |  |
|  |  | V. Pobocza |  |  |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy -pobocza: 1205,68x2x0,75=1808,5 | m2 | 1 808,5 |  |  |
| 13 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z kru-szywa łamanego niesortowanego gr.10cm. =1808,5 | m2 | 1 808,5 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 14 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm, L=7,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.2/ ławy fundamentowe z kruszywa 2x7,0x0,6x0,15= 0,63 ścianki czołowe dla rur (60: 2x2=4 rury (60: 2x7m | m3 szt. m | 1,26 4 14 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 15 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 6 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 16 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 11 17 |  |  |
| 17 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ =200,0 | m2 | 200,0 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- |  |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- |  |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- |  |  |

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Data:                                                                         Opracował:

# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej relacji KADŁUBEK NOWY - URBANÓW, gm. Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie - odcinek KADŁUBEK NOWY – ETAP I-SZY

odcinek W1-W8: km 0+38,00 – 1+112,50, i Z1-Z4: km 0+0,00 – 0+131,18

| Lp | Podstawa obmiaru | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, rob. pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza (1112,50-38,0)+131,18=1074,5+131,18=1205,68 | km | 1,21 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt | 4 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 66-75cm | szt | 2 |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 190,0x2,5=450 | ha | 0,045 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy związane z profilowaniem rowu, i wykopy pod przepusty, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy: 1.Rowy: (226,72-38)x(0,4+1,8):2x0,4=83,1 2.Przepusty pod drogą d=600mm (szt. 2): 2x7,0x1,5x1,5=31,5 | m3 | 114,6 |
| 6 |  | Ręczne wykopy pod przełożenie kabli telekomunikacyjnych poza jezdnię ( po trasie niekolidującej – km 0+525-0+555 i 0+840-0+865) wraz z zasypaniem (30,0+25,0)x1,00x0,50=55 | m3 | 55 |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni (1074,5+131,18)x(4,50+2x0,10)=5666,7 | m2 | 5 666,7 |
| 8 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.14cm. (1074,5+131,18)x(4,50+2x0,10)=5666,7 | m2 | 5 666,7 |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =5 666,7 | m2 | 5 666,7 |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 1205,68x(4,50+2x0,05)=5546,2 | m2 | 5 546,2 |
| 11 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 1205,68x4,50=5425,6 | m2 | 5 425,6 |
|  |  | V. Pobocza |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy -pobocza: 1205,68x2x0,75=1808,5 | m2 | 1 808,5 |
| 13 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z kru-szywa łamanego niesortowanego gr.10cm. =1808,5 | m2 | 1 808,5 |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |
| 14 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm, L=7,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.2/ ławy fundamentowe z kruszywa 2x7,0x0,6x0,15= 0,63 ścianki czołowe dla rur (60: 2x2=4 rury (60: 2x7m | m3 szt. m | 1,26 4 14 |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |
| 15 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 6 |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |
| 16 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 11 17 |
| 17 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ =200,0 | m2 | 200,0 |

Data:                                                                         Opracował: