1.0.0.  OBLICZENIA  STATYCZNE

do projektu remontu konstrukcji mostu przez rzekę Tymianka w km 7+550 w ciągu drogi gminnej

nr 3457016  w miejscowości ŻDŻARY.

1.0. Obliczenia  konstrukcji ustroju niosącego:

Schemat statyczny ustroju niosącego stanowi dwuwspornikowa belka wolnopodparta:

- długość wsporników przęsłowych    a  =   3,78 m

- długość przęsła środkowego             L =  10,29 m

1.1. Wpływ ciężaru własnego

Ciężar własny 1 mb ustroju niosącego:

| L.p. | Element konstrukcji | j.m. | ilość | Ciężar Jednostk .kN/m | Ciężar normowy kN/m | ( | Ciężar Obliczeniow kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Dźwigary stalowe NP. 450 Stężenia poprzeczne [ 300 L = ( 2x1,40):9,65 = = 2,80 : 9,65 = 0,29 m/mb Płyta żelbetowa ustroju niosącego: V= (0,26+2,14) = 2,40 m3/m Izolacja z papy zgrzewalnej V=0,01x3,64x1,00=0,0364 m3/m Nawierzchnia z asfaltobetonu gr. 5 cm V=0,05x3,64x1,00 = 0,182 m3/m Balustrady typ P-1 h = 1200 mm L = 2x 1,00 = 2,00 m | szt m m3 m3 m3 m | 3 0,29 2,40 0,0364 0,182 2,00 | 1,15 0,462 27 23 24 0,544 | 3,45 0,134 64,80 0,84 4,37 1,09 | 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 | 4,14 0,16 77,76 1,26 6,55 1,63 |
| Razem / g / | 91,50 |

Schemat statyczny ustroju niosącego – belka wolnopodparta dwuwspornikowa

długość całkowita mostu  L = a+L+a = 3,78+10,29+3,78 = 17,85 m

Reakcja podporowa od ciężaru własnego z przęsła:

RP A,g = 0,5 x g x L = 0,5x91,50x10,29 = 470,77 kN

Reakcja podporowa z przęsła wspornika:

RL A,g = g x a = 91,50x3,78 = 345,87 kN

Reakcja podporowa filara:

RgA = RP A,g + RL A,g = 470,77+345,87 = 816,64 kN

Momenty zginające od ciężaru własnego konstrukcji:

a) moment zginający od wspornika przęsłowego:

MA = - g x a2 : 2 = - 91,50x3,782 : 2 = - 1 307,39 : 2 = - 653,69 kNm

b) moment w środku rozpiętości przęsła

Mg A-B = -g x a + gL2/8 = - 91,50x3,782  + 91,50x10,252/8 = - 653,69 + 1 211,05 = + 557,36  kNm

1.2. Obciążenie użytkowe:

1.2.1.  Obciążenie tłumem wg. PN-85/S-10030 ( q = 2,5 kN/m2 ) na szerokości b = 2x0,41=0,82 m

stąd  γ q = 1,5 x 2,50 = 3,75 kN/m2       q1 = 0,82x3,75= 3,08  kN/m

1.2.2.  Obciążenie taborem samochodowym klasy "E"  wg. PN-85/S-10030

- obc. taborem samochodowym, równomiernie rozłożone na szerokości jezdni b = 3,64 m:

qo = 1,20 kN/m2  stąd   q1 =  ( qo B = 1,5 x 1,20 x 3,64 = 6,552 kN/m

- obc. taborem samochodowym, ciągnikiem K = 240 kN      stąd  ( K = 1,5 x 240 = 360,00 kN

- zastępcze obc. równomiernie rozłożone na długości c = 4,80 m od obc. K

qKo = 360,00 : 4,80 = 75,00 kN/m

Współczynnik dynamiczny  / φ /    φ = 1,35 – 0,005 L = 1,35-0,005x 10,25= 1,35-0,05 = 1,30

- zastępcze obc. równomiernie rozłożone ze wsp. dynamicznym :

qK = φ qKo =1,30x75,00 = 97,50 kN/m

Momenty zginające od obciążenia użytkowego:

1/ momenty zginające na wsporniku przęsłowym:

a) od obciążenia: tłumem (q1) i równomiernie rozłożonym ( qo)  qb = q1 + qo = 3,08+6,552 = 9,632 kN/m

MLAa = - qb x a2 : 2 = - 9,632x3,782 : 2 = - 137,62 : 2 = - 68,81 kNm

RLAa = qb x a = 9,632 x 3,78 = 36,41 kN

b) od obciążenia równomiernie rozłożonego qo = 6,552 kN/m

MLAb = - qo x a2 : 2 = - 6,552x3,782 : 2 = - 93,62 : 2 = - 46,81 kNm

RLAb = qo x a = 6,552 x 3,78 = 24,77 kN

c) od obciążenia: tłumem (q1) , równomiernie rozłożonym ( qo) i obc. zastępczym (qK)

qc = q1 + qo + qK = 3,08+6,552+97,50 = 107,13 kN     ( 84,63 kN - bez współczynnika dynamicznego)

- moment zginający:

MLAc = - qc x a2 : 2 = - 107,13x3,782 : 2 = - 1 530,72 : 2 = - 765,36 kNm

- reakcja podporowa:

RLAc = qo x a = 107,13 x 3,78 = 404,95  kN  (        84,63x3,78 = 319,90 kN - bez wsp. dynamicznego)

2/  moment w środku rozpiętości przęsła - od obciążenia:   tłumem (q1) , równomiernie rozłożonym

( qo) i obc. zastępczym (qK)

MK A-B =  (q1+qo) L2/8 + [ 0,5qK x c x L/2 - qK x c2/4] =

=  9,632x10,292/8 + [ 0,5x 97,50x4,80x10,29/2 - 97,50x4,802/4 ] = 127,48+(1 203,93 - 561,60) =

= 127,48 + 642,33 = 769,81 kNm

RPA = (q1+qo) L/2 +  0,5qK x c = 9,632 x10,29/2 + 0,5x97,50x4,80/2 = 49,56+117,00 = 166,56 kN

3/ Sumaryczna ekstremalna reakcja podporowa od obciążenia użytkowego:

a) reakcja podporowa od obciążenia przęsła:

η1 = 1,00        η2 = (10,29-4,80) : 10,29 = 0,54           ηśr = (1,00 +0,54| : 2 = 0,77

F = ηśr x L1= 0,77 x 4,80 = 3,696

RPA = (q1+qo) L/2+ qK F = 9,632 x 10,29/2 + 97,50x3,696 = 99,11+360,36 = 459,47 kN

b) reakcja od obc. ciągnikiem wspornika i części przęsła na dł. L1 = ( 4,80 - 3,78) = 1,02 m

η1 = 1,00        η2 = (10,29-1,02) : 10,29 = 0,90           ηśr = (1,00 +0,90| : 2 = 0,95

F = ηśr x L1= 0,95 x 1,02 = 0,969

dodatkowa reakcja podporowa od obc. K

RKA = RLAc + qK F = 404,95 + 97,50x0,969 = 404,95+94,48 = 499,43 kN > RPA = 459,47 kN

Reakcja podporowa bez współczynnika dynamicznego - zastosować do sprawdzenia nośności

fundamentu istniejącego przyczółka.

RKA = RLAc + qK F = 319,90  + 75,00x0,969 = 319,90+72,68 = 392,58 kN

4/ Sumaryczne momenty i rekcje ekstremalne od ciężarem własnym i od obciążenia użytkowego:

a) moment na wsporniku przęsłowym:

MA =   MLA +  MLAc = - 653,69 - 765,36 = - 1 419,05 kNm

MA-B = Mg A-B  = 557,36 kNm ( wartość potrzebna dla określenia zasięgu obwiedni momentów )

b) moment przęsłowy:

M A-B = Mg A-B + MK A-B = 557,36 + 769,81 = 1 327,17 kNm

c) reakcja podporowa:

RA =  RgA + RKA =  816,64 + 499,43 =  1 316,07 kN

d) siły tnące:

- siła tnąca od obc. wspornika:

TLA = RL A,g + RLAc = 345,87 + 404,95 = 750,82 kN

- siła tnąca od obc. przęsła:

TPA = RP A,g + RPA = 470,77 + 459,47 = 930,24 kN

2.0.0.   Sprawdzenie naprężeń ściskających w betonie płyty pomostu i naprężeń rozciągających

w stali dźwigarów głównych NP 450

2.1. Obliczenie momentu bezwładności przekroju poprzecznego zespolonej konstrukcji pomostu:

Powierzchnia przekroju, stal kształtowa dźwigarów St3S i beton B 30      n = EZ : Eb = 10

Fi = n x Fz + Fb = 10x3x147 + (2 600+21 400)  = 4 410+ 24 023 = 28 433 cm2

Obliczono z programu AutuCad:

Oś obojętna ( x )    xi =  55,56 cm           wysokość konstrukcji pomostu hK = 80 cm

- odległość do wierzchu betonu  płyty      (hK-xi )= 80+55,56 = 24,44 cm

- odległość do wierzchu betonu kapy chodnikowej: h - xi = (80+18) - 55,56 = 42,44 cm

Obliczono moment bezwładności względem osi ( x – x )

Jxi = 16 497 622 cm4

2.1.1.  Obliczenie momentu zginającego (M1)  jaki przenoszą dźwigary NP 450

( bez współpracy betonowej płyty)

σZ = n M1 / Wx  < kz = 21,00 kN/cm2                   Wx = 3 x 2 040 = 6 120 cm3

stąd  M1 =  kz x Wx  = 21,00 x 6 120  = 128 520,00 kNcm

Nad podporą - do przeniesienia pozostaje moment zginający:

ΔM1 = 141 905,00 - 128 520,00 = 13 385,00 kNcm

Długość zasięgu w/w momentu zginającego wynosi  LM = 0,15 m ( obliczona z linii  obwiedni

momentów zginających)

Dla uniknięcia zarysowania się betonu płyty nad podporą ( ze względu na rozciąganie betonu od

wpływu momentu ujemnego), projektuje się następujące zbrojenie betonu płyty:

- należy całkowicie rozebrać beton płyty pomostu i obetonowanie belek stalowych na długości

1,00 m od osi projektowanej podpory pośredniej ( całkowita długość rozkucia wyniesie

L = 1,00 + 0,64/2 = 1,00+0,32 =  1,32 m)

- przyspawać obustronnie, do trzech istniejących belek NP 450, trzy projektowane belki wsporni-

ków przęsłowych o długości  L = (3,78 - 0,32) = 3,46 m ze spadkiem podłużnym zgodnym z pro-

jektowaną niweletą dojazdów.

- zastosować dodatkowe poziome zbrojenie podłużne z prętów żebrowanych o średnicy 16 mm

wklejane w beton płyty pomostu ( w odległości 10 cm od wierzchu betonu) na długości 48 cm

w rozstawie co 15 cm na szerokości płyty,

- podnieść konstrukcję pomostu w celu wykonania montażu projektowanych łożysk

elastomerowych,

- wykonać deskowanie, zbrojenie i betonowanie projektowanej konstrukcji płyty pomostu.

2.2. Sprawdzenie naprężeń w betonie płyty pomostu i w stali belek głównych:

2.2.1. Sprawdzenie naprężeń w betonie płyty / beton B 30 / - w środku rozpiętości przęsła:

MA-B = 1 327,17 kNm = 132 717 kNcm

σb = M ( h-xi ) /Jxi = 132 717,00 x 42,44 : 16 497 622 = 0,34 kN/cm2  <  kb = 1,73 kN/cm2

2.2.2. Sprawdzenie naprężeń w konstrukcji stalowej

σz = nM xi  /Jxi = 10 x 132 717 x 55,56 / 16 497 622 = 4,47 kN/cm2 < kZ = 21,00 kN/cm2

2.2.3.  Obliczenie ugięcia konstrukcji ( f )       fdop = L : 400 = 1029 : 400 = 2,57 cm

f = 5 n M L2 /48 EJi = 5x10x132 717x10292 / 48x21 000x 16 497 622 = 0,42 cm < fdop=2,57 cm

Przyjęte rozwiązanie konstrukcyjne spełnia wymogi normowe stateczności i wytrzymałości dla zadanych

obciążeń eksploatacyjnych.

2.3.0. Obliczenie łączników zespalających żelbetową płytę pomostu z dźwigarami stalowymi NP 450

τ = Q Sx / J bo                        T = 930,24 kN – siła poprzeczna dla całego przekroju

Sx – moment statyczny  względem osi ( x – x )

bo -  3x17 = 51 cm – łączna szerokość półek dźwigarów NP 450

Sx = Fi xi =28 433 x (55,56 - 45,00)= 300 252,48 cm3

T = 930,24 kN

τ = T Sx / J bo = 930,24x300 252,48 /16 497 622  x 51  = 279 306 866,9 :  841 378 722 =

= 0,33 kN/cm2  >  τdop = 0,08 kN/cm2

Wniosek: należy zastosować łączniki wiotkie

Przyjęto łączniki sztywne z kątownika 100x100x10  h = 100 mm  b=1,41x10 =14 cm  w=7,07cm   łączniki wiotkie dwucięte, ze stali zbrojeniowej żebrowanej  o średnicy 16 mm

Obliczenie siły przypadającej na łączniki:

To = (τ – τdop )x bo x L /2 = ( 0,33-0,12) x 51 x 1029 / 2 = 5 510,30 kN

na jeden dźwigar przypada siła  T1 = To : 3 = 5 510,30 :3 =  1 836,76 kN

Obliczenie nośności / P / jednego łącznika sztywnego ze względu na dopuszczalne naprężenia ściskające

w betonie płyty / beton B 30 /   kb = 1,73 kN/cm2

P = kb x h x b = 1,73 x 10x14 = 242,20 kN

Wymagana ilość łączników / n /   n = T1 : P1 =1 836,76 : 242,20 =  7,58 szt.

Ponieważ założono rozkucie płyty pomostu na długości 100 cm ( od osi podpory) to na rozkutej części

zmieści się tylko 4 łączniki sztywne w rozstawie co 25 cm

cztery łączniki sztywne przeniosą siłę          Ts = 4 x 242,20 = 968,80 kN

Dla jednego dźwigara  n =  2 x 4 = 8 szt łączników sztywnych  w rozstawie co 25 cm od czoła belki

Obliczenie łącznika na zginanie, dla kątownika 100x100x10  J = 73,9 cm4

Na jeden łącznik przypada siła  P =  389,23 : 4 = 97,31 kN  - łączniki przyspawć do półki dźwigara

spoinami pachwinowymi a = 6 mm

M = P1 x h/2 = 97,31 x 5 = 486,55 kNcm

σ = M x (w-v)/J =  486,55x ( 7,07-4,00) / 73,90 = 20,21 kN/cm2   <   kZ = 21,00 kN/cm2

Sprawdzenie łączników sztywnych na ścinanie  / siła tnąca P1 = 97,31 kN

Nośność 1 cm spoiny czołowej a = 6 mm     R1 = a x kt

Dopuszczalne naprężenie w spoinie

kt = 0,65 kr = 0,65x21,00 = 13,65 kN/cm2          stąd   R1 = 0,6 x 13,65 = 8,19 kN/cm

Wymagana długość spoin  L = P1 : R1 = 97,31 : 8,19 = 11,88 cm

Długość spawów łącznika sztywnego wynosi  L = 4x10=40 cm > 11,88 cm

Łączniki wiotkie ze stali zbrojeniowej żebrowanej fi. 22 mm zastosować na pozostałym odcinku belki w rozstawie  co 25 cm  wklejane pod kątem 450 w obetonowanie belek głównych, poprzez beton płyty pomostu.

Obliczenie długości łącznika wiotkiego:

Siła ścinająca przenoszona przez dwucięte pręty fi. 22 mm

T1,1 =2x(f x 0,65kr) = 2x(3,14 x 2,22 /4 x 0,65x29,50) = 2x 72,85 = 145,70 kN

Wymagana ilość par,  dwuciętych kompletów prętów kotwiących:

n = (T1 - Ts) : T1,1 =( 1 836,76 - 968,80) : 145,70 = 867,96 : 145,70 = 5,95 kpl.

przyjęto 6 kpl  (2 x 6 = 12 szt ) prętów kotwiących fi. 22 mm

Uwaga: 4 kpl prętów kotwiących przyspawać do środników belek głównych w osiach kotew sztywnych

natomiast pozostałe dwa komplety wkleić w beton za pomocą żywic epoksydowych.

Długość wklejanych kotwi przyjąć 20 średnic tj. 20 x 22 mm = 440 mm ( 44 cm )

2.4.0. Zbrojenie projektowanej płyty pomostu:

Poprzeczne zbrojenie ( górne i dolne) płyty pomostu przyjąć ze stali fi. 16 mm w rozstawie co 15 cm.

Podłużne zbrojenie rozdzielcze ( górne i dolne) przyjąć ze stali fi. 12 mm w rozstawie co 15 cm

2.5.0.     Obliczenie nośności konstrukcji filarów mostu ( adaptacja istniejących przyczółków):

Określenie oporu granicznego / q / podłoża gruntowego nawodnionego, na poziomie posadowienia

dla fundamentu przekroju prostokątnym:

RA =  RgA + RKA =  816,64 + 392,58  =  1 209,22 kN

Qv =   0,5γ B NB + γD D ND + c NC                      B = 1,20 m – szerokość  podstawy fundamentu

L = 3,96 m

D  = 1,20 m – zagłębienie fundamentu w gruncie

γ =19 kN/m3 -  ciężar objętościowy gruntu poniżej

posadowienia

γD = 19 kN/m3 – ciężar objętościowy gruntu

w obszarze posadowienia

NBR, NDR, NCR – wsp. granicznego oporu podłoża

zależne od kata tarcia wewnętrznego φ

Qv – obliczeniowy opór graniczny podłoża /kN/

Przyjęto że podłoże gruntowe na poziomie posadowienia ławy fundamentowej przyczółków stanowią nawodnione średniozagęszczone piaski średnie o stopniu zagęszczenia ID =0,33 i kącie tarcia wewnętrznego   φ = 33o

Dla  φ = 33o     NB = 30    ND = 60    NC = 90   spójność c = 0  dla pisków i żwirów

stąd po podstawieniu danych:

Qv =   γ B NB + γD D ND + c NC =19,0x1,20x30 + 19,00x1,20x60 = 684 +1368 =

= 2 052 kN > RA = 1 209,22   kN

q dop = Qv : F = 2 052,00 : 1,20x3,96 = 2 052,00 :  4,752 = 431,82 kN/m2  dopuszczalne naprężenie

w gruncie na poziomie posadowienia

Naprężenia w gruncie pod ławą fundamentową:

qŁ = RA : F = 1 209,22 : 4,752 = 254,46 kN/m2  < q dop = 431,82 kN/m2

Warunek bezpieczeństwa konstrukcji podpory jest spełniony.

Koniec obliczeń statycznych

Projektant:    mgr inż.  Jerzy Materek