Stara Błotnica: Budowę gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy.
Numer ogłoszenia: 136316 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70848 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Starej Błotnicy, 46, 26-806 Stara Błotnica, woj. mazowieckie, tel. 048 385-77-90, faks 048 383-50-92.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy. 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 ( pole gry 26,0m x 56,0m ) podbudowa - przepuszczalna 1)grunt rodzimy, 2)warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o grubości 15 cm, 3)warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego ( fr.31,5-63mm) 0 gr. 10cm, 4)warstwa klinująca z kruszywa kamiennego ( fr.0-31,5mm) o gr. 5cm, 5)warstwa wyrównująca z materiału kamiennego ( fr.0-4mm) o gr.4cm, Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min.0,5% nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna zgodna z PN-EN 15330-1-2008 zielona typu sztuczna trawa zbudowana z włókien polipropylenowych z wcieranym piaskiem i granulatem gumowym z lepiszczem poliuretanowym wys. 45 - 55 mm. (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA - Sport lub Sports Labs Ltd.) Typ włókna: monofil, skład chemiczny włókna: polietylen; ciężar włókna: min 11.000 Dtex, gęstość trawy: min.97.000 włókien/ m2, linie wklejone w nawierzchnię białe. O właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej (załączniki do SIWZ) wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach (5 x 2m)- 2 sztuki - siatki do bramek -2 sztuki 2.2. Ogrodzenie terenu 2.3.Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 6 masztach o wysokości min. 9 m. 2.4.Chodniki Ciągi komunikacyjne - kostka betonowej gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI PROW 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 13.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 458357,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 457697,76

- Oferta z najniższą ceną: 457697,76 / Oferta z najwyższą ceną: 638553,96

- Waluta: PLN.