OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi gminnej relacji Chruściechów - Ryki klasy L1/2, Gm. Stara Błotnica, pow. Białobrzegi, woj. mazowieckie - odcinek dł. 2196,23+287,05=2 483,28m.

# 1.    Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem - Urzędem Gminy w Starej Błotnicy

- aktualna na styczeń  2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- opinia nr 35/2007 - uzgodnienie w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach

- uzgodnienie PZDP-II-5443/02/31/2007 włączeń drogi gminnej do drogi powiatowej z PZDP w  Białobrzegach

- decyzja nr 392/R/2007  WUOZ w Warszawie, Delegatura w Radomiu

# - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2.   Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania ( włączenie w dwóch miejscach - w punkcie W1 i Z1) z drogą powiatową nr 1118W (34 206)  relacji  Smardzew – Pierzchnia - Siekluki w kierunku południowym, przez tereny niezabudowane (pola uprawne i łąki) w kierunki m. Ryki, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem niesortowanym i kruszywem naturalnym oraz dalej żużlem paleniskowym. Punkt początkowy drogi stanowi oś skrzyżowania z drogą powiatową nr 1118W o nawierzchni bitumicznej, punkt końcowy stanowi skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej w m. Ryki.

Przebieg  trasy drogi  pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000 .

3.    Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, urządzenia odwadniające drogę - rowy przydrożne obustronne, przepusty w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową i pod projektowana drogą, przepusty w ciągu rowów przydrożnych, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej trenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu  grunty piaszczysto-gliniaste i gliniaste charakterystyczne dla terenów upraw rolniczych o słabej przepuszczalności wody. Poziom  wody  gruntowej  stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach melioracyjnych przecinających drogę - na głębokości poniżej 1.20m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny upraw rolniczych i łąk. Teren przyległy do drogi został zmeliorowany, grunty przylegające do drogi przecinają rowy melioracyjne. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G2-3.

5. Stan istniejący.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1118W (34 206) relacji  Smardzew – Pierzchnia - Siekluki w kierunku południowym do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni bitumicznej przez tereny niezabudowane po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej żużlem paleniskowym i kruszywem naturalnym oraz miejscami kruszywem niesortowanym. Punkt początkowy drogi stanowią skrzyżowania zwykłe trójwlotowe z drogą powiatową nr 34 206  o nawierzchni bitumicznej, punkt końcowy stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe z drogą gminną relacji Stara Błotnica – Ryki -Kiełbów o nawierzchni bitumicznej .

Zabudowę  obrzeżną  projektowanej  drogi  stanowią tereny upraw rolniczych i w odcinku początkowym tereny o zabudowie gospodarczej. Nawierzchnię drogi stanowi  nawierzchnia gruntowa wzmocniona warstwą żużla paleniskowego i kruszywa naturalnego oraz miejscami kruszywem niesortowanym grubości średnio od 10 do 14cm o równej powierzchni, bez deformacji i kolein. Szerokość wzmocnionej nawierzchni wynosi od 4,5 ( 4,80m. i przebiega regularnie w pasie  terenu  przeznaczonego  pod   budowę drogi. Wzdłuż drogi występują obustronne rowy przydrożne, które należy pogłębić i wyprofilować.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia – w odcinku początkowym:

- sieć wodociągowa  z przyłączami

- napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami kablowymi

- kanalizacja teletechniczna

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Przebieg  trasy drogi  pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000 .

6. Stan projektowany

6.1.  Plan sytuacyjny.

]	Projektuje  się drogę jednopasową,  dwukierunkową klasy L1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach  dla obu odcinków drogi:

- jezdnia 4.50m z daszkowym spadkiem poprzecznym w kierunku poboczy, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i obustronnymi rowami trapezowymi głębokości min. 0,70m. Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę, z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej wzmocnionej żużlem paleniskowym, kruszywem naturalnym, niesortowanym nawierzchni drogi.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań osi powyżej wartości 1,5g  łukami poziomymi o promieniach od R=200m do R=2000m. Dla wartości łuku R=200m zastosowano poszerzenie obustronne p=2x0,20m na długości łuku oraz zmianę spadku poprzecznego i=2,0% na długości prostej przejściowej PP=30,0m. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W15 i Z1 do Z4 zorientowanych w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A,1B i 1C.

Skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 34 206:

- w punkcie W1 - stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięciu osi pod kątem prostym. Promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynosi R=8.00m.

- w punkcie Z1 - stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięciu osi pod kątem prostym. Promienie wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynoszą R=8,00m.

# Długość odcinka drogi W1 do W15 wynosi 2 196,23m .

Długość odcinka drogi Z1 do Z4 wynosi 287,05m .

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi: 2196,23+287,05=2 483,28m.

# Całość przebudowy drogi podzielono na dwa etapy:

# ETAP PIERWSZY :

- odcinek W1 – W10: km 0+0,00 – 0+950,00

- odcinka Z1 – Z4 : km 0+0,00 – 0+287,05

# ETAP drugi :

- odcinek W10 – W15 : km 0+950,00 – 2+196,23

# 6.2.  Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów indywidualnych oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu z drogą powiatową na początku opracowania i gminną o nawierzchni bitumicznej na końcu opracowania.

Niweletę zaprojektowano średnio 20cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych / ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,010-0,191% (krótkie odcinki) do 1,933%; załamania niwelety drogi wyokrąglono łukami  pionowymi o promieniach od R=2200m do R=13000m.

Profil podłużny drogi przedstawiają rys. nr 2A-C.

6.3. Roboty ziemne .

Roboty ziemne dotyczą wykonania nowych i wykonaniem pogłębienia i wyprofilowania istniejących obustronnych rowów przydrożnych na całym odcinku drogi, wykonaniem przepustów ø600mm (szt. 4+2=6) i ø800mm (szt. 1) ze ściankami czołowymi pod projektowaną drogą, z wbudowaniem urobku w koronę drogi, skarpy rowu i pobocza oraz wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu w rejonie przepustów należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

# 6.4.    Przekrój normalny .

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości  wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy L1/2.  Zaprojektowano drogę o parametrach:

dla obydwu odcinków W1-W15 i Z1-Z4:

- jezdnia 4.50m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowu przydrożnego, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i rowami przydrożnymi trapezowymi, obustronnym o głębokości min.70cm, szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp rowu 1:1,5 .

Dla obydwu odcinków zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa łamanego niesortowanego grubości 10cm o spadku 8% i szerokości 0,75m.

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

# 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt  konstrukcji  nawierzchni  opracowano  na podstawie  „ Katalogu  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G2-3.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu , założonych warunków materiałowych i technologicznych  oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :

dla obydwu odcinków W1-W15 i Z1-Z4 : konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żużla paleniskowego, kruszywa naturalnego i łamanego niesortowanego  gr. 10-14cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                          -   3,0cm

# - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                       -   3,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                              -   14,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  20,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                     -   10-14,0cm

- podłoże z gruntu G2-3

# Hproj=12x0,80+14x0,91+(3+3)x2=34,34>Hz wym=34,20cm

Dla całego odcinka zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa niesortowanego grubości średnio 10cm o spadku 8% i szerokości  0,75m.

# 6.7.   Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego do nowych i istniejących (pogłębianych i profilowanych) obustronnych rowów przydrożnych. Na wlotach projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej (szt.2), na pozostałych skrzyżowaniach z drogami gminnymi (szt. 3) oraz na zjeździe w ciągu rowu w rejonie rowu melioracyjnego w km 1+560,00 zastosowano przepusty d=600mm ze ściankami czołowymi. Ponadto w km 0+935,00 zastosowano w ciągu rowu melioracyjnego przepust d=800mm L=7,00 ze ściankami czołowymi.

W km 1+576,00 w ciągu rowu melioracyjnego wykorzystuje się w opracowaniu przepust rurowy 2x(1000mm ze ściankami czołowymi długości 9.00m. Adaptowany przepust 2x(1000mm ze ściankami czołowymi w ciągu rowu melioracyjnego zostanie wyposażony w obustronne bariery sprężyste SP-04 długości 2x16,00m=32m.

W ciągu rowów przydrożnych na zjazdach indywidualnych urządza się przepusty d=400mm długości 5, 0m (zjazdy indywidualne: 9+3=12szt) i 6,00m (zjazdy na drogi gruntowe: 4+4=8szt) z zakończeniem ścianką oporową dla rury d=400mm.

Istniejące przepusty ( szt. 3:  w km 0+396,9 i 1+560,0 dla odcinka W1-15 i w km 0+14,75 dla odcinka Z1-4) pod drogą z rur betonowych niezbrojonych (500mm bez ścianek czołowych należy rozebrać – zastosowano w ich rejonie nowe przepusty d=600mm ze ściankami czołowymi.

Przepusty (60cm i (80cm  ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c.

Przepusty (40cm ciągu rowu przydrożnego należy wykonać pod zjazdami indywidualnymi gospodarczymi i na pola uprawne i drogami gruntowymi. Zastosowano przepusty  d = 40cm l=5.00m (zjazdy indywidualne – szt. 12szt) i d= 40cm l=6.00m (zjazdy na drogi gruntowe– szt.8)  o szerokość jezdni na zjeździe min. 3.0m i 3,5m z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm wg rys. nr 4a i 4b.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A-C, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2A-C.

# 6.7.  Roboty towarzyszące.

Roboty w sąsiedztwie urządzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod nadzorem pracownika właścieli sieci - zgodnie z opinią ZUD-35/2007.

Na wlocie do drogi powiatowej w rejonie punktu W2 na przechodzącym pod projektowana drogą istniejącym kablu energetycznym 3eN i telekomunikacyjnym należy ułożyć rury ochronne A110PS istniejących długości 2x9,0m.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami).

# 6.8.  Organizacja ruchu.

# Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7.     Wskazania   technologiczne.

Wielkość i  rodzaj  planowanych  robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował  :