OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy drogi w m Pierzchnia klasy D1/2, gm. Stara Błotnica, pow. Białobrzegi, woj. mazowieckie - odcinek dł. 1124,20+194,51=1 318,71m.

# 1.    Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem - Urzędem Gminy w Starej Błotnicy

- aktualna na styczeń  2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- opinia nr 63/2007 - uzgodnienie w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach

- uzgodnienie PZDP-II-5443/02/51/2007 włączeń drogi gminnej do drogi powiatowej z PZDP w  Białobrzegach

# - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2.   Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 34 206 relacji  Smardzew – Pierzchnia - Siekluki w kierunku północno-wschodnim przez tereny z fragmentaryczną zabudową gospodarczą po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni bitumicznej i gruntowej wzmocnionej żużlem paleniskowym i kruszywem naturalnym oraz miejscami kruszywem niesortowanym..

Przebieg  trasy drogi  pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000 .

3.    Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, urządzenia odwadniające drogę - rowy przydrożne obustronne i jednostronne, przepusty w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową i pod projektowana drogą, przepusty w ciągu rowów przydrożnych, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej trenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczysto-gliniaste i miejscami piaszczyste z domieszką torfów charakterystyczne dla terenów leśnych i terenów zalewowych w pradolinach naturalnych cieków stałych – rzeka Pierzchnianka – o dość dobrej i słabej przepuszczalności wody. Poziom  wody  gruntowej  stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach melioracyjnych przecinających drogę - na głębokości poniżej 1.00m od poziomu terenu. Droga w gruntach wątpliwych przebiega w zastabilizowanym nasypie wzmocnionym gruzem budowlanym i żużlem paleniskowym i przebiega przez tereny łąk w sąsiedztwie rzeki Pierzchnianki. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G2-3.

5. Stan istniejący.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1118W (34 206) relacji  Smardzew – Pierzchnia - Siekluki w kierunku w kierunku północno-wschodnim przez tereny z zabudową gospodarczą i łąki po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni bitumicznej i dalej gruntowej w nasypie, wzmocnionej żużlem paleniskowym i kruszywem naturalnym oraz miejscami kruszywem niesortowanym. Punkt początkowy drogi stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe z drogą powiatową nr 34 206 o nawierzchni bitumicznej, punkt końcowy stanowi granica terenu zabudowanego m. Pierzchnia

Zabudowę  obrzeżną  projektowanej  drogi  stanowią tereny z zabudową gospodarczą,  tereny upraw rolniczych i łąki. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia bitumiczna i gruntowa wzmocniona warstwą żużla paleniskowego i kruszywa naturalnego oraz miejscami kruszywem niesortowanym grubości średnio od 8 do 12cm o równej powierzchni, bez deformacji i kolein. Szerokość wzmocnionej nawierzchni wynosi od 4,00 ( 5,50m. i przebiega regularnie w pasie  terenu  przeznaczonego  pod   budowę drogi. Wzdłuż drogi występują fragmentami rowy przydrożne, które należy pogłębić i wyprofilować.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia – w odcinku początkowym:

- sieć wodociągowa  z przyłączami

- napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami kablowymi

- kanalizacja teletechniczna

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Przebieg  trasy drogi  pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000 .

6. Stan projektowany

6.1.  Plan sytuacyjny.

Projektuje  się drogę jednopasową,  dwukierunkową klasy D1/2 dla prędkości projektowej 30km/h o parametrach:

Odcinek W1 – W6 w km 0+0,00 – 0+334,93

- jezdnia 4.50m z daszkowym spadkiem poprzecznym w kierunku poboczy, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i jednostronnymi rowami trapezowymi głębokości 0,70m.

Odcinek W6 – W10 w km 0+334,93- 1+124,20 i Z1 – Z4 km 0+0,00 – 0+194,51

- jezdnia 3,00m z daszkowym spadkiem poprzecznym w kierunku poboczy, poboczami obustronnymi o szerokości 1,00m i odcinkami rowu trapezowego głębokości 0,70m.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę, z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej wzmocnionej żużlem paleniskowym, kruszywem naturalnym, niesortowanym nawierzchni drogi.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań osi powyżej wartości 1,5g  łukami poziomymi o promieniach od R=40m do R=2000m. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W8 i Z1 do Z4 zorientowanych w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.

Skrzyżowania projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 34 206:

- w punkcie W1 - stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe na łuku drogi powiatowej o wartości załamania osi 112,92g, przy czym oś drogi gminnej jest doprowadzona do osi drogi powiatowej pod kątem prostym. Promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynosi R=8.00 i R=6,00m.

# Długość odcinka drogi W1 do W10 wynosi 1 124,20m .

Długość odcinka drogi Z1 do Z4 wynosi 194,51m .

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi: L=1124,20+194,51=1 318,71m.

Plan sytuacyjny drogi przedstawiają rys. nr 1A-C.

# 6.2.  Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej bitumicznej i wzmocnionej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów indywidualnych oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu z drogą powiatową na początku opracowania.

Niweletę zaprojektowano średnio:

- 7cm /grubość zaprojektowanych warstw bitumicznych / ponad istniejącą bitumiczną nawierzchnię drogi

- 25cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych / ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm)- dla nowej jezdni szerokości 4,50m.

- 21cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych / ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm)- dla nowej jezdni szerokości 3,00m.

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od i=0,044% (krótkie odcinki) do i=1,959%; załamania niwelety nie wymagają wyokrąglenia łukami  pionowymi.

Profil podłużny drogi przedstawiają rys. nr 2A-B.

6.3. Roboty ziemne .

Roboty ziemne dotyczą wykonania nowych i wykonaniem pogłębienia i wyprofilowania istniejących rowów przydrożnych na odcinkach drogi, wykonaniem przepustów ø600mm (szt. 7) i ø800mm (szt. 1) ze ściankami czołowymi pod projektowaną drogą, z wbudowaniem urobku w koronę drogi, skarpy rowu i pobocza oraz wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 1km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu w rejonie przepustów należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

# 6.4.    Przekrój normalny .

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości  wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy D1/2.  Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla odcinka W1–W6 w km 0+0,00 – 0+334,93:

- jezdnia 4.50m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku poboczy, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i rowami przydrożnymi trapezowymi, jednostronnymi o głębokości min.70cm, szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp rowu 1:1,25 . Zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa łamanego niesortowanego grubości 10cm o spadku 8% i szerokości 0,75m.

Dla odcinka W6–W10 w km 0+334,93 – 1+124,20 i Z1-Z4 km 0+0,00 – 0+194,51:

- jezdnia 3,00m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku poboczy, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i z rowami przydrożnymi trapezowymi, jednostronnymi o głębokości min.70cm, szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp rowu 1:1,25 i dla odcinka Z1-Z4 bez rowu. Zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa łamanego niesortowanego grubości 10cm o spadku 8% i szerokości 1,00m.

Dla odcinka W6-W10 zastosowano mijanki długości 25,0m o szerokości dodatkowej 1,50m i skosami 1:1.

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

# 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt  konstrukcji  nawierzchni  opracowano  na podstawie  „ Katalogu  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G2-3.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu , założonych warunków materiałowych i technologicznych  oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :

Dla odcinka W1–W5 w km 0+0,00 – 0+293,00: poszerzenie istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,00-4,40m

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                          -   3,0cm

# - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                              -   4,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                              -   20,0cm

- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego                                                 -   20,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :                =  47,0cm

- podłoże z gruntu G2-3

Dla odcinka W5–W6 w km 0+293,00- 0+334,93 i Z1 – Z2 w km 0+0,00 – 0+30,00: konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żużla paleniskowego, kruszywa naturalnego i łamanego niesortowanego gr.8-12cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                          -   3,0cm

# - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                              -   4,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                              -   18,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  25,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                       -   8-12,0cm

- podłoże z gruntu G1-2.

Dla obu odcinków zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa niesortowanego grubości średnio 10cm o spadku 2% i szerokości  0,75m.

Dla odcinka W6–W10 w km 0+334,93 – 1+124,20 i Z2 – Z4 w km 0+30,00 – 0+194,51: konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żużla paleniskowego, kruszywa naturalnego i łamanego niesortowanego  gr. 8-12cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                     -   5,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                              -   16,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  21,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                       -   8-12,0cm

- podłoże z gruntu G1-2.

Dla tego odcinka zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa niesortowanego grubości średnio 10cm o spadku 2% i szerokości 1,00m.

# Odwodnienie.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego do nowych i  istniejących wyprofilowanych i pogłębionych rowów przydrożnych. Na wlocie projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej, oraz pod drogą gminną zastosowano przepusty (szt. 7) d=600mm ze ściankami czołowymi. Ponadto w km 1+122,00 zastosowano w ciągu istniejącego rowu przepust d=800mm ze ściankami czołowymi.

Przepusty (60cm i (80cm  ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c.

W ciągu rowów przydrożnych na zjazdach indywidualnych urządza się przepusty d=400mm długości 5, 0m (zjazdy indywidualne: 21szt) z zakończeniem ścianką oporową dla rury d=400mm. Zastosowano przepusty  d = 40cm l=5.00m o szerokość jezdni na zjeździe min. 3.0m z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm wg rys. nr 4a i 4b.

Istniejące przepusty ( szt. 3: w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi gruntowymi – pkt. W5 i w km 0+909,00) pod drogą z rur betonowych niezbrojonych (500mm bez ścianek czołowych należy rozebrać – zastosowano w ich rejonie nowe przepusty d=600mm ze ściankami czołowymi.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A-C, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2A-B.

# 6.7.  Roboty towarzyszące.

Roboty w sąsiedztwie urządzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod nadzorem pracownika właścieli sieci - zgodnie z opinią ZUD-63/2007 - punkt 4, 5 i 8.

Kable telekomunikacyjne	pod jezdnią należy ochronić rurami A110PS - roboty prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A. - zgodnie z opinią ZUD-63/2007 - punkt 5.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami).

# 6.8.  Organizacja ruchu.

# Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7.     Wskazania   technologiczne.

Wielkość i  rodzaj  planowanych  robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował  :