Opis przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia

Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego ma na celu utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego w ilości ok.900 sztuk i w zależności od potrzeb

obejmuje:

- wymianę lub naprawę elementów oświetlenia ulicznego tj. żarówek, dławików, stateczników, kondensatorów i przewodów,

- usuwanie zwarć i przebić w kablach lub ich wymiana (50 mb),

- wymianę bezpieczników,
- wymianę lub naprawę urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym (tj. bezpieczniki obwodowe, układy tranzystorowe oraz pozostałe urządzenia mające wpływ na sprawne działanie oświetlenia ulicznego),

- wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw,
- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników,
- czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników,
- regulacje zwisów przewodów oświetlenia ulicznego i parkowego,
- przestawianie zegarów sterowniczych (astronomicznych) zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

- zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.), 
- kontrolę, regulację i ustawianie zegarów sterowniczych (astronomicznych), zapewniających ciągłą eksploatację oświetlenia ulicznego w godzinach określonych w umowie,
- konserwację i malowanie skrzynek oświetlenia oraz słupów oświetleniowych metalowych,

- formowanie koron drzew na potrzeby oświetlenia,

- współpracę z PGE Dystrybucja S.A., RZE Radom oraz właściwymi zarządcami dróg w sprawach zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania robót,

- kontrolę sprawności technicznej i stanu izolacji przewodów (dwa razy w roku),

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego w tym zapisów dotyczących wykonywanych prac konserwacyjnych,

- zgłoszenia i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia ulicznego (w tym m.in. usuwanie rozregulowania zegarów sterowniczych),

- stałą dyspozycyjność i łączność telefoniczną.

- do oferty należy dołączyć kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania konserwacji oświetlenia/

Czas trwania zamówienia od podpisania umowy do 31 grudnia 2014r.

Szczegółowy opis współpracy

1. Konserwacja odbywać się będzie poprzez pisemne zlecenia wykonania konserwacji od Zamawiającego.

2. Maksymalny okres na konserwację zgłoszonych punktów oświetleniowych to jeden dzień roboczy liczony od momentu otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.

3. Po każdym wykonaniu konserwacji Wykonawca przedstawia do akceptacji (potwierdzenia) przez Zamawiającego wykaz wykonanych prac. Który następnie jest dołączany do faktury. Potwierdzenie wykonanych prac odbywać się będzie w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia wykonania konserwacji, po uprzednim sprawdzeniu stanu przedmiotowych punktów oświetleniowych przez Zamawiającego.

4. Wykaz, wymieniony w powyższym punkcie powinien zawierać:

- lokalizację konserwowanego punktu oświetleniowego,

- szczegółowy wykaz wymienionych części (elementów),

- data wykonania konserwacji poszczególnych punktów oświetleniowych.

5. W przypadku, gdy konserwacja wymaga włączenia całego obwodu, wykonawca ma obowiązek sprawdzić czy nie uszkodzone są inne punkty oświetleniowe w danym obwodzie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zgłosić nie działające punkty oświetleniowe Zamawiającemu.

6. Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego ma być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych warunkach w umowie.

7. W przypadku, gdy niesprawność układu oświetleniowego na terenie gminy wykracza poza zakres konserwacji objętej umową, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o takim stanie/

8. Regulacja (przestawienie) zegarów sterowniczych (astronomicznych) odbywać się będzie niezwłocznie po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego lecz nie później niż dwa dni robocze od otrzymania zlecenia od Zamawiającego.