Załącznik nr 2   do SIWZ  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na zadanie pod nazwą: „Zakup, dostawa i montaż pomocy dydaktycznych  do Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy – Cyfrowa Szkoła”

Opis minimalnych wymagań technicznych sprzętu będącego przedmiotem przetargu

- Komputer przenośny dla ucznia wraz z oprogramowaniem – 48 szt.

| Typ | Tablet + stacja dokująca |
| --- | --- |
| Cecha | Opis wymagań minimalnych |
| 1 | Ekran | 10.1" HD 1366 x 768 multi-touch LED-backlit LCD |
| 2 | Procesor | Procesor klasy x86 dedykowany do pracy w komputerach przenośnych zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, dwrudzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 1.50 GHz, pamięć cache L2 1MB, DDR3 1066MHz, 9W lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| 3 | Chipset | Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
| 4 | Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, e-kompas, czujnik światła |
| 5 | Pamięć RAM | 1x 2GB DDR3 800 MHZ |
| 6 | Dysk twardy | Min. 64GB SSD ze złączem mini-sata. |
| 7 | Karta graficzna | Karta graficzna z 256 MB dedykowanej pamięci, obsługa technologii Unified Video Decoder 3 (UVD3), OpenGL ® 3.1, OpenEXR High Dynamic-Range (HDR) technologii Shader Model 5.0, Microsoft ® DirectX ® 9 |
| 8 | Karta dźwiękowa | Wbudowane 2 mikrofony stereo, wbudowane 2 głośniki stereo |
| 9 | Połączenia i karty sieciowe | - WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. - Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB), - Wbudowany modem 3G możliwością instalacji karty SIM wewnątrz urządzenia. |
| 10 | Porty/złącza | 1 x Czytnik Kart pamięci SD™ 1 x micro USB 2.0, 1 x micro HDMI, 1 x wejście słuchawkowe 3.5 mm jack 1 x gniazdo zasilania. |
| 11 | Kamera | Wbudowane kamery: 1) rozdzielczości 8.0 MPix (tył), 2) rozdzielczość 1.0 MPix (przód) |
| 12 | Bateria | Litowo-jonowa 3 komorowa (3540mAh) zapewniająca min. 9 godziny pracy. |
| 13 | Zasilacz | 40W wraz z kablem zasilającym o długości min. 250 cm |
| 14 | Ciężar | Waga max 580 g z baterią. |
| 15 | Gwarancja | 36 miesięcy w systemie door-to-door na notebooka (gwarancja producenta), 1 rok gwarancji producenta na baterie. |
| 16 | System operacyjny | Microsoft Windows 8 Professional PL 32-bit (system operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku) dostarczony przez producenta notebooka. |
| 17 | Bezpieczeństwo | - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. - Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. - Złącze typu Kensington Lock. |
| 18 | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). |
| 19 | Stacja dokująca | Wyposażona w klawiaturę, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Porty i złącza: - 1 x USB 2.0 - zasilanie DC. Waga max 680 g. Dedykowane złącze do podłączenia tabletu. Osadzenie tabletu w pozycji umożliwiającej jednoczesne korzystanie z klawiatury i ekranu urządzenia. Stacja dokująca tego samego producenta co tablet. |

Dodatkowe wymagania dotyczące funkcjonalności oprogramowania:

- Oprogramowanie  wspierające zdalną i lokalną administrację oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę, pozwalające na:

- przegląd historii instalacji oprogramowania na komputerach,

- automatyczne wykrywanie zmian w konfiguracji sprzętowej komputerów,

- nadzór nad napędami wymiennymi z opcją tworzenia raportów jakie pliki zostały skopiowane, kiedy, przez kogo i na jaki nośnik,

- tworzenie kopi zapasowych z możliwością zabezpieczenia hasłem i szyfrowania wyników bezpiecznym algorytmem (minimum AES 256),

- analizę uruchamianych aplikacji (aktywność stanowisk, wykorzystanie zainstalowanych aplikacji),

- blokowanie wybranych procesów z możliwością wskazania stacji wyjątków

- inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów, komputera oraz zainstalowanego oprogramowania,

- zdalne oraz automatyczne odinstalowywanie wybranych aplikacji na stanowisku lub grupie stanowisk,

- wydruk kartoteki sprzętowej stanowiska komputerowego ,

- zablokowanie zapisu na urządzeniach typu pamięć przenośna USB,

- blokowanie stron WWW (biała i czarna lista adresów, blokada pełna lub selektywna),

- przesyłanie plików/katalogów od zdalnego użytkownika do administratora i/lub od administratora do zdalnego użytkownika

- porównanie ilości posiadanych licencji programów z ilościami zainstalowanymi, cykliczną, automatyczną inwentaryzację konfiguracji sprzętowej stanowisk pracujących poza LAN/WAN,

- blokowanie modemów (USB/PCMCIA/wewn.) w zależności od aktywności lokalnego połączenia sieciowego,

- okresowe wykonywanie kopi zapasowych wybranych folderów użytkownika z możliwością szyfrowania utworzonych kopi,

- przechwytywanie (podłączenie) pulpitu wybranego użytkownika i/lub pulpitu grupy wybranych stanowisk użytkowników poprzez administratora za pomocą dedykowanej aplikacji do zdalnego zarządzania,

- informowanie administratora poprzez e-mail o wszystkich nowych (nie istniejących w bazie znanych programów) procesach otwartych na komputerze

- zdalną dwukierunkową linię poleceń pomiędzy konsolą zarządzająca a stanowiskiem  działającą na prawa administratora,

- Interfejs komunikacyjny ww. oprogramowania musi być w języku polskim. W celu zapewnienia pełnej kompatybilności ww. oprogramowania z komputerem, ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane w całości przez producenta komputera lub przez jednego producenta oprogramowania. Nie dopuszcza się zaoferowania ww. oprogramowania, składającego się z kilku różnych programów, wyprodukowanych przez różnych producentów, które sumarycznie spełniałby ww. wymagania.

- Komputer przenośny dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 8 szt.

| Notebook dla nauczyciela |
| --- |
| Cecha | Opis wymagań minimalnych |
| 1 | Ekran | TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową |
| 2 | Procesor | Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2220 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (do oferty dołączyć wydruk ze strony z zaoferowanym procesorem). W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| 3 | Chipset | Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
| 4 | Obudowa | Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. Wyposażona w diody informujące użytkownika o: - włączonym lub wyłączonym module Wi-fi. - rozładowanej baterii. |
| 5 | Pamięć RAM | 1x 4GB DDR3 (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB). 1 slot pamięci wolny. |
| 6 | Dysk twardy | Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min. |
| 7 | Karta graficzna | Zintegrowana 1760 Dynamic Video Memory MB (128 MB dedykowanej pamięci, do 1632 MB współdzielonej pamięci systemowej), Microsoft ® DirectX ® 10.1 |
| 8 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon |
| 9 | Połączenia i karty sieciowe | - Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną - WLAN 802.11 a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. - Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 + HS (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). |
| 10 | Porty/złącza (wbudowane) | 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x Czytnik Kart pamięci 5 w 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD), 3 x USB (2.0), 1 x VGA (D-Sub), 1 x Gniazdo mikrofonowe 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x HDMI 1 x zasilanie DC-in |
| 11 | Klawiatura | Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, |
| 12 | Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa): z minimum dwoma klawiszami wyboru, z funkcją zoom -/+, z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo), - Mysz optyczna ze złączem USB, 2 przyciski + rolka |
| 13 | Kamera | Wbudowana kamera 1.3Mpix o rozdzielczości 1280x1024, |
| 14 | Napęd optyczny | 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video). |
| 15 | Bateria | Litowo-jonowa 6-komorowa 48 Wh 4400 mAh, pozwalająca na minimum 4 godziny pracy. |
| 16 | Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 65W. |
| 17 | Ciężar | Waga max do 2550g z baterią i napędem optycznym. |
| 18 | Bezpieczeństwo | - Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. - Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. - Złącze typu Kensington Lock. - Czytnik linii papilarnych. |
| 19 | Gwarancja | 36 miesięcy w systemie door-to-door na notebooka (gwarancja producenta), 1 rok gwarancji producenta na baterie. |
| 20 | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. System operacyjny z licencją, sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w komputerze. Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. |
| 21 | Oprogramowanie dodatkowe | 1) Microsoft Office 2010 Starter OEM PL 2) Oprogramowanie wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich - przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie - blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich - archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego wykorzystania - monitorowanie dostępu do Internetu - tworzenie testów: -rozsyłanie pytań i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie zestawu pytań - współpraca z tablicą interaktywną - monitoring i archiwizacja plików audio. 3) Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na: - Zmiane ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export tych ustawień - Szyfrowanie dysku twardego, folderów oraz plików - Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego - Bezpieczny, pojedyńczy punkt logowania do różnych stron internetowych - Zarządzanie uwierzytelnianiem Funkcje zdalnej obsługi: - etykieta urządzenia - zdalne odświeżanie BIOS - ustawienia BIOS 4) Oprogramowanie wspierane przez producenta komputera służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na: - Zarządzanie regułami - Instalowanie oprogramowania - Instalowanie obrazu - Szeregowanie i alarmy - Zarządzanie agentem aktualizacji - Kopia zapasowa klienta - Migracja użytkownika - Zarządzanie zapasami - Śledzenie użytkowania zasobów - Kwerendy i raporty - Raport analityczny (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oprogramowania, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. |
| 22 | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). - Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (załączyć wydruk ze strony Energy Star). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). |
| 23 | Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Do oferty należy dołączyć link strony. |
| 24 | Torba | Torba dostosowana do wymiarów notebooka. |

- Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami przenośnych komputerów dla uczniów, posiadającą funkcję ładowania baterii -

1 szt.

Specyfikacja:
• łączna moc wszystkich urządzeń podłączonych jednorazowo do instalacji elektrycznej w szafce do 2300W;
• Instalacja składająca się z demontowalnych listew przepięciowych z bezpiecznikiem automatycznym
• Ilość półek: 17 + 1.Wymiary: 60 x 100 x 112 (szer x dł x wys; cm), długość razem ze zwijadłem do kabli 105cm.
• wbudowane urządzenie przeznaczane do bezawaryjnego podłączenia do sieci elektrycznej budynku zestawu informatycznego składającego się 36 sztuk komputerów wraz z zasilaczami do standardowego gniazda elektrycznego o natężeniu max 16A i zabezpieczające instalację elektryczną budynku przed przerwaniem dopływu prądu.
• Otwierane drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wkładanie i wyjmowanie komputerów znajdujące się równolegle do siebie z przodu i z tyłu szafki
• Materiał: blacha stalowa lakierowana proszkowo, blat z laminowanej płyty

Gwarancja 36 miesięcy

- Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne

| Technologia |  | Laser |
| --- | --- | --- |
| LCD (ekran) |  | Tak (16 znaków x 2 linie) |
| Podajnik papieru |  | 250 arkuszy |
| Podajnik wielofunkcyjny |  | 1 arkusz |
| Odbiornik papieru |  | 100 arkuszy |
| Interfejs standardowy | USB 2.0 | Tak |
|  | 10/100 Ethernet Base TX | Tak |
|  | 802.11b wireless | Tak |
| Pamięć (RAM) | Standardowa | 32 MB |
| Funkcjonalność automatycznego dupleksu | Druk | Tak |
| Prędkość druku |  | 26 str./min. |
| Gramatury papieru |  | od 60 do 163 g/m2 |
| Czas wydruku 1 strony |  | 8,5 sek. |
| Automatyczny dupleks | Monochromatyczne | Tak |
| Ręczny dupleks |  | Tak |
| Rozdzielczość druku |  | 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) |
| Prędkość kopiowania |  | 26 kopii/min. |
| Rozdzielczość kopiowania Skan |  | 600 x 600 dpi |
| Zmniejszanie/Powiększanie kopii |  | 25% - 400% |
| Kopiowanie wielokrotne |  | 99 stron |
| Rozdzielczość skanowania | Optyczna | 600 x 2400 dpi |
|  | Interpolowana | 19,200 x 19,200 dpi |
| Możliwość skanowania do | Obrazu | Tak |
|  | OCR | Tak |
|  | E-maila | Tak |
|  | Pliku | Tak |
| Miesięczne obciążenie |  | 10000 stron |
| Pobór mocy | Druk | 445 Wat |
|  | Stan gotowości | 55 Wat |
| Poziom hałasu | Drukowanie | 53 dB |
|  | Stan gotowości | 30 dB |
| Waga |  | 10,3 Kg |
| Wymiary (w x d x h) |  | 405 x 398 x 268 mm |

Gwarancja – 36 miesięcy

- Tablica interaktywna z systemem mocowania– 3 szt.

- Powierzchnia całkowita (szer. x wys.) 177 x 129 cm

- Powierzchnia użytkowa (szer. x wys.) 163,2 x 114,5 cm

- Przekątna 82’’ (208,2 cm)

- Grubość tablicy 3,9 cm

- Powierzchnia teflonowa

- Właściwości powierzchni nie magnetyczna

- Waga 23,00 kg

- Technologia IR (podczerwień)

- Sposób obsługi pióro, wskaźnik lub po prostu palec

- Moc urządzenia -  0,5 W

- Rekomendowane Parametry Komputera

- Microsoft Windows

- procesor Pentium

- 512 MB RAM

- XP/Vista®/7

- port USB

- Nadruk na tablicy 12 dotykowych klawiszy z określonymi funkcjami

- Komunikacja z komputerem USB

- Użytkownik może pisać lub rysować bezpośrednio na powierzchni tablicy za pomocą dołączonego pióra - wskaźnika, lub po prostu palcem a pisane treści natychmiast pojawiają się na tablicy. Możliwość robienia adnotacji w plikach typu PPT, AVI, JPEG, WORD, EXCEL etc.

- Interaktywność - komputer i tablica interaktywna pokazują te same treści w sposób zsynchronizowany. Dotyk - produkt może być bardzo precyzyjną, dotykową tablicą interaktywną, używaj palca lub pióra elektronicznego zamiast myszki.

- Rozpoznawalność ruchów:

- Tablica reaguje m.in. na dotyk palca, „podwójne kliknięcie”, lewy i prawy przycisk myszki. Dodatkowe wsparcie - na tablicy znajduję się 12 dotykowych klawiszy z określonymi funkcjami.

- W zestawie: • oprogramowanie tablicy tBoard, • instrukcja obsługi na CD,

• elementy montażowe, • wskaźnik, • kabel USB o długości 1m

Gwarancja – 60 miesięcy

- Kontroler Wlan zarządzający szkolną siecią bezprzewodową – 1 szt.

Parametry wymagane

Min 4 porty 10/100/1000 RJ45

Obsługa WMM Quality of Service wraz z 802.11e

Możliwość konfiguracji min. 8 profili bezpieczeństwa

Serwer DHCP

Pamięć Flash min. 64MB

Pamięć RAM min. 512MB

1 x USB

Powinien umożliwiać zarządzanie za pomocą Web oraz SN MP v1/v2c, telnet, Secure Shell (SSH)

Minimalna liczba obsługiwanych AP: 16

Możliwość wykrywania punktów dostępowych w warstwie 2 oraz 3 modelu OSI

Możliwość detekcji obcych punktów dostępowych

Kontroler powinien mieć możliwość konfiguracji min. 8 VLAN

Gwarancja - 36 miesięcy

- Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej – 5 szt.

| Element składowy dostawy | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Specyfikacja fizyczna: | 1 x 10/100/1000BASE-T z obsługą IEEE 802.3af 1 x RS232 Dwa gniazda reverse SMA Wbudowane anteny Pobór mocy PoE nie większy niż 12,8W |
| Wymagane standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11n 2.4 GHz oraz 5.0 GHz IEEE 802.11a 5.0 GHz IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4 GHz WMM IEEE 802.3af |
| Wymagane funkcje oraz protokoły | Obsługa WPA, WPA2 Autentykacja IEEE 802.1x RADIUS z obsługą EAP TLS, TTLS, PEAP Autentykacja na podstawie MAC wsparcie VPN pass-through Obsługa Secure SSH, SSL Point-to-point bridge mode Point-to-multipoint bridge mode Repeater mode Jednoczesny tryb bridge oraz access point mode Wireless Distribution System (WDS) Możliwość regulacji mocy nadawania od 100 mW do 0 mW 8 x SSID na częstotliwość Wsparcie dla minimum 17 VLAN Wykrywanie obcych AP Izolacja klientów radiowych |
| Certyfikaty | certyfikat EN- IEC 60601-1-2 |
| Sposób montażu | Do sufitu lub do ściany |
| Gwarancja | Urządzenie powinno być objęte wieczystą gwarancją producenta z możliwością opcjonalnego serwisu wymiany na następny dzień roboczy. Gwarancja - 36 miesięcy |

- Ruter z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) – 1 szt.

| Element składowy dostawy | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Funkcje oraz protokoły | Tryby L3: router, NAT NAT, PAT Port forwarding; Port Triggering Możliwość konfiguracji portu DMZ VoIP SIP ALG Obsługa DDNS DynDNS.org, TZO.com, Oray.net DNS proxy, MAC Address Cloning/spoofing, L3 Quality of Service (QoS) ,LAN-to-WAN oraz WAN-to-LAN (ToS) Urządzenie powinno wspierać następujące protokoły: DES, 3DES, AES(128,192,256 bit)/SHA-1, MD5, IPsec NAT Traversal Urządzenie powinno wspierać następujące wersje protokołu SSL: SSLv3, TLS1.0 Dodatkowo protokół SSL powinien wspierać DES, 3DES, ARC4, AES(128,256bit) Kontrolę integralności MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1 Wymagana możliwość skorzystania z kreatora konfiguracji dla początkujących Kreator SSL VPN Kreator konfiguracji IPSec VPN Interfejs GUI oparty o WWW ICSA: Anti-virus, VPNC: AES Interop, Basic Interop Checkmark: Anti-Malware, Anti-Spam, Enterprise Firewall, VPN, IPS, URL Filtering Możliwość generowania statystyk sumarycznych, Informowanie o zdarzeniach nagłych, Informowanie o wykrytych zagrożeniach, Informowanie o zdarzeniach systemowych Zapisywanie informacji na temat: generowanego ruchu, szkodliwego oprogramowania, Spamu, szkodliwego kodu zawartego w pakietach, Filtra email, systemu, zdarzeń IPS, IM, P2P, Firewall, IPsec VPN, SSL VPN Automatyczne uaktualnianie sygnatur IDS/IPS Ochrona przed atakami typu DoS, DDoS Możliwość tworzenia białych list Możliwość tworzenia czarnych list Powiadomienie o ataku poprzez e-mail Możliwość skanowania: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3 Skanowanie pakietów wychodzących oraz przychodzących Możliwość blokowania słów kluczowych oraz konkretnych rozszerzeń plików Możliwość filtracji ActivX, Java, Flash, JavaScript, Proxy, Cookies Możliwość filtrowania poczty na podstawie ciągu znaków części adresu, załącznika, rozszerzenia załącznika, nazwy załącznika Możliwość blokowania eDonkey, BitTorrent, Gnutella Możliwość blokowania MSN Messenger, Yahoo Messenger, mIRC, Google Talk Urządzenie powinno być wyposażone w komplet licencji na skanowanie poczty oraz ruchu www oraz licencji na aktualizacje oprogramowania na 1 rok. |
| Parametry wydajnościowe | Wydajność antywirusa 21Mb/s Wydajność szyfrowania 3DES/AES: co najmniej 50Mb/s Liczba jednoczesnych sesji: co najmniej 16000 Wydajność firewall 130Mb/s Liczba reguł: co najmniej 1,2 mln Liczba obsługiwanych tuneli VPN 10 Liczba obsługiwanych tuneli SSL 5 |
| Parametry fizyczne | Pamięć Flash: co najmniej 2GB Pamięć DRAM: co najmniej 512MB Minimalna liczba niezależnie konfigurowanych, fizycznych interfejsów: 5 x 1000Base-T (2 x WAN, 3 x LAN) Port USB x 1 Własny system operacyjny producenta nie bazujący na istniejących rozwiązaniach Open Source Urządzenie powinno mieć możliwość instalacji opcjonalnych modułów: WiFi obsługujący standard 802.11N oraz moduł obsługujący ADSL2+. - Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). |
| Gwarancja | Wymaga się, aby urządzenie jak i zainstalowane wewnątrz urządzenia wentylatory i zasilacze objęte były wieczystą gwarancją producenta. Gwarancja - 36 miesięcy Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – dołączyć dokument Ponadto wymagane będzie oświadczenie producenta, w którym oświadczy on, iż w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub autoryzowanej przez producenta firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem |

- Projektor multimedialny 3 szt.

| Gwarancja | 36 miesięcy |
| --- | --- |
| Technologia | LCD 3LCD |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 x 768 pikseli |
| Jasność | 2600 ANSI lum. |
| Kontrast | 3000:1 |
| Odległość od ekranu | 1,77 - 2,4 m |
| Przekątna obrazu | 0,76 - 8,9 m |
| Złącza zewnętrzne | 2x USB 2.0 ¦ 1x Component ¦ 1x D-Sub ¦ 1x S-Video ¦ 2x RCA |
| Głośniki | tak 1x 1W |
| Moc lampy | 200 W |
| Czas pracy lampy | 5000 godz. tryb eco |
| Pobór mocy [ praca / spoczynek ] | 270 W |
| Głośność pracy | 29 dB tryb eco |

- Głośniki – 3 szt.

| Parametry techniczne |
| --- |
| Załączone wyposażenie | Kable głośnikowe |
| Pilot | Tak |
| Inne | Port USB |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Regulacja głośności | Tak |
| Zakres częstotliwości - górna | 18 kHz |
| Zakres częstotliwości - dolna | 40 Hz |

Gwarancja  - 36 miesięcy