SPIS ZAWARTOŚCI

A. Część opisowa.

# 1. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu

  - Określenie przedmiotu inwestycji

  - Opis istniejącego zagospodarowania terenu

  - Zakres obiektu budowlanego

  - Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

  - Usytuowanie i układ wysokościowy

  - Ustalenia dodatkowe

# 2. Część opisowa do projektu budowlanego

  - Nazwa i adres obiektu budowlanego

  - Nazwa Inwestora i jego adres

  - Nazwa i adres jednostki projektowania

  - Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego

  - Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu

2.6 Informacje mające wpływa na uzasadnione interesy osób trzecich

2.7 Charakterystyka ekologiczna obiektu

# 3. Część opisowa do projektu wykonawczego

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

  - Usytuowanie i układ wysokościowy

  - Bilans ścieków.

  - Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów

3.5.1  Rury i kształtki

3.5.2  Obiekty na kanałach ściekowych

3.6  Skrzyżowania z uzbrojeniem

  - Sposób posadowienia kanału.

  - Oznakowanie kanalizacji

  - Roboty ziemne, układanie, przygotowanie podłoża

  - Odwodnienie wykopów

3.10. Próby szczelności

3.11 Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

3.12 Montaż kanalizacji ciśnieniowej

3.13 Przydomowe przepompownie ścieków

3.14 Uwagi końcowe

3.15 Wykaz przyłączy kanalizacji sanitarnej.

3.16 Budowa przyłącza wodociągowego do projektowanej oczyszczalni ścieków.

3.16.1.	Włączenie, lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej.

3.16.2.	Rury i kształtki

3.16.3.	Zasuwy.

3.16.4.	Hydranty.

3.16.5.	Roboty ziemne.

3.16.6.	Próba hydrauliczna. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

3.16.7.	Oznakowanie wodociągu w terenie.

4. Załączniki:

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego zgodne z ustawą Prawo budowlane

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami                      w m. Stara Błotnica i Czyżówka wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: B.7331/35/2005 z dnia 14.12.2005 r. wydana przez Wójta Gminy Stara Błotnica

- Opinia ZUD Białobrzegi Nr ZUD-6/2006 z dnia 22.02.2006r.

- Postanowienie Nr PZDP-II-5443/02/5/2006 z dnia 18.01.2006  r. wydana przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 34 410 i 34 208.

- Decyzja nr 81/02/2006 z dnia 22.02.2006 r wydana przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Uzgodnienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej.

- Uzgodnienie Nr IRB-4105/U/16/2005 z dnia 17.10.2005 r wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat                  w Białobrzegach.

- Decyzja nr 1/06 z dnia 27.01.2005 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydana przez Wójta Gminy Stara Błotnica.

10. Decyzja ROŚ-6223/2/p/06/MG o pozwoleniu wodno-prawnym z dnia 16.02.2006r.

### B. Część graficzna

Rys. nr 0 		–Orientacja

Rys. nr 1 – 10 		– Projekt trasy kanalizacji sanitarnej na mapach w skali 1:1000

Rys. nr 11 – 18	- Profil podłużny kanalizacji grawitacyjnej w m. Stara Błotnica

Rys. nr 19 - 40	- Profile podłużne przykanalików grawitacyjnych w m. Stara Błotnica

Rys. nr 41 – 41/1	- Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych

w m. Stara Błotnica

Rys. nr 42 - 45	- Profile podłużne kanalizacji ciśnieniowej w m. Czyżówka

Rys. nr 46 – 58	- Profile podłużne przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych

w m. Czyżówka

Rys. nr 59		- Typowa studzienka kanalizacyjna

Rys. nr 60		- Typowa studzienka kaskadowa

Rys. nr 61		- Studnia rozprężna

Rys. nr 62 		- Zawór napowietrzająco - odpowietrzający

Rys. nr 63 		- Rysunek złożeniowy przydomowej przepompowni ścieków

Rys. nr 64 - 67     	- Profile poprzeczne przejść kanalizacją sanitarną pod drogami powiatowymi.

Rys. nr 68 – 69 	- Profile poprzeczne przejść kanalizacją sanitarną pod drogami

wojewódzkimi.

Rys. nr 69/1	- Przekrój przejścia projektowaną kanalizacją ciśnieniową pod dnem rzeki

Tymianki

Rys. nr 70	- Profil podłużny wodociągu

Rys. nr 71		- Schemat węzłów wodociągowych i hydrantów przeciwpożarowych

# 1. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Określenie przedmiotu inwestycji

Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w m. Stara Błotnica i Czyżówka” polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz przyłączy kanalizacji grawitacyjnych i ciśnieniowych od budynków mieszkalnych, jak również przyłącza wodociągowego do projektowanej oczyszczalni ścieków. Budowa kanalizacji umożliwi odprowadzenie ścieków z istniejącej i przewidywanej zabudowy mieszkaniowej  zgodnie z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odbiornikiem ścieków dla projektowanej kanalizacji jest projektowana oczyszczalnia ścieków w m. Stara Błotnica.

1.2 Opis istniejącego zagospodarowania terenu

Omawiany teren posiada zabudowę jednorodzinną i zagrodową, zlokalizowaną po obydwu stronach dróg gminnych i powiatowych.

W zakresie uzbrojenia komunalnego występuje:

- linia napowietrzna elektryczna,

- kable energetyczne podziemne,

- wodociąg,

- przyłącza wodociągowe do posesji,

- kable telefoniczne podziemne.

1.3 Zakres obiektu budowlanego

Zakres projektowanego kanału sanitarnego przedstawia się następująco:

m. Stara Błotnica:

###### Kanlizacja grawitacyjna

kanał z rur PVC Ф 315/7,7 mm – łączna długość L =  686,0 m

kanał z rur PVC Ф 200/4,9 mm – łączna długość L =  5 307,0 m

przykanaliki z rur PVC Ф 160/4,0 mm – 80 szt. o łącznej długości 2 467,0 m.

###### Studnie

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 152 szt. na kanale grawitacyjnym głównym

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 93 szt. na przyłączach grawitacyjnych

###### Przydomowe przepompownie ścieków

przydomowe przepompownie ścieków – 2 szt.

kanały ciśnieniowe od przyd. przep. ścieków z rur PE Ф 63 mm – łączna długość 226,0 m

Wodociąg

wodociąg  z rur PE Ф 90 mm – łączna długość L = 314,0 m

m. Czyżówka:

###### Kanlizacja ciśnieniowa

kanał z rur PE Ø 125 mm – łączna długość L = 417,0 m.

kanał z rur PE Ø 110 mm – łączna długość L = 1754,0 m.

kanał z rur PE Ø 90 mm – łączna długość L = 1012,0 m.

###### Przydomowe przepompownie ścieków

przydomowe przepompownie ścieków – 38 szt.

kanały ciśnieniowe od przyd. przep. ścieków z rur PE Ф 63 mm – łączna długość 1659,0 m

###### Studnie

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 8 szt

studzienki pod zawory napowietrzająco - odpowietrzające ( 1,20 m - 3 szt

studnia rozprężna PE Ф 1000 mm – 1 szt.

1.4 Charakterystyczne dane o przydatności gruntów do celów budowlanych

Dla określenia warunków gruntowo wodnych na terenie inwestycji wykonano dokumentację geotechniczną (w odrębnej teczce). Dokumentację opracował Geolog dr inż. Augustyn Siemieniec Upr. CUG 070693, CUG 050534 w listopadzie 2005 r.

W budowie podłoża gruntowego dominują grunty sypkie reprezentowane przez piaski krzemionkowe oraz grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, o barwie brązowej                 i gliny zwięzłe o barwie brązowo – popielatej.

Należy liczyć się z zalewaniem otwartych wykopów ziemnych w utworach gliniastych przez płytkie wody gruntowe oraz okresowo – wody opadowe, w związku z czym konieczne jest  odwodnienie wykopów w obrębie tych miejsc.

1.5 Usytuowanie i układ wysokościowy.

Trasa projektowanego kanału sanitarnego wraz z przykanalikami oraz wodociągu przedstawiona została na planie sytuacyjnym rys. nr 1 - 10. Trasa kanalizacji sanitarnej                           i przykanalików została uzgodniona z właścicielami posesji.  Z uwagi na ukształtowanie istniejącego terenu, głębokość posadowienia i spadki kanału dostosowano do możliwości grawitacyjnego skanalizowania jak największego terenu przynależnej zlewni.

1.6 Ustalenia dodatkowe.

Stwierdza się na podstawie ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, że teren na którym zaprojektowano sieć kanalizacji nie podlega ochronie konserwatora zabytków.

Projektowana kanalizacja koliduje z istniejącymi urządzeniami melioracyjnymi tj. rowami             i siecią drenarską. Miejsca skrzyżowań z rowami oraz siecią drenarską zostały oznaczone na rysunkach trasowych.

## 2. Część opisowa do projektu budowlanego

2.1  Nazwa i adres obiektu budowlanego.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w m. Stara Błotnica                 i Czyżówka”

2.2 Nazwa Inwestora i jego adres.

Inwestor bezpośredni:

Gmina Stara Błotnica

26 - 806 Stara Błotnica

2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„ADIR” Sp. z o. o.

25-009 Kielce, ul. Zamkowa 4

2.4  Przeznaczenie i zakres obiektu budowlanego.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa w m. Stara Błotnica                      i Czyżówka umożliwi odprowadzenie z tych miejscowości ścieków bytowo-gospodarczych do projektowanej oczyszczalni ścieków. Realizacja projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej umożliwi odpływ ścieków z tej części gminy i poprawi stan środowiska.

Zakres projektowanego kanału sanitarnego przedstawia się następująco:

m. Stara Błotnica:

###### Kanlizacja grawitacyjna

kanał z rur PVC Ф 315/7,7 mm – łączna długość L =  686,0 m

kanał z rur PVC Ф 200/4,9 mm – łączna długość L =  5 307,0 m

przykanaliki z rur PVC Ф 160/4,0 mm – 80 szt. o łącznej długości 2 467,0 m.

###### Studnie

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 152 szt. na kanale grawitacyjnym głównym

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 93 szt. na przyłączach grawitacyjnych

###### Przydomowe przepompownie ścieków

przydomowe przepompownie ścieków – 2 szt.

kanały ciśnieniowe od przyd. przep. ścieków z rur PE Ф 63 mm – łączna długość 226,0 m

Wodociąg

wodociąg  z rur PE Ф 90 mm – łączna długość L = 314,0 m

m. Czyżówka:

###### Kanlizacja ciśnieniowa

kanał z rur PE Ø 125 mm – łączna długość L = 417,0 m.

kanał z rur PE Ø 110 mm – łączna długość L = 1754,0 m.

kanał z rur PE Ø 90 mm – łączna długość L = 1012,0 m.

###### Przydomowe przepompownie ścieków

przydomowe przepompownie ścieków – 38 szt.

kanały ciśnieniowe od przyd. przep. ścieków z rur PE Ф 63 mm – łączna długość 1659,0 m

###### Studnie

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 8 szt

studzienki pod zawory napowietrzająco - odpowietrzające ( 1,20 m - 3 szt

studnia rozprężna PE Ф 1000 mm – 1 szt.

2.5  Rozwiązania budowlane określające formę i funkcję obiektu

Funkcją projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków z terenu budownictwa jednorodzinnego do projektowanej oczyszczalni ścieków. Obiekt jest obiektem liniowym podziemnym. Obiekt nie wymaga projektowania strefy ochronnej. Trasa projektowanego kanału przedstawiona została na rys. nr 1 – 10.

Wysokościowo rzędne projektowanej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano tak aby istniała możliwość odprowadzenia ścieków z jak największego obszaru przynależnej zlewni. Profil podstawowy projektowanego kanału pokazano na rys. 11-18.

Posadowienie kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano na głębokości 1,6 m pod poziomem terenu. Profil podstawowy projektowanego kanału ciśnieniowego pokazano na rys. 42-45.

2.6  Informacje mające wpływ na uzasadnione interesy osób trzecich

Sieć i kanalizacji sanitarnej zaprojektowana została głównie w działkach prywatnych gdzie właściciele wyrazili zgodę na prowadzenie robót związanych z budową przedmiotowej sieci poprzez podpisanie stosownych oświadczeń, zobowiązując się do każdorazowego udostępnienia wejścia na nieruchomość dla usunięcia awarii i umożliwienia stałego dostępu służbom eksploatacyjnym bez dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody. Oświadczenia z podpisami właścicieli działek zawarte są w odrębnej teczce i znajdują się w posiadaniu Urzędu Gminy.

Tak zaprojektowana trasa jest zgodna z Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: Znak: B.7331/35/2005 z dnia 14.12.2005 r. wydana przez Wójta Gminy Stara Błotnica

Na umieszczenie sieci  kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej zostało wydane zezwolenie w postaci Postanowienia Nr PZDP-II-5443/02/5/2006 z dnia 18.01.2006  r. wydane przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach.

Na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej została wydana decyzja Nr 81/02/2006 r z dnia 22.02.2006.

Na przejście kanalizacją sanitarną przez rzekę Tymiankę zostało wydane pozwolenie wodnoprawne Nr ROŚ –6223/2/P/06/MG z dnia 16.02.2006 r.

2.7  Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ponadnormatywnego jej oddziaływania na stan poszczególnych elementów środowiska naturalnego i nie spowoduje w nim negatywnych zmian.

Projektowany kanał sanitarny poprzez zapewnienie zorganizowanego odpływu ścieków              z terenów przynależnej zlewni i odprowadzenie ich do oczyszczalni ścieków oddziaływać będzie korzystnie na środowisko.

W trakcie wykonywania prac ziemnych należy ograniczyć ich uciążliwość tj. trudności z dojazdem           i dojściem do posesji, zanieczyszczenie dojść i podwórzy, zapylenie, hałas od pracy maszyn                     i urządzeń transportowych. Zakazuje się głośnych prac w porze nocnej podczas realizacji inwestycji.

3. Część opisowa do projektu wykonawczego.

3.1  Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak: B.7331/35/2005 z dnia 14.12.2005 r. wydana przez Wójta Gminy Stara Błotnica - warunki techniczne wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy,

- obowiązujące przepisy i zarządzenia,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000,

- wizja lokalna w terenie,

- aktualne normy, katalogi i literatura branżowa.

3.2  Zakres opracowania.

m. Stara Błotnica:

###### Kanlizacja grawitacyjna

kanał z rur PVC Ф 315/7,7 mm – łączna długość L =  686,0 m

kanał z rur PVC Ф 200/4,9 mm – łączna długość L =  5 307,0 m

przykanaliki z rur PVC Ф 160/4,0 mm – 80 szt. o łącznej długości 2 467,0 m.

###### Studnie

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 152 szt. na kanale grawitacyjnym głównym

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 93 szt. na przyłączach grawitacyjnych

###### Przydomowe przepompownie ścieków

przydomowe przepompownie ścieków – 2 szt.

kanały ciśnieniowe od przyd. przep. ścieków z rur PE Ф 63 mm – łączna długość 226,0 m

Wodociąg

wodociąg  z rur PE Ф 90 mm – łączna długość L = 314,0 m

m.  Czyżówka:

###### Kanlizacja ciśnieniowa

kanał z rur PE Ø 125 mm – łączna długość L = 417,0 m.

kanał z rur PE Ø 110 mm – łączna długość L = 1754,0 m.

kanał z rur PE Ø 90 mm – łączna długość L = 1012,0 m.

###### Przydomowe przepompownie ścieków

przydomowe przepompownie ścieków – 38 szt.

kanały ciśnieniowe od przyd. przep. ścieków z rur PE Ф 63 mm – łączna długość 1659,0 m

###### Studnie

studzienki rewizyjne ( 1,20 m - 8 szt

studzienki pod zawory napowietrzająco - odpowietrzające ( 1,20 m - 3 szt

studnia rozprężna PE Ф 1000 mm – 1 szt.

3.3  Usytuowanie i układ wysokościowy.

Trasa projektowanego kanału sanitarnego i wodociągu przedstawiona została na sytuacji rys. nr 1 –10.

Wysokościowo rzędne projektowanej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano tak aby istniała możliwość odprowadzenia ścieków z jak największego obszaru przynależnej zlewni. Profil podstawowy projektowanego kanału pokazano na rys. 11-18.

Posadowienie kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowano na głębokości 1,6 m pod poziomem terenu. Profil podstawowy projektowanego kanału ciśnieniowego pokazano na rys. 42-45.

Profil wodociągu pokazano na rys. nr 70.

3.4  Bilans ścieków.

Podstawą sporządzenia bilansu ścieków jest plan ogólny zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne do programowania wody i ilości ścieków w jednostkach osadniczych.

Do obliczeń ilości ścieków bytowo – gospodarczych przyjęto średni odpływ ścieków w ilości 150 dm3/M*d oraz współczynniki nierównomierności odpływu :dobowy Nd = 1,3, godzinowy Nh = 1,6.

Na podstawie w/w materiałów ustalono przewidywaną ilość działek i mieszkańców:

##### BILANS ŚCIEKÓW

| Wyszczególnienie konsumentów wody | Jedn. | Ilość | Norma jednostkowa ilości ścieków l/dobę | Średnie ilości ścieków dobowe Q śr. dob m3/d | Współcz. nierówno- mierności dobowej | Max. ilość ścieków dobowe Q max. dob m3/d | Współcz. nierówno- mierności godzinowej | Max. ilość ścieków Q max. godz. m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m. Stara Błotnica |
| Mieszkańcy | osób | 290 | 150 | 43,50 | 1,30 | 56,55 | 2,0 | 4,71 |
| 20% dodatek na wody przypadkowe i infiltracyjne |  |  |  | 8,70 |  | 11,31 |  | 0,94 |
| m. Czyżówka |
| Mieszkańcy | osób | 166 | 150 | 24,90 | 1,30 | 32,37 | 2,0 | 2,70 |
| RAZEM STAN OBECNY | 77,10 |  | 100,23 |  | 8,35 |
| PERSPEKTYWA | 88,66 |  | 115,26 |  | 9,60 |

3.5  Podstawowe materiały i opis konstrukcji obiektów.

3.5.1. Rury i kształtki.

Projektowane kanały grawitacyjne wraz z przykanalikami należy wykonać z rur oraz kształtek typu PVC-U szereg średni „N” (SDR 41) o średnicach Ø 315/7,7 mm, Ø 200/4,9 mm,         Ø 160/4,0 mm do łączenia na uszczelkę gumową produkcji np. KWH Pipe, Gamrat Jasło itp.. Do połączeń należy stosować uszczelki odporne na działanie substancji występujących w ściekach,                  a także agresywne oddziaływanie wód gruntowych.

Kanalizację ciśnieniową projektuje się z rur PE 80  SDR 13,6 (PN 10) o średnicach                     Ø 125/9,2 mm, Ø 110/8,1mm, Ø 90/6,7 mm, Ø 63/4,7 mm oraz kształtek: kolan, trójników równoprzelotowych, trójników redukcyjnych, redukcji, tulei kołnierzowych tej samej klasy.

Przewody i kształtki z PE należy łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania doczołowego. Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu części (rura/złączka, rura/rura, złączka /złączka) przez nagrzanie końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia. Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, , deszcz, śnieg lub wiatr. Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturze powyżej 00C do 450C. Przy temperaturach poniżej 00C lub powyżej 450C należy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej temperatury w strefie zgrzewania.

3.5.2. Obiekty na kanałach ściekowych

- kanalizacja grawitacyjna

Na projektowanym kanale sanitarnym przewiduje się wykonanie typowych studzienek przelotowych, połączeniowych i kaskadowych o średnicy Ø 1,20 m adaptowanych, wg KB.4-4.12.1/7/, KB.4-4.12.1/6.

Studzienki typowe należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton podłoża studzienek klasy B-10 grubości 7 cm. Płytę denną wraz z kinetą wykonać z betonu klasy B-20 z betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z domieszkami uszczelniającymi o podwyższonej odporności na korozję. Część dolna studzienek z elementów prefabrykowanych tj. z kręgów żelbetowych z otworami na obsadzenie rur. Przejście rur z PVC przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne, z uszczelnieniem gumowym.

Część górna z kręgów żelbetowych o średnicy Ø 1,20 m wg BN-86/8971-08. /80. przykrytych nakrywą żelbetową Ø 1440/60. Ściany komór roboczych winny być wewnątrz gładkie i nie tynkowane. Kręgi i płyty układać na zaprawie cementowej marki Rz=80. Właz kanałowy klasy D 400 – typ ciężki. Regulację wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 0,30 m przeprowadzić przez wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej pełnej klasy 3 na zaprawie cementowej marki Rz=80. wszystkie styki zatrzeć na gładko zaprawą cementową marki Rz=80. Powierzchnie murowane pokryć gładzią cementową (otynkować) z obu stron.

W czasie wykonywania studzienki należy osadzić stopnie włazowe stalowe o średnicy Ø 30 mm w odległościach pionowych, co 30 cm.

Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć dwukrotnie powłoką BITGUM, w ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni.

Typowa studzienka kanalizacyjna połączeniowa została pokazana na rys. nr 59.

W przypadku konieczności zastosowania kaskad na długości kanału, włączenia kanału bocznego do zbiorczego, dla różnicy wysokości: 50cm<h<400cm, połączenie wykonać z zastosowaniem elementów PVC (Rys. nr 60). Powyższe dotyczy również włączenia przykanalików do kanałów. Rurę spustową o średnicy o jedną dymensję mniejszą od średnicy kanału, z którego się odgałęzia, umieścić na zewnątrz studzienki. Kolano podeprzeć blokiem oporowym o wymiarach: 0,25x0,25x0,15, z betonu klasy B 15. Obetonowanie całego układu spustowego jest niepotrzebne.

Całość robót wykonać zgodnie z PN-B-10729.

- kanalizacja ciśnieniowa

Na kanałach ciśnieniowych zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnych z wstawką na rurociągu montowaną na opaski w celu okresowego czyszczenia rurociągu (8 szt.). Zaprojektowano również trzy studnie z samoczynnym zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym do ścieków.

Studnie należy wykonać na bazie typowych studzienek betonowych w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej o średnicy Ø 1,20 m adaptowanych, wg KB.4-4.12.1/7/,                   KB.4-4.12.1/6.

Studzienki typowe należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton podłoża studzienek klasy B-10 grubości 7 cm. Płytę denną wraz z kinetą wykonać z betonu klasy B-20 z betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z domieszkami uszczelniającymi o podwyższonej odporności na korozję. Część dolna studzienek z elementów prefabrykowanych tj.                 z kręgów żelbetowych z otworami na obsadzenie rur. Przejście rur z PE przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne, z uszczelnieniem gumowym.

Część górna z kręgów żelbetowych o średnicy Ø 1,20 m wg BN-86/8971-08. /80. przykrytych nakrywą żelbetową Ø 1440/60. Ściany komór roboczych winny być wewnątrz gładkie i nie tynkowane. Kręgi i płyty układać na zaprawie cementowej marki Rz=80. Właz kanałowy klasy D 400 – typ ciężki. Regulację wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 0,30 m przeprowadzić przez wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej pełnej klasy 3 na zaprawie cementowej marki Rz=80. wszystkie styki zatrzeć na gładko zaprawą cementową marki Rz=80. Powierzchnie murowane pokryć gładzią cementową (otynkować) z obu stron.

W czasie wykonywania studzienki należy osadzić stopnie włazowe stalowe o średnicy Ø 30 mm               w odległościach pionowych, co 30 cm.

Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć dwukrotnie powłoką BITGUM, w ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni.

Całość robót wykonać zgodnie z PN-B-10729.

3.6  Skrzyżowania z uzbrojeniem.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej krzyżuje się na swojej trasie w obrębie wykonywania projektu z siecią wodociągową, nadziemną i podziemną siecią elektryczną, telefoniczną.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z przewodem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Wszystkie prace przy kablach wykonywać ręcznie. Kable energetyczne, telefoniczne, kanalizację telefoniczną należy w miejscach skrzyżowań zabezpieczyć przed uszkodzeniem stosując rury dwudzielne AROT A 110/PS.

Krzyżujące się uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa należy zabezpieczyć przez podwieszenie do bali drewnianych za pomocą obejm z drutu stalowego Ø 6-8 mm.

Przed zasypaniem wykopów w miejscu kolizji zgłosić do odbioru technicznego odpowiednim służbom.

3.7  Oznakowanie kanalizacji.

Studzienki rewizyjne oraz kanalizację ciśnieniową należy oznakować tabliczkami informacyjnymi z literą „K” z domiarami. Tablice te, zgodne z PN-86/B-09700 winny być umocowane na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym, lub na słupkach betonowych o wymiarach 0,10 x 0,10 x 2,50 m.

3.8  Roboty ziemne, układanie, przygotowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy najpierw sprzętem ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne, celem dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzację geodezyjną. W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego należy natychmiast powiadomić o tym fakcie autora opracowania, który w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac. Należy również zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu uzbrojenia i wykonywać prace pod jego nadzorem. Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PVC, PE) należy wykonywać w zasadzie zgodnie z ustaleniami normy branżowej BN-83/8836-02. Rury PVC, PE dzięki niskiej wadze są bardzo łatwe w montażu i odporne na trudne warunki gruntowo – wodne. Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Całość wykopu wykonać w spadku zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypywane zagęszczanymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkami ułatwiającymi wciskanie rur. Rury powinny być wsunięte osiowo na końcówkę uprzednio ułożonej (zamontowanej). Rury PE należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do podłoża na całej długości. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej.

Przed zasypaniem rur należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Całość robót wykonać zgodnie z instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Na całej długości projektowanego kanału przewidziano wykonanie wykopów ciągłych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych z deskowaniem płytowym lub klatkowym. Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Z tego względu proponuje się, aby 30% robót wykonać sprzętem ręcznym i 70% sprzętem mechanicznym. Nadmiar ziemi z wykopów (rurociąg, studzienki, podsypka i zasypka w strefie posadowienia) należy wywieść na wysypisko wskazane przez Inwestora. Dla potrzeb kosztorysowania przewiduje się odległość 1 km.

Kanały należy posadowić:

a) na warstwie filtracyjnej gr. 20 cm: na długości odcinków odwadnianych;

b) na gruncie rodzimym: w przypadku występowania w podłożu posadowienia kanału gruntów piaszczystych (zagęszczalnych);

c) na 20 cm podsypce (podłożu) żwirowo-piaskowym: na pozostałej długości kanału.

Podłoże pod kanał należy uformować na kąt 900.

Zasypka w strefie prowadzenia rury do wysokości 30 cm ponad lico rury wykonać ręcznie gruntem zagęszczalnym, piaskiem zagęszczanym ręcznie warstwami. Strefa prowadzenia rury musi być zagęszczona co najmniej do wartości min 95% Proctora (najlepiej 100%) wg PN-74/B-02480. Dowóz materiału na podsypkę i zasypkę w strefie posadowienia kanału z odległości 15 km.

Do wykonywania zasypki właściwej wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać warunki stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki). Do zasypki właściwej należy użyć gruntu piaszczystego. Takim gruntem jest grunt rodzimy, z wykopów. Grunt ten należy dowieść z miejsca odkładu. Do zasypania nie należy używać gruntu zawierającego duże kamienie i głazy. Na całej długości kanalizacji wierzchnią warstwę wykopu grubości 10 cm wykonać z wysiewki z zagęszczeniem.

Rozbiórka odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zagęszczaniem zasypki, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu ulicznego na całej długości projektowanego kanału wymagane jest zabezpieczenie wykopu.

Przejścia kanalizacji pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywać metodą przewiertu lub przecisku, pozostałe przekopem otwartym. Miejsca wykonania, typy i długości rur osłonowych oraz sposób wykonania przejścia zostały pokazane na załączonych rysunkach trasowych oraz profilach..  Na zajęcie pasa drogowego uzyskać warunki od użytkownika dróg.

Przejście kanalizacji sanitarnej pod rzeką Tymianką należy wykonać metodą przewiertu w rurze stalowej ochronnej  219/6,3 mm zgodnie z załączonym profilem (Rys. nr 69/1). Miejsce przekroczenia rzeki należy oznaczyć słupkami betonowymi pomalowanymi na kolor brązowy, zlokalizowanymi przy skarpach. O terminie realizacji robót należy powiadomić WZMiUW                  w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Białobrzegach.

Całość robót ziemnych, a zwłaszcza w pobliżu istniejącego pod i naziemnego uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP.

3.9. 	Odwodnienie wykopów.

W przypadku wystąpienia wód gruntowych zakłada się odwodnienie wykopów tzw. metodą powierzchniową polegającą na odprowadzaniu wody w miarę głębienia wykopu przy pomocy ustawionych na powierzchni terenu pomp przeponowych o napędzie spalinowym i rurociągiem ułożonym na powierzchni terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji powinna przebiegać w okresie pogody bezdeszczowej.

3.10.     Próby szczelności.

Kanalizację grawitacyjną przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności przez eksfiltrację i infiltrację zarówno kanału jak i studzienek zgodnie z PN-EN 1610.

Kanalizację ciśnieniową po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur             z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem się przewodu należy poddać próbie hydraulicznej. Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 raza w stosunku do ciśnienia roboczego nie mniej jednak niż 1,0 Mpa..  .

3.11.  Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się z następujących elementów:

- przyłącza kanalizacyjne projektuje się z rur kanałowych ;litych PCV Ø 160mm/4,0mm, typ średni o połączeniu na uszczelkę gumową (dostarczona przez producenta rur)

- studzienki rewizyjne – zaprojektowano z kręgów betonowych Ø 1,20 m.

Studzienki typowe należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton podłoża studzienek klasy B-10 grubości 7 cm. Płytę denną wraz z kinetą wykonać z betonu klasy B-20 z betonu hydrotechnicznego wg BN-62/6738-07 z domieszkami uszczelniającymi o podwyższonej odporności na korozję. Część dolna studzienek z elementów prefabrykowanych tj. z kręgów żelbetowych z otworami na obsadzenie rur. Przejście rur z PVC przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne, z uszczelnieniem gumowym.

Część górna z kręgów żelbetowych o średnicy Ø 1,20 m wg BN-86/8971-08. /80. przykrytych nakrywą żelbetową Ø 1440/60. Kręgi i płyty układać na zaprawie cementowej marki Rz=80. Właz kanałowy klasy C 250 – typ ciężki. Regulację wysokości osadzenia włazów w granicach od 0 do 0,30 m przeprowadzić przez wykonanie podmurówki z cegły klinkierowej pełnej klasy 3 na zaprawie cementowej marki Rz=80. wszystkie styki zatrzeć na gładko zaprawą cementową marki Rz=80. Powierzchnie murowane pokryć gładzią cementową (otynkować) z obu stron. W czasie wykonywania studzienki należy osadzić stopnie włazowe stalowe o średnicy Ø 30 mm w odległościach pionowych co 30 cm. Zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zabezpieczyć dwukrotnie powłoką BITGUM, w ilości 3 kg/m2 izolowanej powierzchni. Przy przejściu przez ściany studzienek należy zastosować przejścia szczelne z uszczelnieniem gumowym. Całość robót wykonać zgodnie z PN-B-10729.

  - Montaż kanalizacji ciśnieniowej.

Ze względu na istniejące warunki lokalizacyjne, układ wysokościowy oraz warunki gruntowo – wodne w m. Czyżówka zaprojektowano kanalizację sanitarną ciśnieniową.

Dobór średnic przewodów ciśnieniowych przeprowadzono z uwzględnieniem przyłączania                      w przyszłości do kanalizacji kolejnych miejscowości. Przedstawia się on następująco:

- przewód łączący oczyszczalnię ścieków z trójnikiem łączącym przewody główne                       (węzeł nr „1”) o średnicy Ø 125/9,2 mm (PN 10);

- przewód główny od węzła nr „1” do działki nr 48 w kierunku m. Dębowica o średnicy                   Ø 110/8,1mm (PN 10);

- przewód główny od węzła nr „1” do działki nr 184 poprzez węzły nr „2” i „3” w kierunku miejscowości Kobylnik o średnicy Ø 110/8,1mm (PN 10);

- przewód główny od węzła nr „2” do działki nr 81 o średnicy  Ø 90/6,7 mm (PN 10);

- przewód główny od węzła nr „3” do działki nr 159 o średnicy  Ø 90/6,7 mm (PN 10);

- wszystkie pompownie przydomowe mają przewody indywidualne o średnicy                                    Ø 63/4,7 mm (PN 10).

Na kanałach ciśnieniowych zaprojektowano posadowienie studni rewizyjnych (szt. 8)                       z wstawką na rurociągu montowaną na opaski w celu okresowego czyszczenia rurociągu. Zaprojektowano również trzy studnie z samoczynnym zaworem napowietrzająco – odpowietrzającym do ścieków DN 80 (np. produkcji Hawle lub inny tożsamy) rys. nr 62.

Kanał ciśnieniowy należy zakończyć w projektowanej studni rozprężnej typowej wykonanej                    z tworzywa PE ze specjalnie uformowaną kinetą pozwalającą na zmianę przepływu turbulentnego na grawitacyjny odpływ za krawędzią przelewową produkcji np. Wavin BUK lub inne tożsame. Studnię oraz kinetę studni rozprężnej pokazano na rys. nr 61.

W studniach rewizyjnych w celach eksploatacyjnych zaprojektowano montaż zasuw kołnierzowych płaskich z żeliwa sferoidalnego, z miękkim uszczelnieniem klina 100 mm (szt. 3), 80 mm (szt. 2) (produkcji np. JAFAR, HAWLE) na ciśnienie nominalne 1,0 Mpa. Korpus                         i pokrywa zasuwy zbudowane są z żeliwa sferoidalnego. Korpus posiada gładki wolny od zagłębień przelot. Klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową. Trzpień ze stali nierdzewnej – kuty, z gwintem walcowanym. Uszczelki typu O-ring z elastomeru osadzone w materiale odpornym na korozję , możliwość wymiany pod ciśnieniem. Zasuwy posiadają pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją poprzez malowanie farbą proszkowo-epoksydową, posiadają aktualną ocenę PZH dopuszczającą do montażu na sieciach wodociągowych oraz znak jakości „B”.

3.13. Przydomowe przepompownie ścieków.

Najważniejszym elementem systemu kanalizacji ciśnieniowej są pompownie przydomowe. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń dobrano następujące dwa typy pompowni w zależności od ich umiejscowienia i średnicy przewodów głównych produkcji np. FLYGT, lub inne tożsame:

- pompownia o oznaczeniu np. POLPIT/6 – MP 3102-261-SPX (szt. 2na działkach nr 48              i 184) na końcach głównych przewodów tłocznych o średnicy Ø 110 mm z wyposażeniem jak w poniższej specyfikacji;

- pompownia o oznaczeniu np. POLPIT/6 – MP 3068-214-SPX (szt. 36) w pozostałych przypadkach, z wyposażeniem jak w poniższej specyfikacji.

Są to przepompownie przydomowe przeznaczone dla ścieków wody brudnej, studnia pompowni wykonana z polietylenu PEHD posiadająca właz lekki klasy A, orurowanie pompowni ze stali kwasoodpornej wyposażone w zawór zwrotny kulowy, kurek odcinający obsługiwany z poziomu terenu za pomocą klucza. Pompownia jest całkowicie szczelna i przewidziana do posadowienia bezpośrednio w wykopie. Posiada odpowiednio ukształtowane dno co w połączeniu ze specjalnie wykonanym rozdrabniaczem pompy gwarantuje usuwanie osadów z pompowni. Jest wyposażona       w pompę zatapialną, czujniki poziomu, armaturę zaporową obsługiwaną z powierzchni terenu                  i zwrotną oraz czyszczak do ewentualnego płukania. Posiada możliwość elastycznego wykonania przewodu dolotowego (zmienny obszar i głębokość wlotu). Kanał dolotowy z rury PVC-U szereg średni „N” (SDR 41) o średnicy Ø 160/4,0 mm do łączenia na uszczelkę gumową produkcji np. KWH Pipe, Gamrat Jasło itp..

Szafka sterownicza do zabudowy zewnętrznej wykonana ze stali ocynkowanej malowanej farbą epoksydową, wykonana w stopniu ochrony IP55, dostosowaną do montażu na zewnątrz,                          z konstrukcją wsporczą.

Zasilanie przepompowni projektuje się z instalacji wewnętrznej użytkownika kablem 5-żyłowym doziemnym YKY-żo-06/1kV 5x2,5 mm2 przez podłączenie do listwy zaciskowej.

Rysunek złożeniowy projektowanej przepompowni, jej budowę i wymiary  przedstawiono na               rys. nr 63.

Poniżej załączono specyfikacje projektowanych urządzeń:

| POZ. | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | POLPIT/6 – MP 3068-214 (400V) - SPX |  |
| 1.1 | Zatapialna pompa typu MP 3068.170/214 Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki komunalne, Tmax = 40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach ¾’’; Korpus pompy: wylot DN 40; Na wlocie rozdrabniacz skratek; Wirnik: łopatkowy otwarty; Silnik elektryczny: P2=1,7 kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, F(155°C); Prąd nominalny: 3,8 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. ceramika -ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 35 kg | 36 szt. |
| 1.2 | Pompownia przydomowa typu POLPIT/6. Pompownia prefabrykowana przystosowana do zamontowania jednej pompy typu MP 3068.170/214 w wersji instalacyjnej na stopie sprzęgającej. Konstrukcja pompowni z PE-HD o średnicy wewnętrznej D=0,80 m i wysokości całkowitej L=2,50 m. Maksymalne zagłębienie kanału wlotowego 1,9 m p.p.t.. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym/nieprzejazdowa. Wyposażenie: Stopa sprzęgająca R 2’’; Górny uchwyt prowadnic ¾’’; Prowadnice ze stali nierdzewnej ¾’’; Orurowanie ze stali nierdzewnej DN 50; Zawór zwrotny kulowy R 2’’; Armatura odcinająca DN 50; Klucz do obsługi zaworu z poziomu terenu; Pokrywa PEHD klasy A; Uszczelka do rury PVC Ø 160; Masa: 110 kg (bez pompy) | 36 szt. |
| 1.3 | Łańcuch z szeklą ze stali nierdzewnej nośności 50 daN, L = 2m | 36 szt. |
| 1.4 | Wyłącznik pływakowy MAC3 + 10 m kabla w rurze PVC | 108 szt. |
| 1.5 | STEROWNICA X (049) Szafa sterownicza SPX do zasilania i sterowania pracą 1 pompy na 400V do zabudowy zewnętrznej. Wyposażenie: - obudowa IP55, materiał stal ocynkowana malowana farbą epoksydowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne, z konstrukcją wsporczą, bez fundamentu; - wyłącznik główny; - zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe pompy; - sterowanie pracą pompy: ręczne lub automatyczne; - sterowania poprzez 3 sygnalizatory poziomu NF5; - sygnalizacja świetlna awarii; - wyłącznik różnicowo – prądowy. silnika, maksymalnego poziomu ścieków i suchobiegu. | 36 szt. |
| POZ. | SPECYFIKACJA URZĄDZENIA | ILOŚĆ |
| 1 | POLPIT/6 – MP 3102-261 (400V) - SPX |  |
| 1.1 | Zatapialna pompa typu MP 3102.170 HT/261 Wykonanie: żeliwne, standardowe; Medium: ścieki komunalne, Tmax = 40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach ¾’’; Korpus pompy: wylot DN 45; Na wlocie rozdrabniacz skratek; Wirnik: łopatkowy otwarty; Silnik elektryczny: P2=4,4 kW, 2-biegunowy, 3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, IP68, F(180°C); Prąd nominalny: 8,6 A; Wyposażenie: kabel SUBCAB 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. grafit -ceramika, zewn. węglik wolframu-węglik wolframu; Masa: 78 kg | 2 szt. |
| 1.2 | Pompownia przydomowa typu POLPIT/6. Pompownia prefabrykowana przystosowana do zamontowania jednej pompy typu MP 3068.170/214 w wersji instalacyjnej na stopie sprzęgającej. Konstrukcja pompowni z PE-HD o średnicy wewnętrznej D=0,80 m i wysokości całkowitej L=2,50 m. Maksymalne zagłębienie kanału wlotowego 1,9 m p.p.t.. Pompownia przystosowana do zabudowy w terenie nieutwardzonym/nieprzejazdowa. Wyposażenie: Stopa sprzęgająca R 2’’; Górny uchwyt prowadnic ¾’’; Prowadnice ze stali nierdzewnej ¾’’; Orurowanie ze stali nierdzewnej DN 50; Zawór zwrotny kulowy R 2’’; Armatura odcinająca DN 50; Klucz do obsługi zaworu z poziomu terenu; Pokrywa PEHD klasy A; Uszczelka do rury PVC Ø 160; Masa: 110 kg (bez pompy) | 36 szt. |
| 1.3 | Łańcuch z szeklą ze stali nierdzewnej nośności 50 daN, L = 2m | 2 szt. |
| 1.4 | Wyłącznik pływakowy MAC3 + 10 m kabla w rurze PVC | 6 szt. |
| 1.5 | STEROWNICA X (049) Szafa sterownicza SPX do zasilania i sterowania pracą 1 pompy na 400V do zabudowy zewnętrznej. Wyposażenie: - obudowa IP55, materiał stal ocynkowana malowana farbą epoksydowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne, z konstrukcją wsporczą, bez fundamentu; - wyłącznik główny; - zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe pompy; - sterowanie pracą pompy: ręczne lub automatyczne; - sterowania poprzez 3 sygnalizatory poziomu NF5; - sygnalizacja świetlna awarii; - wyłącznik różnicowo – prądowy. silnika, maksymalnego poziomu ścieków i suchobiegu. | 2 szt. |

3.14.  Uwagi końcowe.

Wytyczenie osi projektowanych kanałów i przykanalików należy zlecić jednostce

wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. Całość robót należy wykonać zgodnie z”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II – instalacje przemysłowe i sanitarne: i „Instrukcją stosowania rur kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami branżowymi i BHP.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i

uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte.

Odbioru dokonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10735 oraz PN-EN 295. po

zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji.

Dostosować się do uwag zawartych w opinii ZUD-Białobrzegi i innych uzgodnieniach.

Wszystkie wynikłe w czasie wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań należy zabezpieczyć.

Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez w/w Wykonawcę uwzględniającym jego możliwości techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania stawiane przez wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP.

Projektował mgr inż. Krystyna Żarowska

3.15. Wykaz przyłączy

m. Stara Błotnica (przyłącza grawitacyjne)

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr działki | Materiał | Średnica przyłącza | Długość [m] | Studnia Nr | Włączenie do studni nr ... trójnika nr... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeżak Jan | 116/6 | Rura PVC | 160 | 19,0 | S62.1 | S62 |
| 2 | Skarb Państwa | 210/5 | Rura PVC | 160 | 50,0 | S41.1 | S41 |
| 3 | Łapiński Bogdan | 231/5 | Rura PVC | 160 | 15,0 | S18.1 | S18 |
| 4 | Górka Tadeusz | 264/1 | Rura PVC | 160 | 50,0 | S19.1 | S19 |
| 5 | Nowakowski Tadeusz | 259/6 | Rura PVC | 160 | 37,0 | S22.1 | S22 |
| 6 | Kozana Jan | 223/2, 223/3 | Rura PVC | 160 | 40,0 | S23.1 | S23 |
| 7 | Szczęsny Wojciech | 254/1 | Rura PVC | 160 | 30,0 | S25.1 | TrS1 |
| 8 | Śmieszek Władysław | 253/3 | Rura PVC | 160 | 30,0 | S26.1 | S26 |
| 9 | Różańska Danuta | 253/2 | Rura PVC | 160 | 37,0 | S27.1 | S27 |
| 10 | Kołacz Małgorzata | 252/1 | Rura PVC | 160 | 25,0 | S28.1 | S28 |
| 11 | Trybuła Maria , Jolanta | 215/1 | Rura PVC | 160 | 4,0 | S35.1 | S35 |
| 12 | Mnich Małgorzata | 214 | Rura PVC | 160 | 31,0 | S36.1 | TrS2 |
| 13 | Kucharczyk Agnieszka | 213/2 | Rura PVC | 160 | 78,0 | S37.2 | S37 |
| 14 | Parafia w Starej Błotnicy |  | Rura PVC | 160 | 17,0 | S37.3 | S37.1 |
| 15 | Natora Alicja | 208/5 | Rura PVC | 160 | 50,0 | S39.1 | S39 |
| 16 | Garliński Stanisław | 212/11 | Rura PVC | 160 | 26,0 | S39.2 | S39.1 |
| 17 | Starosta Stanisław | 213/3 | Rura PVC | 160 | 12,0 | S39.3 | S39.2 |
| 18 | Natora Alicja | 208/5 | Rura PVC | 160 | 5,0 | S40.1 | TrS0 |
| 19 | Adamczyk Marian | 141/2 | Rura PVC | 160 | 9,0 | S42.1 | TrS3 |
| 20 | Gmina Stara Błotnica | 140/4 | Rura PVC | 160 | 67,0 | S43.3 | S43 |
| 21 | Kopycki Marek , Jan | 139/2 | Rura PVC | 160 | 21,0 | S43.5 | S43.3 |
| 22 | Gmina Stara Błotnica (Szkoła) | 137/2 | Rura PVC | 160 | 5,0 | S46a.1 | TrS5 |
| 23 | Niewiadomski Marian | 136/2 | Rura PVC | 160 | 10,0 | S46.1 | TrS4 |
| 24 | Gmina Stara Błotnica (Szkoła) | 137/2 | Rura PVC | 160 | 6,0 | S48.2 | TrS6 |
| 25 | Grzegorczyk Justyna | 129/2, 130/3 | Rura PVC | 160 | 48,0 | S52.1 | S52 |
| 26 | Pietrzak Lech | 128/3 | Rura PVC | 160 | 50,0 | S55.1 | S55 |
| 27 | Boczek Jarosław , Janusz | 123/7 | Rura PVC | 160 | 46,0 | S58.1 | S58 |
| 28 | Karasek Marianna | 119/2 | Rura PVC | 160 | 26,0 | S60.1 | S60 |
| 29 | Jeżak Jan | 116/6 | Rura PVC | 160 | 30,0 | S60.2 | TrS7 |
| 30 | Dziupiński Paweł | 114/2 | Rura PVC | 160 | 10,0 | S63.1 | S63 |
| 31 | Wieczorek Józef | 113/2 | Rura PVC | 160 | 50,0 | S64.1 | S64 |
| 32 | Wieczorek Józef | 113/2 | Rura PVC | 160 | 30,0 | S65.1 | S65 |
| 33 | Sobień Jan | 111/6 | Rura PVC | 160 | 70,0 | S67.2 | S67 |
| 34 | Kołtunowicz Bożena | 111/5 | Rura PVC | 160 | 6,0 | S67.1 | S67 |
| 35 | Maj Andrzej | 108 | Rura PVC | 160 | 110,0 | S70.3 | S70 |
| 36 | Wójcik Grzegorz | 107 | Rura PVC | 160 | 27,0 | S70.4 | S70.2 |
| 37 | Goliński Stefan | 106/1 | Rura PVC | 160 | 32,0 | S72.1 | S72 |
| 38 | Wieczorek Justyna | 104/2 | Rura PVC | 160 | 13,0 | S74.1 | S74 |
| 39 | Korolewska Elżbieta | 80/2 | Rura PVC | 160 | 12,0 | S78.1 | S78 |
| 40 | Wesołowski Tadeusz | 216/10 | Rura PVC | 160 | 5,0 | E2.1 | E2 |
| 41 | Gmina Stara Błotnica | 8 | Rura PVC | 160 | 13,0 | F5.1 | F5 |
| 42 | Szatan Sławomir | 202 | Rura PVC | 160 | 44,0 | F7.1 | F7 |
| 43 | Żuchowska Beata | 200 | Rura PVC | 160 | 50,0 | F8.1 | F8 |
| 44 | Kucharczyk Krzysztof | 199/4 | Rura PVC | 160 | 50,0 | F9.1 | F9 |
| 45 | Gmina Stara Błotnica | 196/5 | Rura PVC | 160 | 15,0 | F11.1 | F11 |
| 46 | Gmina Stara Błotnica | 196/5 | Rura PVC | 160 | 19,0 | F12.1 | F12 |
| 47 | Barcikowski Zbigniew | 194/2 | Rura PVC | 160 | 50,0 | F13.1 | F13 |
| 48 | Barcikowski Zbigniew | 193/6 | Rura PVC | 160 | 32,0 | F14.2 | F14 |
| 49 | Barcikowski Zbigniew | 193/5 | Rura PVC | 160 | 4,0 | F14.3 | F14.1 |
| 50 | Jach Witold | 192/4 | Rura PVC | 160 | 38,0 | F15.1 | F15 |
| 51 | Gagacki Stanisław | 190/5 | Rura PVC | 160 | 22,0 | F16.1 | F16 |
| 52 | Wietewska Andrzej | 189/3 | Rura PVC | 160 | 45,0 | F17.1 | F17 |
| 53 | Wietewska Andrzej, Bartłomiej | 163/1 | Rura PVC | 160 | 28,0 | F19.1 | F19 |
| 54 | Kowalik Jan ,Stanisław | 162/4 | Rura PVC | 160 | 26,0 | F21.1 | F21 |
| 55 | Gałkowska Marianna | 160/2 | Rura PVC | 160 | 30,0 | F23.1 | F23 |
| 56 | Siurnik Witold | 159/4 | Rura PVC | 160 | 35,0 | F24.1 | F24 |
| 57 | Kała Małgorzata | 157/1 | Rura PVC | 160 | 25,0 | F27.1 | F27 |
| 58 | Wołczyński Franciszek | 149 | Rura PVC | 160 | 20,0 | F35.1 | F35 |
| 59 | Jach Bogusława ,Maryla | 165 | Rura PVC | 160 | 20,0 | F36.1 | F36 |
| 60 | Krawczyk Stanisław | 147 | Rura PVC | 160 | 16,0 | F37.1 | F37 |
| 61 | Gurka Grzegorz | 146 | Rura PVC | 160 | 9,0 | F39.1 | F39 |
| 62 | Lisiewski Stanisław | 57/3 | Rura PVC | 160 | 31,0 | F41.1 | F41 |
| 63 | Kusak Helena | 52/2 | Rura PVC | 160 | 50,0 | F46.1 | F46 |
| 64 | Błesiński Zdzisław | 53/6 | Rura PVC | 160 | 35,0 | F47.1 | F47 |
| 65 | Gumowska Renata | 48/2 | Rura PVC | 160 | 50,0 | F52.1 | F52 |
| 66 | Jagodziński Dariusz | 46/2 | Rura PVC | 160 | 69,0 | F54.2 | F54 |
| 67 | Seta Maciej | 47/2 | Rura PVC | 160 | 15,0 | F54.3 | F54.1 |
| 68 | Szymański Jan | 42/3 | Rura PVC | 160 | 43,0 | F56.1 | F56 |
| 69 | Kamiński Władysław | 41/2 | Rura PVC | 160 | 20,0 | F57.1 | F57 |
| 70 | Wieczorek Leszek | 39/5 | Rura PVC | 160 | 15,0 | F60.1 | F60 |
| 71 | Kośla Aneta | 90/5 | Rura PVC | 160 | 11,0 | F63.1 | F63 |
| 72 | Chmielewska Agata | 90/4 | Rura PVC | 160 | 6,0 | F64.1 | F64 |
| 73 | Wieczorek Paweł | 39/4 | Rura PVC | 160 | 29,0 | G2.1 | G2 |
| 74 | Wieczorek Janusz | 71/1 | Rura PVC | 160 | 31,0 | G3.1 | G3 |
| 75 | Dziupiński Jerzy ,Józef | 216/16 | Rura PVC | 160 | 16,0 | E3.1 | E3 |
| 76 | Wesołowski Tadeusz | 216/10 | Rura PVC | 160 | 10,0 | E3.2 | E3 |
| 77 | OSP w Starej Błotnicy | 216/12 | Rura PVC | 160 | 40,0 | E3.3 | E3.2 |
| 78 | Natora Leszek | 208/4 | Rura PVC | 160 | 10,0 | N3.1 | N3 |
| 79 | Parafia w Starej Błotnicy | 187/3 | Rura PVC | 160 | 173 | Kierunek H |

m. Stara Błotnica (przyłącza ciśnieniowe)

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr działki | Materiał | Średnica przyłącza | Długość [m] | Włączenie do studni nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parafia w Starej Błotnicy | 187/3 | Rura PE | 63 | 117 | F34 |
| 2 |  | 215/7 | Rura PE | 63 | 109,0 | S33 |

m. Czyżówka (przyłącza ciśnieniowe)

| Lp. | Imię i nazwisko | Nr działki | Materiał | Średnica przyłącza | Długość [m] | Włączenie do rurociągu ciśnieniowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kowalik Dorota | 40/2 | Rura PE |  63 | 27,0 | PE  110 |
| 2 | Szymański Wojciech | 42/2 | Rura PE |  63 | 46,0 | PE  110 |
| 3 | Pirosz Stanisław | 44/2 | Rura PE |  63 | 51,0 | PE  110 |
| 4 | Kaleta Józef | 46 | Rura PE |  63 | 61,0 | PE  110 |
| 5 | Kaleta Zygmunt | 47 | Rura PE |  63 | 16,0 | PE  110 |
| 6 | Malczewski Sylwester | 48 | Rura PE |  63 | 42,0 | PE  110 |
| 7 | Szymański Robert | 75 | Rura PE |  63 | 54,0 | PE  90 |
| 8 | Piwowar Roman | 77 | Rura PE |  63 | 48,0 | PE  90 |
| 9 | Błaszczyk Sławomir | 79 | Rura PE |  63 | 76,0 | PE  90 |
| 10 | Lipiec Piotr | 80 | Rura PE |  63 | 49,0 | PE  90 |
| 11 | Kaleta Zygmunt | 81 | Rura PE |  63 | 62,0 | PE  90 |
| 12 | Kwiatkowski Jan | 162 | Rura PE |  63 | 52,0 | PE  110 |
| 13 | Malczewski Zygmunt | 67/2 | Rura PE |  63 | 5,0 | PE  110 |
| 14 | Jach Bogusława | 165/1 | Rura PE |  63 | 45,0 | PE  110 |
| 15 | Kucharczyk Kazimierz | 166 | Rura PE |  63 | 53,0 | PE  110 |
| 16 | Utowska Maria | 167 | Rura PE |  63 | 63,0 | PE  110 |
| 17 | Kucharczyk Mariusz | 170 | Rura PE |  63 | 25,0 | PE  110 |
| 18 | Kucharczyk Mariusz | 172 | Rura PE |  63 | 24,0 | PE  110 |
| 19 | Kaczmarek Barbara | 173 | Rura PE |  63 | 35,0 | PE  110 |
| 20 | Gniadek Piotr | 175 | Rura PE |  63 | 38,0 | PE  110 |
| 21 | Stepień Jadwiga | 180 | Rura PE |  63 | 11,0 | PE  110 |
| 22 | Karasek Marianna | 141/2 | Rura PE |  63 | 35,0 | PE  90 |
| 23 | Kocon Józef | 142/2 | Rura PE |  63 | 68,0 | PE  90 |
| 24 | Wieteska Mieczysław | 143/2 | Rura PE |  63 | 50,0 | PE  90 |
| 25 | Jan Witold | 144 | Rura PE |  63 | 45,0 | PE  90 |
| 26 | Nowakowski Tadeusz | 145/2 | Rura PE |  63 | 55,0 | PE  90 |
| 27 | Gurka Grzegorz | 146/2 | Rura PE |  63 | 55,0 | PE  90 |
| 28 | Krawczyk Stanisław | 147/2 | Rura PE |  63 | 55,0 | PE  90 |
| 29 | Boczek Marian | 148/2 | Rura PE |  63 | 27,0 | PE  90 |
| 30 | Korczak Krzysztof | 149/2 | Rura PE |  63 | 25,0 | PE  90 |
| 31 | Stawczyk Stanisława | 152/2 | Rura PE |  63 | 43,0 | PE  90 |
| 32 | Krzesińska Barbara | 153/2 | Rura PE |  63 | 41,0 | PE  90 |
| 33 | Gniadek Piotr | 154/2 | Rura PE |  63 | 44,0 | PE  90 |
| 34 | Jurczak Władysława | 155/2 | Rura PE |  63 | 64,0 | PE  90 |
| 35 | Jasiński Sławomir | 157/2 | Rura PE |  63 | 57,0 | PE  90 |
| 36 | Zgiep Roman | 158/2 | Rura PE |  63 | 65,0 | PE  90 |
| 37 | Błaszczyk Ireneusz | 159 | Rura PE |  63 | 39,0 | PE  90 |
| 38 | Stępień Jadwiga | 184 | Rura PE |  63 | 8,0 | PE  110 |

3.16. Budowa przyłącza wodociągowego do projektowanej oczyszczalni

ścieków.

3.16.1.	Włączenie, lokalizacja i układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej.

Trasa projektowanej sieci wodociągowej z miejscami włączenia do sieci istniejącej przedstawiona została na planie sytuacyjnym. Usytuowanie rurociągu zaprojektowano wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Rzędne wysokości projektowanego wodociągu nawiązano do rzędnych istniejącej sieci z uwzględnieniem strefy przemarzania gruntów (patrz profil wodociągu).

3.16.2.	Rury i kształtki

Wodociąg zaprojektowano z rur polietylenowych PE klasy 100 SDR 11 (PN 16)                    o średnicy rur /8,2 oraz kształtek: kolan, trójników równoprzelotowych, trójników redukcyjnych, redukcji, tulei kołnierzowych tej samej klasy.

Przewody i kształtki należy łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania doczołowego. Zgrzewanie czołowe polega na łączeniu części (rura/złączka, rura/rura, złączka /złączka) przez nagrzanie końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania materiału dodatkowego. Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju. Grubość ścianek łączonych elementów winny ze sobą korespondować; łączyć można tylko części z tej samej klasy ciśnienia. Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych takich jak mgła, , deszcz, śnieg lub wiatr. Zgrzewanie można prowadzić przy temperaturze powyżej 00C do 450C. Przy temperaturach poniżej 00C lub powyżej 450C należy podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia właściwej temperatury w strefie zgrzewania.

Przy połączeniu rur PE z innym rodzajem materiału należy zastosować tuleje kołnierzowe                               i kształtki przejściowe.

3.16.3.	Zasuwy.

Na trasie wodociągu zaprojektowano montaż zasuw kołnierzowych płaskich z żeliwa sferoidalnego, z miękkim uszczelnieniem klina 80 mm (szt. 1 + 1 w komplecie z hydrantem), (produkcji np. JAFAR, HAWLE) na ciśnienie nominalne 1,6 Mpa.

Korpus i pokrywa zasuwy zbudowane są z żeliwa sferoidalnego. Korpus posiada gładki wolny od zagłębień przelot. Klin z żeliwa sferoidalnego z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną. Trzpień ze stali nierdzewnej – kuty, z gwintem walcowanym. Uszczelki typu O-ring z elastomeru osadzone w materiale odpornym na korozję , możliwość wymiany pod ciśnieniem. Zasuwy posiadają pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją poprzez malowanie farbą proszkowo-epoksydową, posiadają aktualną ocenę PZH dopuszczającą do montażu na sieciach wodociągowych oraz znak jakości „B”.

Budowa zasuwy oraz jej podstawowe parametry zostały przedstawione na rys. nr 6.

Zasuwy należy posadowić na blokach podporowych. Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej. Połączenia kołnierzowe należy izolować rękawami termokurczliwymi. Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe wykonane z polipropylenu lub polietylenu. Obudowy należy zabezpieczyć skrzynkami żeliwnymi do armatury wodociągowej, wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu B-15.

3.16.4.	Hydranty.

Na trasie wodociągu projektuje się montaż  1 kpl hydrantów p.poż. 80 mm typu

nadziemnego z podwójnym zamknięciem (produkcji np. JAFAR, HAWLE) na ciśnienie nominalne 1,6 Mpa łączonych na połączenie kołnierzowe. Hydrant wyposażony w dodatkowy zawór kulowy uniemożliwiający wypływ wody w przypadku uszkodzenia kolumny. Wszystkie części wewnętrzne z materiałów odpornych na korozję. Kolumna hydrantu wykonana z rury żeliwnej. Uszczelnienie wrzeciona  o-ring osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję. Elementy odcinająco-zamykające (kula, grzyb) całkowicie zawulkanizowane EPDM. Hydrant posiada samoczynne odwodnienie z chwilą odcięcia wody. Hydrant wyposażony w zabezpieczenia przed niepowołanym poborem wody.

Hydrant należy zamontować w pozycji pionowej na kolanie żeliwnym, stopowym dwukołnierzowym 80 mm ze stopką typu N.

Hydrant należy dodatkowo odwodnić poprzez zastosowanie obsypki żwirowej w osłonie rury PVC. Budowa hydrantu, sposób montażu oraz jego podstawowe parametry zostały przedstawione                        na rys. nr 7.

3.16.5.	Roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia o terminie rozpoczęcia budowy. Następnie należy wytyczyć trasę wodociągu, wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego ustalenia istniejącego uzbrojenia oraz potwierdzenia rzędnych ich posadowienia. O odstępstwach należy powiadomić autora opracowania.

Wykopy należy wykonywać jako wąsko-przestrzenne. Ściany wykopu należy zabezpieczać szalunkami. Odległość pomiędzy odeskowaniem wykopu a zewnętrzną ścianą rury z każdej strony powinna wynosić 30 cm. Wykop w około 70 % należy wykonywać mechanicznie i w 30 % ręcznie. Głębokość wykopów należy przyjąć 0,20 m poniżej projektowanej rzędnej spodu rurociągu ze względu na konieczność wykonania podsypki piaskowej, przed ułożeniem rur należy starannie oczyścić dno wykopu z kamieni. Rury należy układać na podsypce z piasku o grubości 20 cm. Rury należy obsypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Dalszą część wykopu należy zasypywać piaskiem gruboziarnistym, kolejne warstwy starannie zagęszczając. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić 100 % zmodyfikowanej próby Proctora. Przewody należy układać ze spadkami jak na profilu. Nad przewodem wodociągowym należy ułożyć taśmę oznacznikową z wkładką stalową..

Roboty ziemne należy wykonać z rygorystycznym zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wytycznych technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Przejścia wodociągu pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonywać metodą przewiertu lub przecisku, pozostałe przekopem otwartym. Miejsca wykonania, typy i długości rur osłonowych oraz sposób wykonania przejść zostały pokazane na załączonych rysunkach trasowych i  profilach wodociągu.  Na zajęcie pasa drogowego uzyskać warunki od użytkownika dróg.

3.16.6.	Próba hydrauliczna. Płukanie i dezynfekcja wodociągu.

Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę ciśnieniową rurociągu należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą PN-B-10725: grudzień 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  Wymagania i badania”.

Wodociąg przed włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej należy przepłukać                         i zdezynfekować. Wodociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Po przepłukaniu wodociąg należy poddać dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując wodny roztwór chloru stosując dawkę co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekującego przy powolnym napełnianiu przewodu. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosić 50 mg Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą wodociągową jak poprzednio. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu wodę należy poddać analizie bakteriologicznej. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do istniejącego wodociągu.

3.16.7.	Oznakowanie wodociągu w terenie.

Po wykonaniu prac montażowych wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą

tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki należy zamocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,10 x 0,10 m i wysokości około 1,5 m. Na tabliczkach informacyjnych należy oznaczyć zmiany kierunku wodociągu, zamontowane zasuwy, hydranty p.poż..

Nad wodociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską z wkładką stalową                            z napisem „Wodociąg”.