OPIS TECHNICZNY.

do projektu przebudowy  drogi gminnej klasy L1/2 relacji: GRODZISKO - TRĄBKI (dz. nr ew. gruntu 152) gmina Stara Błotnica, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie - odcinek długości L=1075,98m.

# 1.    Podstawa opracowania.

- umowa z dnia 19.11.2007 roku z Inwestorem - Urzędem Gminy w Starej Błotnicy

- aktualna na pażdziernik  2007 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- opinia nr 167/2007 - uzgodnienie w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach

# - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w msc. Grodzisko w kierunku południowym do msc. Trąbki, przez tereny niezabudowane ( zalesione i tereny upraw rolniczych) i tereny zabudowane ( w odcinku końcowym – zabudowania wsi Trąbki ), po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej pospółką i żużlem paleniskowym (szlaka).

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych na posesje i pola uprawne, urządzenia odwadniające drogę, przepusty w ciągu rowu przydrożnego, niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia oraz organizację ruchu dla przebudowanego odcinka drogi.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu grunty piaszczyste, charakterystyczne dla obszarów leśnych i rolnych o dobrej przepuszczalności wody. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach istniejących - na głębokości poniżej 1.5m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, zalesione, tereny upraw rolniczych i tereny zabudowane w odcinku końcowym, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym i żużlem paleniskowym (szlaka). Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G1.

5. Stan istniejący.

Zabudowę obrzeżną projektowanej drogi stanowią tereny zabudowane, zalesione, łąki, tereny upraw rolniczych i tereny zabudowane w odcinku końcowym. Nawierzchnię drogi stanowi nawierzchnia gruntowa z gruntu rodzimego wzmocniona kruszywem naturalnym -  pospółką i żużlem paleniskowym (szlaka). Nawierzchnia gruntowa wzmocniona drogi gminnej na całym odcinku stanowi podbudowę pomocniczą i nadaje się do bezpośredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej, po zastosowaniu warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, na której wykonane zostanie nawierzchnia bitumiczna. Wzdłuż odcinka drogi występują fragmenty rowów przydrożnych, które należy pogłębić i wyprofilować.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia podziemnego:

- kablowa sieć telefoniczna,

- napowietrzna sieć energetyczna

- sieć wodociągowa

Po istniejącej nawierzchni drogi odbywa się ruch osobowych pojazdów indywidualnych, ruch pojazdów rolniczych i pojazdów obsługujących urządzenia istniejącej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany.

# 6.1. Plan sytuacyjny.

Projektuje się drogę jednopasową, dwukierunkową klasy L1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach:

Dla całego odcinka: km 0+30,00 – 1+075,98:

- jezdnia 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, z daszkowym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokości 0,50m i odcinkami obustronnego lub prowostronnego trapezowego rowu przydrożnego.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi na całym odcinku.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań powyżej 1,5g łukami poziomymi o promieniach od R=60m do R=1000m. Na łuku poziomym o promieniu R=60m i 100m zastosowano poszerzenie pasów ruchu, zmianę spadków poprzecznych i poszerzenie na długościach prostych przejściowych /wartości podane na planie sytuacyjnym/. Punkty charakterystyczne osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi od W1 do W14 zorientowanych w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Wartości charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy.

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi L=1 075,98m.

# 6.2. Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na początku opracowania. Niweletę zaprojektowano średnio 22cm (grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych) ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu - głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,046% do 1,288%. Załamania niwelety drogi wyokrąglono łukami pionowymi o promieniach  R=7000, R=9000 i R=10000m.

Profil podłużny drogi przedstawia rys. nr 2.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotyczą:

- wykonania wykopów związanych z pogłębieniem i wyprofilowaniem istniejącego rowu przydrożnego obustronnego

- wykonania wykopów związanych z wykonaniem projektowanych rowów przydrożnych trapezowych (odcinkami obustronnego i prawostronnego)

- wykonaniem przepustów Ø400mm pod zjazdami indywidualnymi w ciągu rowu i zjazdami na drogi gruntowe

z wbudowaniem urobku w pobocza i wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 1km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

# 6.4. Przekrój normalny.

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy L1/2. Zaprojektowano drogę o parametrach:

Dla całego odcinka: km 0+30,00 – 1+075,98:

zaprojektowano drogę klasy L1/2 o parametrach: - jezdnia 4,50m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku rowów, poboczami obustronnymi o szerokości 0,50m o spadku 8% w kierunku rowu i obustronnymi lub prawostronnymi trapezowymi rowami przydrożnymi głębokości 70cm i szerokości dna 40cm o nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

# 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt konstrukcji nawierzchni opracowano na podstawie „ Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G1.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu, założonych warunków materiałowych i technologicznych oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

Dla całego odcinka: km 0+30,00 – 1+075,98:

konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego, kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 8-10cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                             -   3,0cm

# - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                          -   3,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63,0mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   16,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  22,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) i szlaki                          -   8-10,0cm

- podłoże z gruntu G1

# H=10x0,81+16x0,91+(3+3)x2=34,66>Hz=34,20cm

6.6. Odwodnienie drogi.

Dla całego odcinka zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do obustronnych lub prawostronnych przydrożnych rowów drogowych trapezowych o głębokości 70cm o szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp 1:1,5 (max. 1:1).

Zaprojektowano rowy przydrożne na odcinku W1-W14:

- w km 0+311,00 – 0+573,00 - rów prswostronny o długości L=262,0m

- w km 0+573,00 – 0+914,00 - rów obustronny o długości  L=341,0m

- w km 0+914,00 – 0+926,00 - rów prawostronny o długości  L=12,0m

Zastosowano przepusty d=400mm l=5.00m (szt. 2 - zjazdy indywidualne) i l=6,00m (szt. 4 - zjazdy na drogi gruntowe) o szerokość jezdni na zjeździe min. 3.0m z zakończeniem kołnierzowym - prefabrykowana ścianka oporowa dla rury przepustów d=400mm - wg rys. nr 4, 4a,4b.

W ramach odwodnienia należy wykonać czyszczenie świateł przepustów w ciągu rowów melioracyjnych pod projektowaną drogą, oraz profilowanie skarp rowów na dopływach i odpływach, na długości po 10m z każdej strony.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2.

# 6.7.  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu należy wykonać zabezpieczenia barierami ochronnymi stalowymi typu SP-04 istniejący przepust w ciągu rowu melioracyjnego pod projektowaną drogą. Bariery te należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu.

# 6.8.  Roboty towarzyszące.

W ramach robót towarzyszących należy wykonać zabezpieczenie:

- przejść kabli telekomunikacyjnych pod projektowana drogą rurą dwudzielną typu A110PS długości 6,0, 22,0 i 42,0m

Roboty te należy prowadzić pod nadzorem pracownika TPSA  zgodnie z punktem 5 opinii ZUD nr 167/2007 z dnia 10.12.2007 wydana w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami) – punkt 8 opinii nr 167/2007.

# 6.9. Organizacja ruchu.

# Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7. Wskazania technologiczne.

Wielkość i rodzaj planowanych robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował :