# OPIS  TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej relacji Kadłubek Nowy – Urbanów w miejscowości Kadłubek Nowy, klasy D1/2, gm. Stara Błotnica, pow. Białobrzegi, woj. mazowieckie - odcinek długości łącznej:  1849,50+131,18=1980,68m.

# 1.    Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem - Urzędem Gminy w Starej Błotnicy

- aktualna na marzec  2006 roku mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali   1 : 1 000

- Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

- opinia nr 128/2006 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach

- uzgodnienie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej z PZDP w  Białobrzegach

- uzgodnienie z TPSA w Radomiu z dnia 15.12.2006 roku

# - Wytyczne Projektowania Dróg - część 3 - W-wa  GDDP 1995

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992

- Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i półsztywnych - W-wa  IBDM 1995

- inwentaryzacja i pomiary uzupełniające i niwelacja pasa drogowego w terenie

2.   Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 34 412  relacji  Stary Gózd -  Kadłubek Nowy w kierunku wschodnim, przez tereny niezabudowane w odcinku początkowym (łąki i lasy) i tereny zabudowane m. Kadłubek Nowy w odcinku końcowym, po istniejącym śladzie drogi o nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem niesortowanym i kruszywem naturalnym oraz dalej żużlem paleniskowym. Punkt początkowy drogi stanowi oś skrzyżowania z drogą powiatową nr 34 412 o nawierzchni bitumicznej, punkt końcowy stanowi skrzyżowanie z drogą gminną o nawierzchni gruntowej na końcu m. Kadłubek Nowy.

Przebieg  trasy drogi  pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000 .

3.    Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje część drogową. W projekcie ujęto przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy, urządzenia odwadniające drogę – odcinek rowu jednostronnego, przepusty w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową i w ciągu istniejących rowów prostopadłych do drogi, oraz niezbędne roboty ziemne do profilowania korpusu drogowego i odwodnienia.

4.    Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo wodne określono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej trenu przyległego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podłożu  grunty piaszcyste i piaszczysto-gliniaste charakterystyczne dla terenów leśnych o dobrej przepuszczalności wody. Poziom  wody  gruntowej  stwierdzono - na podstawie poziomu wody w rowach melioracyjnych przecinających drogę - na głębokości poniżej 1.50m od poziomu terenu. Droga przebiega przez tereny o zabudowie gospodarczej i tereny upraw rolniczych. Grunty zalegające w podłożu zaliczono do grupy nośności G1.

5.    Stan istniejący .

Zabudowę  obrzeżną  projektowanej  drogi  stanowią tereny niezabudowane w odcinku początkowym (łąki i lasy) i tereny zabudowane m. Kadłubek Nowy w odcinku końcowym. Istniejąca nawierzchnia drogi stanowi nawierzchnia gruntowa wzmocniona kruszywem niesortowanym i kruszywem naturalnym oraz dalej żużlem paleniskowym, bez deformacji i kolein. Szerokość wzmocnionej nawierzchni wynosi od 4,00 ( 5,00m. i przebiega regularnie w pasie  terenu  przeznaczonego  pod   budowę drogi. Wzdłuż drogi nie występują rowy przydrożne.

W pasie drogi prowadzone są następujące rodzaje uzbrojenia :

- sieć wodociągowa  z przyłączami

- napowietrzna sieć energetyczna z przyłączami kablowymi

- kanalizacja teletechniczna

6.    Stan projektowany .

# 6.1.  Plan sytuacyjny.

Projektuje  się drogę jednopasową,  dwukierunkową klasy D1/2 dla prędkości projektowej 40km/h o parametrach:

dla odcinka W1-W4: km 0+38,00 – 0+226,72 (do skrzyżowania):

- jezdnia 4.50m z jednostronnym spadkiem poprzecznym w kierunku jednostronnego rowu przydrożnego po stronie północnej, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i rowem przydrożnym trapezowym, jednostronnym głębokości 70cm.

dla odcinka W4-W17: km 226,72 – 1+849,50 i odcinka Z1-Z4: km 0+0,00 – 0+131,18

- jezdnia 4.50m z daszkowym spadkiem poprzecznym w kierunku poboczy, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m.

Przy trasowaniu drogi uwzględniono pas terenu przeznaczony pod drogę, z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej wzmocnionej kruszywem niesortowanym, naturalnym i żużlem paleniskowym nawierzchni drogi.

Oś drogi stanowi linia łamana z wyokrągleniami załamań osi powyżej wartości 1,5g  łukami poziomymi o promieniach od R=150m do R=750m. Wartości  charakterystyczne dla tyczenia trasy podano na planie sytuacyjnym i w obliczeniach geometrycznych trasy. Punkty charakterystyczne tyczenia osi trasy określono współrzędnymi geodezyjnymi:

- dla odcinka W1 - W17 : km 0+0,00 – 1+849,50

- dla odcinka Z1 – Z4 : km 0+0,00 – 0+131,18

zorientowanymi w układzie poligonizacji państwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B.

Skrzyżowanie projektowanej drogi gminnej z drogą powiatową nr 34 412  relacji  Stary Gózd – Kadłubek Nowy stanowi skrzyżowanie zwykłe trójwlotowe o przecięciu osi pod kątem 64,72g. Promień wyokrąglenia krawędzi jezdni na skrzyżowaniu wynosi R=5.00 i R=10,00mm.

# Całość przebudowy drogi podzielono na dwa etapy:

# ETAP PIERWSZY :

- odcinek W1 – W8 : km 0+38,00 – 1+112,50

- odcinka Z1 – Z4 : km 0+0,00 – 0+131,18

# ETAP drugi :

- odcinek W8 – W17 : km 1+112,50 – 1+849,50

# co opisano na planie sytuacyjnym

Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 1849,50+131,18=1980,68m.

# 6.2.  Droga w przekroju podłużnym.

Projektowana droga przebiega w terenie płaskim. Niweletę drogi dowiązano do wysokości istniejącej wzmocnionej nawierzchni drogi, do wysokości istniejących zjazdów indywidualnych oraz do istniejącej wysokości nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu z drogą powiatową i gminną o nawierzchni bitumicznej na początku opracowania.

Niweletę zaprojektowano średnio 20 i 24cm /grubość zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych / ponad istniejącą nawierzchnię drogi po wyprofilowaniu (głębokość profilowania do 5cm).

Spadki podłużne niwelety mieszczą się w dolnych granicach spadków dopuszczalnych i wynoszą od 0,020% (krótkie odcinki) do 3,778%; załamania niwelety drogi wyokrąglono łukami  pionowymi o promieniach od R=300m do R=4000m.

Profil podłużny drogi przedstawiają rys. nr 2A i 2B.

6.3. Roboty ziemne .

Roboty ziemne dotyczą wykonania wykopów związanych z wykonaniem pogłębienia i wyprofilowania jednostronnego rowu przydrożnego na odcinku drogi w km 0+38,00 – 0+226,72, wykonaniem przepustw ø600mm za ściankami czołowymi pod projektowaną drogą /szt. 2/, z wbudowaniem urobku w koronę drogi, skarpy rowu i pobocza oraz wywiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora. Skarpy i dno rowu w rejonie przepustów należy ręcznie splantować i wyprofilować - obrobić na czysto.

# 6.4.    Przekrój normalny .

W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkości  wymiarowania i spadków poprzecznych dla drogi klasy D1/2.  Zaprojektowano drogę o parametrach:

dla odcinka W1-W4: km 0+38,00 – 0+226,72 (do skrzyżowania):

- jezdnia 4.50m z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku jednostronnego rowu przydrożnego po stronie północnej, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m i rowem przydrożnym trapezowym, jednostronnym głębokości 70cm, szerokości dna 40cm i nachyleniu skarp rowu 1:1,5 .

dla odcinków W4-W17: km 226,72 – 1+849,50 i  Z1-Z4: km 0+0,00 – 0+131,18

- jezdnia 4.50m z daszkowym spadkiem poprzecznym 2% w kierunku poboczy, poboczami obustronnymi o szerokości 0,75m. W rejonie istniejącego przepustu w ciągu rowu melioracyjnego zastosowano bariery ochronne stalowe typu SP-04. Na tych odcinkach nie zastosowano rowów przydrożnych.

Dla całego odcinka zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa łamanego niesortowanego grubości średnio 10cm o spadku 8% i 2% i szerokości 0,75m.

Przekrój normalny i konstrukcyjny drogi przedstawia rys. nr 3.

# 6.5.   Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Projekt  konstrukcji  nawierzchni  opracowano  na podstawie  „ Katalogu  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych” IBDM 1995r, oraz Dz. U. nr 43 z 1999 roku.

Obciążenie ruchem przyjęto jak dla kategorii ruchu KR1.

Grunty występujące w podłożu po uwzględnieniu warunków gruntowo - wodnych zakwalifikowano do grupy nośności G1.

Dla wyznaczonej kategorii ruchu , założonych warunków materiałowych i technologicznych  oraz warunków gruntowo - wodnych przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni :

Dla odcinków:  W1 – W8 : km 0+38,00 – 1+112,50 i Z1 – Z4: km 0+0,00–0+131,18 (ETAP I): konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie z żuzla paleniskowego, kruszywa niesortowanego i naturalnego gr. 10-14cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

# - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   3,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   14,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  20,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                          -   10-14,0cm

- podłoże z gruntu G1

# H=12x0,80+14x0,91+(3+3)x2=34,34>Hz=34,20cm

Dla odcinka: W8 – W17 : km 1+112,50 – 1+849,50(ETAP II): konstrukcja jezdni na istniejącej

podbudowie z kruszywa naturalnego i żużla paleniskowego gr. średnio 4-8cm :

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm - KR1:                                               -   3,0cm

# - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8mm - KR1:                                            -   3,0cm

# - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie                                                                                  -   18,0cm

Grubość zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni :      =  24,0cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego i szlaki                                              -   4-8,0cm

- podłoże z gruntu G1

# H=8x0,75+18x0,91+(3+3)x2=34,38>Hz=34,20cm

Dla całego odcinka ( etapu I-go i II-go) zaprojektowano pobocza obustronne z kruszywa niesortowanego grubości średnio 10cm o spadku 8% i 2% o szerokości  0,75m.

6.6.    Odwodnienie  drogi.

Dla całego odcinka W1–W17 i Z1–Z4 zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe. Dla odcinka W1–W4 w km 0+38,00 – 0+226,72 (do skrzyżowania) zastosowano odwodnienie drogi do jednostronnego rowu przydrożnego i dalej do systemu rowów w ciągu drogi powiatowej.

Zaprojektowano dwa przepusty:

- na wlocie drogi powiatowej w początku opracowania przepust rurowy (60cm ze ściankami czołowymi długości 7.0m.

- w km 0+391,15 w w ciągu istniejącego rowu prostopadłego do drogi, przepust rurowy (60cm ze ściankami czołowymi długości 7.0m

Dla odcinka W8–W17 i Z1–Z4 ze względu na bardzo wąski pas drogowy ( 6,0-7,00m), uzbrojenie istniejące terenu  (sieć wodociągowa, kable telefoniczne) oraz fakt, iż w miejscu  projektowanej drogi występują bardzo dobre grunty (grunty piaszczyste charakterystyczne dla terenów lesistych o dobrej przepuszczalności wody ) nie zaprojektowano rowów przydrożnych.

Projektowane przepusty (60cm ze ściankami czołowymi należy wykonać wg Katalogu Warszawskiego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego karta nr 31i karta nr 22 i 28. - rys. nr 5a,b,c.

W km 1+ 035,60 adaptowany jest istniejący przepust d=800mm ze ściankami czołowymi w ciągu rowu melioracyjnego – przepust zostanie wyposażony w obustronne bariery sprężyste SP-04 długości 2x15,00m=30m.

Lokalizację przepustów pokazano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1A i 1B, wysokości wlotu i wylotu podano na profilu podłużnym - rys. nr 2A i 2B.

# 6.7.  Roboty towarzyszące.

Roboty w sąsiedztwie urządzeń istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić pod nadzorem pracownika właścieli sieci - zgodnie z opinią ZUD 128/2006.

Kolizję z istniejącym kablem telekomunikacyjnym należy przełożyć zgodnie z uzgodnieniem TPSA Radomiu z dnia 15.12.2006 roku.

Regulację istniejących zasuw wodociągowych należy wykonać do wysokości jezdni i poboczy po przebudowie.

UWAGA : szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z późniejszymi zmianami).

# 6.8.  Organizacja ruchu.

# Projekt stałej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

7.     Wskazania   technologiczne.

Wielkość i  rodzaj  planowanych  robót określono w ślepym kosztorysie ofertowym.

Wskazania technologiczne dla poszczególnych robót przedstawiono w „Uproszczonej specyfikacji technicznej” będącej załącznikiem niniejszego opracowania.

Opracował  :