PROJEKT   BUDOWLANY ROZBUDOWY  BUDYNKU  ZESPOŁU  SZKÓŁ  GMINNYCH  W  STARYM  GOŹDZIE

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Radosława Lombarska

zam. Radom ul. Fałata 9 m. 1

INWESTOR:	Urząd Gminy w Starej  Błotnicy

LOKALIZACJA: Stary  Gózd działka  nr 358

INWESTOR:	URZĄD  GMINY  W  STAREJ  BŁOTNICY

OBIEKT:	SZKAŁA  PODSTAWOWA   NA DZIAŁCE  OZNACZONEJ NR EWID. GRUNTÓW  358    POŁOŻONYEJ  W  GOŹDZIE STARYM

TEMAT

OPRACOWANIA:	PROJEKT  BUDOWLANY  ROZBUDOWY BUDYNKU  SZKOLNEGO

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA:

- Strona  tytułowa.

- Opis  techniczny.

- Orientacja  w  skali  1 : 10 000.

- Projekt  zagospodarowania  działki  w  skali  1 : 500.

- Część rysunkowa

  - Rzut fundamentów w skali 1:100 – rys. nr 1.

  - Przekroje ław fundamentowych w skali 1:20 – rys. nr 2.

  - Rzut parteru w skali 1:100 – rys. nr 3.

  - Rzut I piętra w skali 1:100 – rys. nr 4.

  - Rzut połaci dachowej w skali 1 : 100 – rys. nr 5.

  - Przekrój  I – I  w  skali  1 : 50 – rys. nr 6.

  - Konstrukcja parteru  w  skali  1 : 100 – rys. nr 7.

  - Konstrukcja I piętra  w skali 1:100 – rys. nr 8.

  - Elewacja południowa w skali 1:100 – rys. nr 9.

  - Elewacja  wschodnia w  skali  1 : 100 – rys. nr 10.

  - Elewacja  zachodnia  w  skali  1 : 100 – rys. nr 11.

  - Elewacja  północna  w  skali  1 : 100 – rys. nr 12.

  - Wykaz stolarki w skali 1 : 50 – rys. nr 13.

O P I S   T E C H N I C Z N Y

# DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 358 POŁOŻONEJ W STARYM  GOŹDZIE DLA  URZĘDU GMINY W STAREJ  BŁOTNICY.

- DANE OGÓLNE

- Charakterystyka budynku:

Projekt obejmuje dobudowę po stronie północnej budynku istniejącego obiektu jednopiętrowego o funkcji szkolnej wynikającej z uzgodnionym z inwestorem programem użytkowym wynikającym z potrzeb lokalowych. W budynku przewidziano zatem zarówno pomieszczenia szkolne jak również zaprojektowano część przeznaczoną pod potrzeby Biblioteki Gminnej. Dlatego też zaprojektowano dodatkowe niezależne wejście zewnętrzne od strony północnej. Część dobudowywana będzie funkcjonalnie powiązana z częścią istniejącą poprzez istniejące korytarze z tym że zachodzi potrzeba likwidacji gabinetu dyrektora na parterze. Wysokości pomieszczeń i połać dachową dobrano adekwatnie do poziomów posadzek z części istniejącej. Zasilanie we wszystkie media przewidziano w nawiązaniu do instalacji istniejących z tym, że istnieje możliwość zasilania wodociągowego z sieci biegnącej po stronie północnej działki co uwzględniono w projekcie branżowym. Projektowany budynek zaprojektowano podobnie jak istniejący w technologii tradycyjnej jako murowany z pustaków gazobetonowych z dociepleniem zewnętrznym. Podobnie stropy nad parterem i I piętrem gęstożebrowy typu TERIVA II z tym, że nad parterem płaski a nad poddaszem pochyły – stropodach kryty papą.

Instalację zaprojektowano w oddzielnych opracowaniach branżowych.

Przewidziano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Budynek będzie posiadał następujący program użytkowy:

Parter:

- wiatrołap				-	6,67 m2

- korytarz				-	68,86 m2

- szatnia klas 1				-	14,02 m2

- szatnia klas 2				-	14,02 m2

- korytarz		 		-	18,72 m2

- szatnia 3				-	14,73 m2

- pomieszczenie porządkowe 	-	6,24 m2

- biblioteka szkolna		 	-	23,17 m2

- wypożyczalnia i czytelnia	 	-	30,03 m2

- biuro				 	-	7,93 m2

- kącik komputerowy 			-	11,46 m2

- wiatrołap			 	-	3,90 m2

- WC biblioteki			 	-	3,60 m2

- WC nauczycieli		 	-	3,79 m2

- sekretariat			 	-	11,67 m2

- gabinet dyrektora		 	-	16,32 m2

- gabinet zastępcy dyrektora 	-	16,24 m2

- pokój nauczycielski		 	-	53,04 m2

- szatnia (szk. Podstawowa) 	-	14,82 m2

Razem p.u.		-	 325,21 m2

I piętro:

- korytarz				-	60,86 m2

- sala lekcyjna				-	62,76 m2

- sala lekcyjna				-	53,04 m2

- WC chłopców			-	15,68 m2

- umywalnia chłopców	 	-	6,70 m2

- umywalnia dziewcząt		-	14,38 m2

- WC dziewcząt			-	14,38 m2

- sala lekcyjna			 	-	68,12 m2

- wypożyczalnia i czytelnia	 	-	49,97 m2

Razem p.u.		-	345,89 m2

- Zestawienie powierzchni i kubatury:

Kubatura budynku				-	3574  m3

Powierzchnia zabudowy			-	473,28 m2

Powierzchnia użytkowa			-	 671,10 m2

Max. wysokość dachu nad terenem	-	7,86 m

Ilość kondygnacji 				-	2

- Warunki geotechniczne:

Na podstawie jakościowej oceny właściwości gruntu ustalono kategorię geotechniczną pierwszą.

- Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie, ludzi i obiekty sąsiednie:

  - woda z istniejącej instalacji, alternatywnie przyłącze z sieci,

  - ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do istniejącego na działce bezodpływowego zbiornika opróżnianego czasowo przez koncesjonowany zakład,

  - ogrzewanie budynku na olej opałowy w kotłowni własnej istniejącej. Emisja spalin, pyłów i zapachów w normie,

  - dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania w tym jonizującego, nie powstaje również pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia,

  - charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne,

  - sala sportowa nie jest obiektem stanowiącym zagrożenie dla środowiska.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej:

  - kategoria zagrożenia ludzi ZL-III (max. 40 osób),

  - klasa odporności ogniowej „D”,

Dla tej klasy odporności ogniowej poszczególne elementy budynku powinny spełniać wymagania:

- główna konstrukcja nośna R 30,

- konstrukcja dachu (-)

- strop R E I 30,

- ściany zewnętrzne E I 30,

- ściany wewnętrzne (-),

- pokrycie dachu (-).

(-) oznacza, że tym elementom budynku nie stawia się wymagań w zakresie nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej, .

  - w budynku przewidzieć hydranty przeciwpożarowe  DN 25 na korytarzu, a DN 80 na zewnątrz budynku,

  - obiekt należy wyposażyć w dwie gaśnice proszkowe 2kg,

Wszystkie w/w elementy przyjęte w projekcie spełniają te warunki.

## DANE  KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

- Układ konstrukcyjny – budynek w technologii tradycyjnej .

- Zastosowane schematy statyczne – ściany murowane z pustaków gazobetonowych, nadproża – belki jednoprzęsłowe żelbetowe, stropy gęstożebrowe typy TERIVA II.

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji

Przyjęto:

- obciążenie śniegiem wg PN – 80/B – 02010 – I strefa

- obciążenia wiatrem wg PN 77/B – 02011 – I strefa

- posadowienie fundamentów wg PN – 81/B – 03020 – strefa przemarzania hz = 1,0 m

- obciążenia użytkowe wg PN 82/B – 02003

- obciążenia stałe wg PN 82/B 02001

- Fundamenty – w postaci ław fundamentowych żelbetowych z betonu B-20 zbrojonych czterema prętami o średnicy 12 mm ze stali A-III (18G2), strzemiona z drutu o średnicy 6 mm w rozstawie co 25 cm. Na ławach zaprojektowano ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych B-20 na zaprawie cementowej Rz = 8,0 MPa ocieplanych od zewnątrz styropianem gr. 8 cm. Fundamenty posadowione minimum 100 cm poniżej przyległego terenu . Pod  ławami podkład z chudego betonu B-7,5 grubości 10 cm. Szczegóły na odpowiednich rysunkach.

- Ściany zewnętrzne – ściany zewnętrzne dwuwarstwowe gr. 36 cm z bloczków z betonu komórkowego odmiany „700” gr. 24 cm + styropian gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. Rz = 8 MPa. Na parterze filarki międzyokienne pomiędzy oknami o wysokości 220 cm murowane z cegły pełnej palonej klasy 15 na zaprawie jak wyżej.

Projektowane ściany zewnętrzne należy docieplić „metodą lekką mokrą” tworzącą na powierzchni ścian budynku ciągłą, bezspoinową powłokę termoizolacyjną składającą się z następujących warstw:

- izolacja cieplna ze styropianu FS-15 grubości 12 cm mocowana za pomocą specjalnej masy klejącej i łączników z tworzywa sztucznego jako dodatkowe zabezpieczenie,

- siatka z włókna szklanego jako zabezpieczenie materiału izolacyjnego przed uszkodzeniami mechanicznymi zatopiona w masie klejącej, zapewniająca trwałe podłoże dla tynku cienkowarstwowego,

- warstwa elewacyjna, którą stanowi cienkowarstwowy tynk akrylowy lub mineralny grubości od 1,5 do 3mm.

Głównym celem jest uzyskanie od strony zewnętrznej ściany izolacji cieplnej o odpowiedniej grubości, skutecznie zabezpieczonej przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i różnych zanieczyszczeń środowiskowych. Zastosować można systemy ociepleń różnych firm dostępnych na naszym rynku takich jak: ATLAS - STOPER firmy Atlas, CAPATECT –135 firmy Caparol, CERESIT firmy Henkel, BOLIX firmy eR-BAK.

Uwaga płyty styropianu przyklejane do ścian konstrukcyjnych w sposób szczelny tzn. przyklejanie metodą „ramki i placków” (dookoła ramka szerokości 5 cm, grubości do 1 cm + ok. 6 placków wewnątrz ramki), szczeliny powstałe pomiędzy płytami styropianu należy uszczelnić trwale elastyczną masą uszczelniającą zapobiegającą penetracji wilgoci pod powierzchnią płyt oraz pianką polietylenową zapobiegającą powstawaniu mostków termicznych. Powierzchnia pod płyty styropianu powinna być czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, wykwitów i środków utrudniających wiązanie.

- Kominy – z cegły pełnej palonej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. marki Rz = 8,0Mpa. Ponad połacią dachową kominy tynkowane tynkiem cienkowarstwowym na siatce – kolor tynku elewacji lub ciemniejszy.

Komin należy murować zgodnie z Polską Normą Kominową – PN-89/B-10425. Poziome i pionowe spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą gr. 10 mm. Co trzecią warstwę cegły stosować strzemiona z pręta ø 6 stal A-0 (St0S).

Czapka kominowa wykonana z płyty żelbetowej gr. 12 cm zbrojonej prętami ø 6 odizolowana 2x papą asfaltową od trzonu komina z odsadzką – kapinosem szerokości maksymalnie 6 cm. W miejscach stosowania kratek wentylacyjnych należy stosować pustaki z gotowymi otworami. Wybijanie otworów w pustakach jest zabronione. Odległość górnej krawędzi otworu wentylacyjnego od sufitu max. 15 cm. Należy stosować kratki wentylacyjne o 50% większe od przekroju przewodu, wyposażone w urządzenia umożliwiające redukcję wolnego przekroju o 1/3.

- Ściany wewnętrzne i działowe - projektuje się ściany wewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego odm. „700” gr. 24 a działowe z płytek z pustaków jw. (alternatywnie cegła dziurawka PD2) gr. 12 cm na zaprawie cem.-wap. marki Rz =  5,0 MPa.

- Nadproża – okienne i drzwiowe z prefabrykowanych belek żelbetowych typu L-19 po dwa na jedno nadproże przy czym należy pamiętać że na ścianach nośnych należy stosować nadproża o symbolu „S” na ścianach nienośnych i „N” nad otworami na ścianach nośnych. Nad I piętrem nadproża monolityczne żelbetowe wylewane łącznie z wieńcami stropowymi zbrojone 2+3 x14 mm.

- Stropy – nad parterem i I piętrem zaprojektowano stropy gęstożebrowe typu Teriva II o wysokości konstrukcyjnej 34 cm w tym wysokość pustaka 30 cm i grubość nadbetonu 4 cm. Osiowy rozstaw belek 45 cm.

Zasady montażu stropu TERIVA II.

Układanie i podpieranie belek
Belki należy układać w rozstawie 45 cm. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw przez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 11 cm. Końce belek należy opierać za pośrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki 80 o grubości około 2 cm.

Oprócz podpór stałych należy stosować także podpory montażowe, których liczba dla jednej belki zależy od rozpiętości stropu. 

Liczba podpór montażowych wynosi:

| przy rozpiętości stropu do 3,6 m | 1 podpora |
| --- | --- |
| przy rozpiętości stropu od 4,2 m do 6,0 m | 2 podpory |
| przy rozpiętości stropu od 6,6 m do 7,8 m | 3 podpory |

Podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. 
Przed ułożeniem belek podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane, z wyjątkiem przypadków, kiedy wykonuje się ujemną strzałkę wygięcia belki. Przy rozpiętościach modularnych stropu powyżej 6,0 m ujemna strzałka wygięcia belki w środku rozpiętości wynosi 2 cm. 

Sposób podpierania belek powinien być zgodny z rys. 1.

Układanie pustaków
Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi, układając je z odpowiednio usztywnionych pomostów roboczych, których poziom powinien być niższy od dolnej powierzchni belek o około 60 cm. Układanie pustaków na stropie należy prowadzić w jednym kierunku, prostopadłym do belek.

Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych, na których ułożone są belki (rys. 2).

Wieńce stropowe
Na obrzeżach stropów na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokości co najmniej 18 cm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 12mm. Zaleca się stosowanie 4 prętów średnicy 12 mm. Strzemiona o średnicy 5,5 mm powinny być rozmieszczone co 30 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem (rys. 3).

Żebra rozdzielcze i zbrojenie przypodporowe
W stropach TERIVA II od rozpiętości 5,4 m należy stosować żebra rozdzielcze. Żebro rozdzielcze powinno znajdować się w środkowej części stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić około 7 - 10 cm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 12 mm. Pręty powinny być połączone strzemionami o średnicy 5,5 mm rozstawionymi co 45 cm (rys. 4).

Rys. 4

Przy rozpiętości 7,8 m w strefie przypodporowej należy dodatkowo wykonać z obydwu stron belki zbrojenie na długości nie mniejszej niż 1,2 m. Zbrojenie strefy przypodporowej i sposób jego ułożenia w stropie pokazano na rys. 5.

Rys. 5

Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek
Pod ściankami działowymi usytuowanymi równolegle do belek stropowych należy wykonywać wzmocnione żebra stropowe. 
Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej. Belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar ścianki działowej.

Betonowanie stropu
Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz zmontowaniu zbrojenia wieńców i żeber. Należy sprawdzić poprawność wykonania poprzednich czynności.
Bezpośrednio przed betonowaniem należy ze stropu usunąć wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) polać obficie wodą.

Betonowanie należy wykonać na całej rozpiętości, posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek. W czasie betonowania należy zwracać szczególną uwagę na dokładne wypełnianie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni, prawidłowe zagęszczenie betonu i należytą jego pielęgnację, zwłaszcza w okresie podwyższonej lub obniżonej temperatury powietrza. 

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją, jednak nie niższa niż B 15, a wykonanie betonu powinno odpowiadać normie PN-88/B-06250. 

Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający konstrukcję, to poziomy transport po stropie może odbywać się taczkami o pojemności najwyżej 0,075 m3 systemem wahadłowym, po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny być wykonane z desek o grubości co najmniej 38 mm i szerokości minimum 20 cm. Pomosty na krawędziach bocznych powinny być obite listwami zabezpieczającymi przed stoczeniem się taczek z pomostu.

- Wieńce – projektuje się dwa wieńce stropowe 24x34 cm: poziomy nad parterem i częściowo połaciowy nad I piętrem.  Zbrojenie wieńców  4 prętami (12 ze stali A-III (34GS), strzemiona (6 co30 cm  ze stali A- 0(St0S). Beton B20. Wieniec połaciowy zaszalować i zalać łącznie z belką okapową 15x15 cm.

- Stropodach – na stropie układanym ze spadkiem Teriva II, izolacja cieplna ze styropianu gr. 15 cm, pokrycie papa termozgrzewalna. Dach połączony połaciami z istniejącym. Wejście na dach włazem w części istniejącej.

- Obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy jw. (alternatywnie z  PCV).

- Posadzki – w zależności od przeznaczenia pomieszczenia gres lub terakota na cienkiej warstwie kleju w sanitariatach i pomieszczeniu porządkowym i podłoga z tworzywa sztucznego typu Tarket w pozostałych. Warstwy podłogowe tak jak w przekroju I-I.

- Stolarka – okienna i drzwiowa z PCV według wykazu w projekcie. Należy zastosować okna i drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla III strefy klimatycznej nie większym niż kmax=2,6 W/m2K. Drzwi łazienkowe zamontować z nawiewnym otworem wentylacyjnym.

- Tynki – wewnętrzne mokre kat. III cementowo – wapienne, zewnętrzne cienkowarstwowe silikonowe lub akrylowe na styropianie, cokół z tynku mozaikowego. Parapety wewnątrz lastrykowe na zewnątrz z PCV. W pomieszczeniach sanitarnych części istniejącej do wysokości 2 m od posadzki okładzina ścienna z płytek glazurowanych.

- Schody – zewnętrzne betonowe na gruncie zagęszczonym wykładane płytkami mrozoodpornymi gresowymi. Schody wewnętrzne płytowe proste dwubiegowe ze spocznikem międzykondygnacyjnym na płycie żelbetowej gr. 15 cm. Zbrojenie prętami śr. 10 mm co 12 cm mocowanymi w fundamencie, ścianie na poziomie spocznika i belce podestowej z betonu B20.

- Roboty malarskie – tynki wewnętrzne po uprzednim zagruntowaniu malowane farbą emulsyjną lub akrylową dwukrotnie.

- Roboty zewnętrzne – przed wejściem głównym przewidziano podjazd dla niepełnosprawnych szer. 1,5 m i ze spadkiem 6%. Podjazd betonowy dla osób niepełnosprawnych z balustradą okładany płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi mrozoodpornymi.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonać stosując się do następujących wytycznych oraz danych zawartych w części graficznej:

- maksymalne nachylenie pochylni nie może przekraczać 8 %,

- pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m, krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m,

- długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m,

- powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.

Wokół budynku opaska z kostki betonowej polbruk grubości 6 cm, szerokości 50 cm ze spadkiem 3% od budynku. Dojście do istniejącego drzwi wejściowych należy utwardzić kostką brukową betonową.

- Instalacje – budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, c.o., wod.-kan. i c.w. i wentylację. Szczegółowe wytyczne wyżej wymienionych instalacji wg odrębnych opracowań branżowych projektu budowlanego.

- Izolacje –

- izolację poziomą fundamentów z pasów folii izolacyjnej (2x papa na lepiku) z wypustem ok. 10 cm od wewnątrz muru,

- izolację pionową ścian fundamentowych - malowanie 2x abizolem R+P lub inną emulsją bitumiczną bez wypełniaczy,

- izolacje o odpowiedniej gęstości paroszczelne (np. 300 g/m2/dobę) podłóg,

- izolacje cieplne – ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm fundamentów styropianem gr. 8 cm, podłóg styropianem Fs M40 gr. 6 cm, stropdachu styropianem gr. 15 cm mocowanym do stropu.

Uwaga izolacje wykonywać na suchym podłożu lub stosować preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża i osuszające. W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczenia styropianu, bez wypełniaczy mineralnych.

- Warunki wykonania robót budowlano-montażowych

Wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

- Współczynnik  przenikania  ciepła

Wszystkie przegrody spełniają warunki normy PN-EN ISO 6946:1999 – Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania. Wymogi dotyczące ochrony cieplnej budynków określa norma PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia".

- Wyposażenie

Podane w projekcie wyposażenie pomieszczeń i sal dobrano przykładowo. Rodzaj i liczbę ustali inwestor w zależności od potrzeb. Dostawą oraz montażem sprzętu i wyposażenia zajmą się wyspecjalizowane firmy wyłonione na drodze przetargu prze Inwestora.

Uwaga:

Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez odpowiedni organ administracji państwowej właściwy dla miejsca położenia inwestycji oraz wytyczenie w terenie projektowanego budynku przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Zastosowane materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wszelkie zmiany projektowe mogą być wprowadzone do niniejszego opracowania jedynie po uzgodnieniu ich z projektantem w ramach nadzoru autorskiego, a w zależności od zakresu tych zmian również z organem administracji państwowej wydającej pozwolenie na budowę po załączeniu odpowiedniej dokumentacji.

Podane na rysunkach wymiary są stałe pod względem liczbowym a nie rysunkowym. Po zakończeniu budowy inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Projekt chroniony jest prawem autorskim i wszelkie powielanie go bez zgody autora jest nie dopuszczalne.

OPRACOWAŁ: