PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE      ANNA KONDEJ

26 - 600  RADOM  ul. Komunalna 143                               TK 602 533 252

e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU WOKÓŁ STAWU NA DZIAŁKACH NR 212/20 I 212/21 W MIEJSCOWOŚCI  STARA BŁOTNICA

INWESTOR :  Gmina Stara Błotnica

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu , któremu ma służyć. Zostało wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994(DZ.U. nr 207 §2016 z późniejszymi zmianami)

EGZ. NR  4

| Autorzy opracowania | Imię i Nazwisko Numer uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura | mgr inż. arch. ANNA KONDEJ UPR. BUDOWLANE DO ROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCIA RCHITEKTONICZNEJ NR EWID. GP-III-7342/107/93 | 12.2009 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- Opis techniczny do projektu

- Część graficzna

rys. nr 1 - orientacja , skala  1: 10 000

rys. nr 2 - projekt zagospodarowania działki , skala  1: 500

rys. nr 3 - projekt zagospodarowania z lokalizacja urządzeń i nawierzchni

skala  1: 500

- Przykładowe urządzenia

OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu wokół stawu zlokalizowanego w miejscowości  Stara Błotnica z lokalizacją placu zabaw, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz zieleni urządzonej.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna.

Aktualna mapa do celów projektowych.

- ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Teren przeznaczony pod projektowane zagospodarowanie zlokalizowany jest wokół istniejącego stawu na działkach nr 212/20 i 212/21. Od północy  przylega do linii rozgraniczenia drogi powiatowej, a od wschodu, zachodu i południa przylega do prywatnych działek budowlanych. Dostępny jest poprzez dwa zjazdy z drogi. Całość terenu nie jest zagospodarowana i posiada nawierzchnię nieutwardzoną.

- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Teren wokół stawu  dostępny będzie od strony drogi poprzez dwa zjazdy. Ich lokalizacja została uwzględniona w projekcie drogi stanowiącej odrębne opracowanie.

Zjazdy będą posiadały przedłużenia na terenie projektowanego zagospodarowania w postaci ciągów pieszo- jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8,0cm i 6,0cm.

Pozostałe ciągi piesze zaprojektowane wokół stawu będą posiadały nawierzchnię              z kostki brukowej gr. 6,0cm.

Od strony południowej stawu zaprojektowano częściowe zasypanie stawu w celu możliwości przeprowadzenia ciągu pieszego.

Nabrzeża stawu – w postaci skarpy z zielenią urządzoną zabezpieczone będą słupkami stalowymi połączonymi łańcuchami.

W południowej części terenu zaprojektowano plac zabaw dla dzieci  o nawierzchni bezpiecznej (piasek). Plac zabaw  ogrodzony będzie  płotkiem wysokości 1,0m               z furtką o łącznej długości 53,50m.

Przy ciągach pieszych i pieszo jezdnych zaprojektowano lokalizację 16 ławek parkowych oraz 10 koszów na śmieci.

Zieleń urządzona  - w postaci trawników oraz nasadzeń  z krzewów liściastych ( 36 sztuk).  Wokół krzewów – należy rozsypać korę o grubości warstwy – 3,0cm.

Całość terenu oświetlona lampami parkowymi na 9 słupach oświetleniowych.

- ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia terenu w granicach opracowania  - 6798,10 m2

Powierzchnia stawu -3789,70m2

Powierzchnia terenu  przeznaczonego na plac zabaw wykonana z nawierzchni piaskowej - 150,00 m2

Powierzchnia chodników i ciągu pieszo jezdnego utwardzonych kostką betonową          gr. 6,0cm – 648,05 m2

Powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego utwardzona kostką betonową gr. 8,0cm – 421,55 m2

Powierzchnia trawników dywanowych   -  1588,8 m2

Powierzchnia kory  o grubości warstwy -200,0 m2

- OPIS ELEMENTÓW PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

  - Plac zabaw

Na placu zabaw zaprojektowano lokalizację:

a) Zjeżdżalni wysokości 90,0 cm.

Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

b) Karuzeli czteroramiennej.

Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

- średnica karuzeli - 1,70m

- wysokość -  0,70 m

Wymagana przestrzeń minimalna dla urządzenia –  4,70m  x 4,70 m

Strefa funkcjonowania w/w urządzenia wynosi 17,39  m2.

- Huśtawki  typu „ważka” z  metalową belką.

Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

- wymiary zestawu 3,00 m x 0,47m

- wysokość -  0,88 m

Wymagana przestrzeń minimalna dla urządzenia –  2,47 m  x 5,00 m

Strefa funkcjonowania w/w urządzenia wynosi 11,49  m2.

Całość placu ogrodzona  płotkiem drewnianym ( n.p. „ myśliwski”) wysokości 1,0 m                                   i długości przęseł  – 2,0m z furtką. Długość ogrodzenia – 53,50m.

  - Ogrodzenie stawu – dł. 221,00m

Wzdłuż brzegów całego stawu zaprojektowano poręcz ochronną łańcuchową. Składa się ona ze słupków  z rur stalowych z elementami ozdobnymi żeliwnymi. Słupki malowane podkładem antykorozyjnym, a następnie farbą nawierzchniową odporną na warunki zewnętrzne w kolorze grafitowym.

Montaż słupków – poprzez osadzanie w fundamencie betonowym.

Słupki będą posiadały parę uszów w celu zamocowania łańcuchów.

  - Ławki  metalowe parkowe  – szt. 16

Do celów projektowych przyjęto ławki o konstrukcji z rur stalowych śr. 42mm                i płaskownika 45mm. Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej.

- wymiary 1,80x 0.60 m

- wysokość siedziska - 0,44m

- wysokość ławki z oparciem – 0,86m

Ławki należy zabetonować w podłożu.

  - Kosze na śmieci – szt.10

Do celów projektowych  przyjęto kosze o konstrukcji z formowanych płaskowników i prętów stalowych z daszkami.  Kosze należy zabetonować w podłożu.

- PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

  - Chodniki i ciąg pieszo-jezdny

-betonowa kostka wibroprasowana       gr. 6cm

-podsypka cementowo-piaskowa          gr. 3-5cm

-grunt stab. spoiwem o Rm=1,5MPa     gr.10cm

Krawędzie chodnika należy zabezpieczyć obrzeżami betonowymi o wymiarach 6x20cm ułożonymi na  podsypce piaskowej gr. 3cm.

  - Ciągi pieszo-jezdne

-betonowa kostka wibroprasowana       gr. 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa          gr. 3-5cm

- podbudowa z tłucznia gr. 15 cm

-grunt stab. spoiwem o Rm=2,5MPa     gr.15cm

Krawędzie chodnika należy zabezpieczyć obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30cm ułożonymi na  podsypce piaskowej gr. 3cm.

  - Powierzchni placu zabaw

-nawierzchnia piaskowa – gr. 30,0cm

-grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5MPa     gr.10cm

Krawędzie nawierzchni należy zabezpieczyć obrzeżami  betonowymi o wymiarach 6x20cm ułożonymi na  podsypce piaskowej.

- ODWODNIENIE TERENU

Odwodnienie terenu następować będzie poprzez naturalny, powierzchniowy spływ wód opadowych  na tereny zielone i do stawu.

- UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205.

Przed przystępowaniem do robót wykonawca ma obowiązek przedstawienia Inspektorowi nadzoru źródła pochodzenia, świadectwa badań i atesty wszelkich materiałów które będą użyte do budowy.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Podczas realizacji inwestycji należy stosować grupę norm bezpieczeństwa PN-EN 1176 dotyczących wyposażenia  placów zabaw i ich nawierzchni  oraz  dodatkowych wymagań bezpieczeństwa i badan poszczególnych urządzeń, a dla jej utrzymania               i kontroli normę bezpieczeństwa PN-EN 1176 -7.

Każde urządzenie placu zabaw powinno posiadać tabliczkę znamionową  zawierającą informacje o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy, zgodnie z którą urządzenia wyprodukowano.

Opracowanie