| Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja i wyposażenie boiska w Kaszowie gm. Stara Błotnica |
|  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
| - | - | Wyznaczenie granic działki |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie boiska |
|  | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) 0.80*0.40*0.40*8 | m3 m3 | 1.02 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.02 |
|  | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 – ręczne układanie betonu B-20 1.10*0.40*0.40*8 | m3 m3 | 1.41 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.41 |
|  | KNR 2-23 0309-03 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do piłki nożnej 8 | szt. szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
|  | KNR 2-23 0310-03 | Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 7,32X2,40 do piłki nożnej wraz z odciągami i siatkami 2 | szt. szt. | 2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
|  | KNR 2-23 0309-07 | Dostarczenie dekli zaślepiających otwory po demontażu bramek i słupków 8 | szt. szt. | 8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
|  |  | OGRODZENIE |
|  | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gr. III) 1.0*0.50*0.50*(25+32+13+78+46+7+3+5+7+12) | m3 m3 | 62.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.70 |
|  | KNR 2-01 0416-01 | Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu – kat. gr. I-IV 62.70 | m3 m3 | 62,70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.70 |
|  | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym – chudy beton 0.10*0.50*0.50*228 | m3 m3 | 5.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.70 |
|  | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 – z zastosowaniem pompy do betonu – beton B-15 1.0*0.50*0,50*228 | m3 m3 | 57.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 57.00 |
|  | KNR 2-02 1801-04 analogia | Ogrodzenie z siatki zgrzewnej 40X80X5 mm wysokości 2.0 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów (59.0-3.5-1.5)+79.5+30.5+193.0+17.5+6.5+12.5 | m m | 393.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 393.50 |
|  | KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02 analogia | Ogrodzenie z siatki zgrzewnej wysokości 4,0 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów 115.0+17.5 | m m | 132.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.50 |
|  | KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-01 analogia | Ogrodzenie z siatki zgrzewnej wysokości 6,0 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów 15.0*2 | m m | 30.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.00 |
|  | KNR 2-23 0402-02 | Brama o wym.450X300 cm z siatki zgrzewanej – brama dwuskrzydłowa 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
|  | KNR 2-23 0402-02 | Brama o wym. 350X200 cm z siatki zgrzewnej – brama dwuskrzydłowa 1 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
|  | KNR 2-23 0402-03 | Furtka panelowa o wym. 150X200 cm w środku przęsła ogrodzeniowego 2 | szt. szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
|  | analiza in-dywidualna | Dostawa i montaż piłkochwytów z siatki polipropylenowej 12,5 x 6,00 m mocowanych na dystansach do istniejącego ogrodzenia 2 | kpl kpl | 2.00 |  |
|  |  | Wykonanie wiat stadionowych | szt. | 2.0 | 2.0 |
|  |  | Wykonanie siedzisk w wiatach | szt. | 16.0 | 16.0 |