PRZEDMIAR ROBÓT

do projektu remontu mostu przez rzekę Tymianka w ciągu drogi gminnej nr 3457016 ( JNI 19/1)

w miejscowości  ŻDŻARY  (Gozdowska Wola).

| Lp | Specyfikacje | Opis robót | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 1.Tyczenie osi mostu 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza mostu | km kpl | 0,100 1,000 |
| 2 | D-01.02.03 | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich 1. Rozebranie betonowych konstrukcji zbrojonych wraz z odwiezieniem gruzu betonowego i jego utylizacją: 1/ Rozebranie skrzydeł istniejących przyczółków: V = 4x[(1,61x0,40x0,29)+(2,17x1,44x0,23)+(0,5x0,84x2,30x0,29) = = 4x(0,19+0,72+0,28) = 4x1,19 = 4,76 m3 2/ Rozebranie ścianek zaplecznych przyczółków: V = 2x[0,75x0,20x3,56] = 2x0,54 = 1,08 m3 3/ Rozebranie końcówek dł. 1,00 m - żelbetonowej konstrukcji ustroju niosącego nad przyczółkami: V = 2x[ 2x1,00x(1,08x0,17+ 0,30x2,19)] = 2x1,69 = 3,38 m3 4/ Rozebranie żelbetowych płyt zaplecznych, za skrzydełkami: V = 2x[2x(3,00x1,00x0,15)] = 2x0,90 = 1,80 m3 5/ Rozebranie części wsporników chodnikowych na szer. 30 cm V = 2x[(11,20-2x1,00) x 0,30x0,17)] = 2x0,47 = 0,94 m3 Razem: V = 4,76+1,08+3,38+1,80+0,94 = 11,96 m3 2. Rozebranie izolacji z papy - na płycie pomostu F = 3,70x11,20 = 41,44 m2 | m3 m2 | 11,96 41,44 |
| 3 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg ulic i ogrodzeń 1/ Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na moście wraz z wywiezieniem destruktu asfaltowego i jego utylizacją F = 3,70x11,20 = 41,44 m2 2/ Rozebranie stalowej poręczy mostu z odwiezieniem na odległość 5 km do złomowiska L = 2x(11,20+2x1,37) = 2 x 13,94 = 27,88 m | m2 m | 41,44 27,88 |
| 4 | D-02.01.02 | Rozkop istniejącej drogi Rozkop nasypu za przyczółkami V = 2x( 5,00x6,50x1,50 ) = 2x 48,75 = 97,50 m3 | m3 | 97,50 |
| 5 | D-02.03.02 | Wykonanie nasypów 1.Wykonanie obustronnych nasypów o długości po 15,00 m na dojazdach do mostu z dostarczenie gruntu V = 2 x ( 15,00x5,50 x1,00) = 2x82,50= 165,00 m3 2. Wykonanie i rozebranie tymczasowych nasypów na dojściach do tymczasowej kładki dla pieszych V = 2x [0,5x(2,00+6,50)x1,50x5,80] = 2x36,98 = 73,96 m3 | m3 m3 | 165,00 73,96 |
| 6 | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego Wykonanie podbudowy gr.2x15 = 30 cm na dojazdach do mostu F = 2x(15,00 x 4,00) = 2x60,00 = 120,00 m2 | m2 | 120,00 |
| 7 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco. 1. Warstwa ścieralna gr. 5 cm - na moście i na dojazdach do mostu - nawierzchnia na moście F = 3,64x17,85 = 64,98 m2 - obustronne dojazdy do mostu F = 4,00 x 2x 15.00 = 120,00 m2 F = 64,98+120,00 = 184,98 m2 | m2 | 184,98 |
| 8 | D-06.01.02 | Umocnienie stożków dyblami betonowymi 1.Umocnienie stożków przyczółkowych dyblami betonowymi ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm F = 4 x (2,70x4,00) = 4x10,80 = 43,20 m2 | m2 | 43,20 |
| 9 | D-06.01.03 | Ścieki skarpowe 1. Montaż ścieków skarpowych trapezowych L = 4x 3,40 = 13,60 m 2. Montaż ścieków drogowych korytkowych L = 4 x 7,00 = 28,00 m | m m | 13,60 28,00 |
| 10 | D-07.08.01 | Zabezpieczenie ciągłości ruchu 1. Oznakowanie robót | kpl | 1 |
| 11 | D-08.01.01 D-08.03.01 | Krawężniki betonowe Montaż krawężników betonowych 15/30 - krawężniki zanikające za obiektem mostowym L = 4x3,00 = 12,00 m - krawężniki ścieków podchodnikowych "trapezowych" (KARTA 01.30) L = 4x(2x1,50) = 4x3,00 = 12,00 m Razem: L = 12,00+12,00 = 24,00 m Obrzeża betonowe 1/ Obrzeża betonowe 8/30 cm na zakończeniach umocnienia z dybli i ścieków skarpowych L = 4x (7,00+2,70) = 4x9,70 = 38,80 m 2/ Obrzeża betonowe 30/8 cm na chodnikach za mostem L = 4x 3,00 = 12,00 m Razem: L = 38,80+12,00 = 50,80 m | m m | 24,00 50,80 |
| 12 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt chodnikowych 1. Chodniki z płyt chodnikowych 50x50x7 cm - na dojściach do obiektu mostowego ( wraz z przykryciem ścieku pochodnikowego trapezowego F = 4x3,00x1,00 = 12,00 m2 2. Tymczasowe chodniki na dojściach do tymczasowej ( na czas robót) kładki dla pieszych - wykonanie i rozebranie tymczasowych chodników F = 2 x (1,50x5,80) = 2 x 8,70 = 17,40 m2 | m2 m2 | 12,00 17,40 |
| 13 | D-10.01.09 | Wlot i wylot ścieku skarpowego 1. Ściek podchodnikowy trapezowy (Karta 01.30) - wloty 2. Studzienka wpadowa (Karta 01.12) - wyloty | szt. szt. | 4 4 |
| 14 | M-11.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie niespoistym 1.Ręczne wykopy w gruncie nawodnionym, koryto pod gabiony gr.0,50 m V = 2x(14,82x1,00x0,50) = 2x7,41 = 14,82 m3 2.Ręczne wykopy w gruncie nawodnionym, pod materace gabionowe gr. 20 cm V = 2x( 14,82x2,325x0,20 = 2x6,89 = 13,78 m3 3. Ręczne wykopy w gruncie nawodnionym, pod płyty EKO gr. 10 cm V = 2x[(12,42x1,72 +2x0,5x2,38x1,50)x0,10] = 2 x 2,50 = 5,00 m3 4. Wykopy pod ławy fundamentowe umocnienia stożków V = 4 x (8,22x0,70x0,30) = 4x1,73 = 6,92 m3 Razem poz.(1-4) V = 14,82+13,78+5,00+6,92 = 40,52 m3 | m3 | 40,52 |
| 15 | M-11.02.01.01 | Ręczne wbicie pali drewnianych w grunt Ręczne wbicie w grunt pali drewnianych Ø.12-15 cm dł. pala 1,90 mb; głębokość wbicia 1,50 mb - pale pod ławy fundamentowe umocnienia stożków. szt. = 17+18 = 35 szt. | szt. | 35 |
| 16 | M-11.02.01.02 | Ręczne wbicie w grunt palisady drewnianej Ręczne wbicie w grunt palisady z kołków drewnianych 8/120 cm - palisada zabezpieczająca skarpy i koryto rzeki przed mostem i za mostem: L = 2x (9,65+0,50+1,00) = 2x11,15 = 22,30 m | m | 22,30 |
| 17 | M-11.07.01 | Beton wyrównawczy B-10 .Pod ławy fundamentowe umocnienia stożków V = 0,70 m3 | m3 | 0,70 |
| 18 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą 1.Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stalą klasy A-II płyta pomostu oraz czoła filarów G = 4 135,0 kg = 4,135 t ławy fundamentowe umocnienia stożków G = 159,80 kg = 0,160 t łączniki wiotkie przyspawane do górnych półek dźwigarów NP 450 G = 54x0,96 = 52,05 kg = 0,052 t - zbrojenie poprzecznic skrajnych na zakończeniach płyty pomostu: G = 263,31 kg = 0,264 t Razem G = 4,135+0,160+0,052+0,264 = 4,611 t | t | 4,611 |
| 19 | M-13.01.00 | Beton konstrukcyjny 1.Beton B-30 w deskowaniu - filary V = 2x[0,5x(0,64x0,32)x2,22] = 2x0,225 = 0,45 m3 - płyta pomostu z poprzecznicami skrajnymi V= 2x(0,19x8,30+2,45x4,58+0,30x1,41+0,30x5,86) = 29,96 m3 - beton ław fund. umocnienia stożków V = (17,48+17,90)x0,30x0,70 = 7,43 m3 Razem V = 0,45+29,96+7,43 = 37,84 m3 2. Roboty towarzyszące: 1/ wykonanie podpory rusztowania drewnianego V = 2x(3,50x4,00x0,15) = 2x 2,10 = 4,20 m3 2/ rozebranie podpory rusztowania drewnianego V = 4,20 m3 3/ deskowanie: - płyty pomostu z poprzecznicami, F = 2x3,50x[(3x2x0,55+0,43)+0,36+2x(1,31+0,98)] = = 2x3,50x10,82 = 75,74 m2 - korpusy filarów F = 2x(2,22x0,90) = 2x 2,00 = 4,00 m2 - ławy fundamentowe umocnienia stożków: F = 0,20x(17,48+17,90) = 7,08 m2 Razem poz. 3: F = 75,74+4,00+7,08 = 86,82 m2 | m3 | 37,84 |
| 20 | M-14.01.01 | Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali St3S 1. Montaż i scalenie poprzez spawanie dźwigarów stalowych 450, łączniki sztywne oraz stal kształtowa elementów wyposażenia mostu - montaż belek NP 450 - belki wsporników pomostu Masa: G = 6x3,500x0,115 = 2,415 t - blachy połączenia belek ( scalanie) Masa G = 105,50+79,13 = 184,63 kg = 0,185 t - łączniki sztywne (kątowniki 100x100x10) Masa G = 6x8x2,19 = 105,10 kg = 0,106 t - kątowniki 150x100x10 ( odbojnice chodników) Masa G = 678,3 kg = 0,679 t - kątowniki 100x100x10 ( wzmocnienie czoła filarów ) G = 67,04 kg = 0,068 t Razem masa: G = 2,415+0,185+0,106+0,679+0,068 = 3,453 t 2. Roboty towarzyszące: 1/ Spawanie elementów konstrukcji: - styki dźwigarów i łączniki L = 58,8+9,48 = 68,28 m 2/ Podnoszenie i opuszczenie konstrukcji ustroju niosącego: - wykonanie konstrukcji wsporczej do podniesienia istniejącego przęsła w celu umożliwienia uciąglenia konstrukcji i montażu łożysk V = 2x( 4,00x1,50x0,50) = 2x3,00 = 6,00 m3 - podniesienie przęsła ustroju niosącego Masa G = 11,20x( 1,875x2,500+3x0,115) = 11,20x5,033 = 56,36 t - opuszczenie konstrukcji ustroju niosącego na łożyska Masa G = 11,20x( 1,875x2,500+3x0,115)+2x3x3,50x0,115 = = 11,20x5,033 + 21,00x0,115 = 56,36+2,42 = 58,78 t - rozebranie konstrukcji wsporczej do podnoszenia przęsła V = 2x( 4,00x1,50x0,50) = 2x3,00 = 6,00 m3 | t | 3,453 |
| 21 | M-14.01.03 | Malowanie konstrukcji stalowej Malowanie trzykrotne konstrukcji stalowej (czyszczenie ujęto w SST M-20.01.07) - zewnętrzne powierzchnie odbojnic chodników F = 2x( 0,25x 17,85) = 2x 4,46 = 8,92 m2 - zewnętrzne powierzchnie kątowników wzmocnienia czoła filarów F = 2x(2,22x0,20) = 2x0,444 = 0,89 m2 - widoczne dolne półki belek NP 450 F = 3x(0,17x17,85) = 3x3,04 = 9,12 m2 Razem: F = 8,92+0,89+9,12 = 18,93 m2 | m2 | 18,93 |
| 22 | M-14.01.10 | Tymczasowe kładki dla pieszych wykonane z drewna Wykonanie i rozebranie tymczasowej kładki dla pieszych 1/ Pomost: - pokład z bali 50 mm V = 1,82 m3 - odbojnice 12/12 V = 0,52 m3 - belki główne 16/20 V = 1,15 m3 Razem: V = 1,82+0,52+1,15 = 3,49 m3 2/ Poręcze: - pochwyt 14/14 V = 0,67 m3 - słupki 14/14 V = 0,19 m3 - przeciągi 4/15 V = 0,41 m3 Razem: V = 0,67+0,19+0,41 = 1,27 m3 3/ Jarzma podporowe kpl. = 5 V = 5 x 0,35 = 1,75 m3 Ogółem poz. ( 1-3) V = 3,49+1,27+1,75 = 6,51 m3 Łączniki stalowe: śruby M 12/300 z nakrętkami i podkładkami do drewna kpl. 40 | m3 kg | 6,51 10,00 |
| 23 | M-15.02.03 | Izolacje z papy zgrzewalnej 1.Izolacja płyty z papy termozgrzewalnej F = 17,85x3,64 = 64,98 m2 2.Ułożenie styropianu gr. 5 cm oddzielonego folią gr. 1 mm od izolacji bitumicznej, na przewieszeniu płyty ( na styku poprzecznic skrajnych z nasypem) F = 2x( 2x5,86x1,00) = 2x11,72= 23,44 m2 | m2 m2 | 64,98 23,44 |
| 24 | M-15.01.03 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno Izolacja powierzchni betonowych stykających się z gruntem - końcówki wsporników płyty pomostu i poprzecznice skrajne: F = 2x[3( 2x0,55+0,42)1,58 +2x5,86x1,08] = 2x19,86 = 39,72 m2 - dolne części korpusów filarów F = 2x[2x3,88+0,54)x1,00 = 2x8,30 = 16,60 m2 Razem: F = 39,72+16,60 = 56,32 m2 | m2 | 56,32 |
| 25 | M-15.02.06 | Uszczelnienie nawierzchni 1.Uszczelnienie styku nawierzchni taśma Laterbit Bg o przekroju 2x5 cm L = 2x17,85 = 35,70 m | m | 35,70 |
| 26 | M-15.02.05 | Cienkowarstwowa nawierzchnia z żywic epoksydowych modyfikowanych bit. Nawierzchnia gr. 4 mm na chodnikach F = 2x(17,85x1,11) =2x19,81 = 39,62 m2 | m2 | 39,62 |
| 27 | M-16.01.01 | Wpusty 1.Montaż wpustów mostowych WM 150 ( długości L = 90 cm) szt = 2x2 = 4 | szt. | 4 |
| 28 | M-16.01.04 | Drenaż 1.Ułożenie w osi wpustów drenów odwodnienia izolacji z geowłókniny z warstwą filtracyjną L = 2x ( 0,50+17,85+0,50) = 2x18,85 = 33,70 m | m | 33,70 |
| 29 | M-17.01.04 | Łożyska mostowe elastomerowe nie kotwione 1.Montaz na filarach mostu łożysk elastomerowych 200x150x42 na zaprawie niskoskurczowej szt. = 2 x 3 = 6 | szt. | 6 |
| 30 | M-19.01.04 | Poręcze na obiektach mostowych Poręcze mostowe typ P-1 (z płaskowników stalowych ocynkowanych) L = 2 x 17,55 = 35,10 m | m | 35,10 |
| 31 | M-20.02.06 | Roboty hydrotechniczne - umocnienie skarp i dna rzeki w obrębie mostu 1.Umocnienie skarp rzeki gabionami gr. 50 cm ułożonymi na geowłókninie 180g/m2 F = 2x(14,82x1,00) = 2x14,82= 29,64 m2 2.Umocnienie skarp rzeki gabionami gr. 20 cm ułożonymi na geowłókninie 180g/m2 F = 2x(14,82x2,325 )= 2x34,46 = 68,92 m2 3. Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm ułożonego na geowłókninie 180 g/m2 F = 14,82 x 3,00 = 44,46 m2 4. Wykonanie umocnienia skarp płytami EKO gr. 10 cm ułożonymi na geowłókninie 180 g/m2 F = 2x[(12,42x1,72 +2x0,5x2,38x1,50)] = 2 x 24,93 = 49,86 m2 | m2 m2 m2 m2 | 29,64 68,92 44,46 49,86 |
| 32 | M-20.01.07 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych 1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów konstrukcji stalowej mostu - zewnętrzne powierzchnie odbojnic chodników F = 2x( 0,25x 17,85) = 2x 4,46 = 8,92 m2 - zewnętrzne powierzchnie kątowników wzmocnienia czoła filarów F = 2x(2,22x0,20) = 2x0,444 = 0,89 m2 - widoczne dolne półki belek NP 450 F = 3x(0,17x17,85) = 3x3,04 = 9,12 m2 Razem poz.1 : F = 8,92+0,89+9,12 = 18,93 m2 2. Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych mostu - płyta pomostu ( oczyszczenie betonu pod izolację płyty) F = 17,85x3,64 = 64,98 m2 - chodniki ( oczyszczenie pod nawierzchnię z żywic epoksydowych) F = 2x(17,85x1,11) =2x19,81 = 39,62 m2 - spód płyty pomostu F =17,85 x[(3x2x0,55+0,43)+2x(1,31+0,98)] = 17,85 x10,82 = 193,14 m2 - lica beleczek podporęczowych F = 17,85x( 0,36+0,40) = 17,85x0,76 = 13,57 m2 - korpusy filarów F = 2x[2x1,22x(0,45+3,56+0,32)] = 2x 10,58 = 21,16 m2 Razem poz. 2 F = 64,98+39,62+193,14+13,57+21,16 = 332,47 m2 Ogółem poz. (1-2) F = 18,93+332,47 = 351,40 m2 | m2 | 351,40 |
| 33 | M-20.01.11 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką 1. Zabezpieczenie powłoką hydrofobową powierzchni betonu – powłoka sztywna – - spód płyty pomostu F =17,85 x[(3x2x0,55+0,43)+2x(1,31+0,98)] = 17,85 x10,82 = 193,14 m2 - pow. filarów F =2x[2x1,22x(0,45+3,56+0,32)] = 2x 10,58 = 21,16 m2 Razem: F = 193,14+21,16 = 214,30 m2 2. Zabezpieczenie powłoką hydrofobową – powłoka elastyczna - lica beleczek podporęczowych F = 17,85x( 0,36+0,40) = 17,85x0,76 = 13,57 m2 | m2 m2 | 214,30 13,57 |
| 34 | M-20.01.17 | Osadzenie kotew Osadzenie w betonie kotew za pomocą żywic epoksydowych. - pręty ( kotwy) zbrojenia czoła filarów fi.16 mm szt. 18 - kotwy wzmacniające na ścinanie, istniejący beton belek fi. 22 szt. 36 - wklejenie prętów nr 12a i 12b fi. 12 mm szt. = 110+110 = 220 szt. 220 - wklejenie kotew fi. 12 mm zamocowania słupków poręczy typ P-1 szt. = 2x(19x4) = 2 x 76 = 152 szt. 152 Razem: szt. = 18+36+220+152 = 426 | szt. | 426 |

KOSZTORYS  OFERTOWY / ślepy kosztorys /

do projektu remontu mostu przez rzekę Tymianka w ciągu drogi gminnej nr 3457016 ( JNI 19/1)

w miejscowości  ŻDŻARY  (Gozdowska Wola).

| Lp | Specyfik. | Opis robót | J.m. | ilość | cena jednostk | Wartość netto / zł / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych 1.Tyczenie osi mostu 2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza mostu | km kpl | 0,100 1,000 |  |  |
| 2. | D-01.02.03 | Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich 1. Rozebranie betonowych konstrukcji zbrojonych wraz z odwiezieniem gruzu betonowego i jego utylizacją: 2. Rozebranie izolacji z papy - na płycie pomostu | m3 m2 | 11,96 41,44 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg ulic i ogrodzeń 1/ Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm na moście wraz z wywiezieniem destruktu asfaltowego i jego utylizacją. 2/ Rozebranie stalowej poręczy mostu z odwiezieniem na złomowisko. | m2 m | 41,44 27,88 |  |  |
| 4. | D-02.01.02 | Rozkop istniejącej drogi Rozkop nasypu za przyczółkami | m3 | 97,50 |  |  |
| 5 | D-02.03.02 | Wykonanie nasypów 1.Wykonanie obustronnych nasypów o długości po 15,00 m na dojazdach do mostu z dostarczenie gruntu 2. Wykonanie i rozebranie tymczasowych nasypów na dojściach do tymczasowej kładki dla pieszych | m3 m3 | 165,00 73,96 |  |  |
| 6 | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego Wykonanie podbudowy gr.2x15 = 30 cm na dojazdach do mostu | m2 | 120,00 |  |  |
| 7 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco. 1. Warstwa ścieralna gr. 5 cm - na moście i na dojazdach do mostu | m2 | 184,98 |  |  |
| 8 | D-06.01.02 | Umocnienie stożków dyblami betonowymi 1.Umocnienie stożków przyczółkowych dyblami betonowymi ułożonymi na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm | m2 | 43,20 |  |  |
| 9 | D-06.01.03 | Ścieki skarpowe 1. Montaż ścieków skarpowych trapezowych 2. Montaż ścieków drogowych korytkowych | m m | 13,60 28,00 |  |  |
| 10 | D-07.08.01 | Zabezpieczenie ciągłości ruchu 1. Oznakowanie robót | kpl | 1 |  |  |
| 11 | D-08.01.01 D-08.03.01 | Krawężniki betonowe Montaż krawężników betonowych 15/30 cm Obrzeża betonowe Obrzeża betonowe 8/30 cm | m m | 24,00 50,80 |  |  |
| 12 | D-08.02.01 | Chodniki z płyt chodnikowych 1. Chodniki z płyt chodnikowych 50x50x7 cm - na dojściach do obiektu mostowego 2. Tymczasowe chodniki na dojściach do tymczasowej kładki dla pieszych - wykonanie i rozebranie tymczasowych chodników | m2 m2 | 12,00 17,40 |  |  |
| 13. | D-10.01.09 | Wlot i wylot ścieku skarpowego 1. Ściek podchodnikowy trapezowy (Karta 01.30) - wloty 2. Studzienka wpadowa (Karta 01.12) - wyloty | szt. szt. | 4 4 |  |  |
| 14. | M-11.01.01. | Wykonanie wykopów w gruncie niespoistym Ręczne wykopy w gruncie nawodnionym | m3 | 40,52 |  |  |
| 15. | M-11.02.01.01 | Ręczne wbicie pali drewnianych w grunt Ręczne wbicie w grunt pali drewnianych Ø.12-15 cm dł. pala 1,90 mb; głębokość wbicia 1,50 mb | szt. | 35 |  |  |
| 16. | M-11.02.01.02 | Ręczne wbicie w grunt palisady drewnianej Ręczne wbicie w grunt palisady z kołków drewnianych 8/120 cm | m | 22,30 |  |  |
| 17. | M-11.07.01 | Beton wyrównawczy B-10 .Pod ławy fundamentowe umocnienia stożków | m3 | 0,70 |  |  |
| 18. | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalą Zbrojenie konstrukcji monolitycznych stalą klasy A-II | t | 4,611 |  |  |
| 19. | M-13.01.00 | Beton konstrukcyjny Beton B-30 (mostowy) w deskowaniu z konstrukcją wsporczą utrzymującą deskowanie | m3 | 37,84 |  |  |
| 20. | M-14.01.01 | Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali St3S 1. Montaż i scalenie poprzez spawanie dźwigarów stalowych 450 wraz z robotami towarzyszącymi | t | 3,453 |  |  |
| 21 | M-14.01.03 | Malowanie konstrukcji stalowej Malowanie trzykrotne konstrukcji stalowej (czyszczenie ujęto w SST M-20.01.07) | m2 | 18,93 |  |  |
| 22. | M-14.01.10 | Tymczasowe kładki dla pieszych wykonane z drewna Wykonanie i rozebranie tymczasowej kładki dla pieszych ( wraz z łącznikami stalowymi ) | m3 | 6,51 |  |  |
| 23. | M-15.02.03 | Izolacje z papy zgrzewalnej 1.Izolacja płyty z papy termozgrzewalnej 2.Ułożenie styropianu gr. 5 cm oddzielonego folią gr. 1 mm od izolacji bitumicznej, na przewieszeniu płyty ( na styku poprzecznic skrajnych z nasypem) | m2 m2 | 64,98 23,44 |  |  |
| 24. | M-15.01.03 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno Izolacja dwuwarstwowa, powierzchni betonowych stykających się z gruntem | m2 | 56,32 |  |  |
| 25. | M-15.02.06 | Uszczelnienie nawierzchni Uszczelnienie styku nawierzchni taśma Laterbit Bg o przekroju 2x5 cm | m | 35,70 |  |  |
| 26. | M-15.02.05 | Cienkowarstwowa nawierzchnia z żywic epoksydo-wych modyfikowanych bitumami Nawierzchnia gr. 4 mm na chodnikach | m2 | 39,62 |  |  |
| 27. | M-16.01.01 | Wpusty 1.Montaż wpustów mostowych WM 150 | szt. | 4 |  |  |
| 28 | M-16.01.04 | Drenaż Ułożenie w osi wpustów podłużnych drenów odwodnienia izolacji ( z geowłókniny z warstwą filtracyjną) | m | 33,70 |  |  |
| 29 | M-17.01.04 | Łożyska mostowe elastomerowe nie kotwione Montaz na filarach mostu łożysk elastomerowych 200x150x42 na zaprawie | szt. | 6 |  |  |
| 30 | M-19.01.04 | Poręcze na obiektach mostowych Poręcze mostowe typ P-1 (z płaskowników stalowych ocynkowanych) | m | 35,10 |  |  |
| 31 | M-20.02.06 | Roboty hydrotechniczne - umocnienie skarp i dna rzeki w obrębie mostu 1.Umocnienie skarp rzeki gabionami gr. 50 cm ułożonymi na geowłókninie 180g/m2 2.Umocnienie skarp rzeki gabionami gr. 20 cm ułożonymi na geowłókninie 180g/m2 3. Wykonanie narzutu kamiennego gr. 20 cm ułożonego na geowłókninie 180 g/m2 4. Wykonanie umocnienia skarp płytami EKO gr. 10 cm ułożonymi na geowłókninie 180 g/m2 | m2 m2 m2 m2 | 29,64 68,92 44,46 49,86 |  |  |
| 32 | M-20.01.07 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych Czyszczenie strumieniowo-ścierne elementów konstrukcji betonowych i elementów stalowych mostu | m2 | 351,40 |  |  |
| 33 | M-20.01.11 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłoką 1. Zabezpieczenie powłoką hydrofobową powierzchni betonu – powłoka sztywna – 2. Zabezpieczenie powłoką hydrofobową – powłoka elastyczna | m2 m2 | 214,30 13,57 |  |  |
| 34 | M-20.01.17 | Osadzenie kotew Osadzenie w betonie kotew za pomocą żywic epoksydowych. | szt. | 426 |  |  |
| Razem netto: |  |
| Podatek VAT 22 % |  |
| Ogółem brutto: |  |