SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA :  Rozbudowa   budynku   szkolnego w  Starym Goździe gm. Stara Błotnica

WSTĘP

1.Część ogólna specyfikacji

1.a. Nazwa zamówienia : Rozbudowa budynku szkolnego w Starym Goździe gm. Stara Błotnica

1.b. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową budynku szkolnego w Starym Goździe.

Zakres robót :

1/ Roboty ziemne i fundamentowe,     2/ Ściany i ścianki,

3/ Podłoża pod posadzki i tynki,

4/ Roboty malarskie, płytki i wykładziny,

5/ Stolarka otworowa,

6/ Elewacja,

7/ Roboty elektryczne,

8/ Instalacja c.o.

9/ Instalacja wod.kan.

10/ Sieć ciepłownicza (przyłącze).

1.c. Informacje o terenie budowy, prowadzenia robót budowlanych.

Teren budowy stanowi własność Gminy Stara Błotnica. Jest to teren czynnej szkoły podstawowej i gimnazjum. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. 120, poz. 1126/ należy wykonać Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczeństwa powinien zawierać również wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegający niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem robót należy wygrodzić teren budowy w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie szkoły przez personel szkolny i uczniów.

1.d. Wyjaśnienia dotyczące dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa została opracowana na rozbudowę budynku szkolnego na potrzeby Zespołu Szkół w Starym Goździe. Nie przewiduje się etapowej realizacji zamierzenia.

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.1.	WPROWADZENIE

Specyfikacja   techniczna   wykonania   i   odbioru   robót budowlanych rozbudowy   budynku szkolnego określa wymagania w zakresie:

- właściwości materiałów;

- sposobu i jakości wykonania robót;

- oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót.

Dla robót instalacyjnych opracowano odrębne branżowe specyfikacje techniczne.

1.2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowano na podstawie:

- projektu budowlanego architektoniczno – konstrukcyjnego,

- przedmiarów robót,

- wizji w terenie.

1.3.	WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów nadzoru budowlanego.

1.4.	WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:

-	zatrudnienie   kierownika   budowy   i   kierowników   robót   w   wymaganych specjalnościach,

-	realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w
Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego.

1.5.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości    technicznych    realizacji    zgodnie    z    przepisami    BHP,    rodzajem stosowanych  materiałów,  urządzeń  i  rozwiązań  konstrukcyjnych.  Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie: 1. Projekt budowlany wielobranżowy z planem zagospodarowania

·	Architektura  + konstrukcja	.

·	Instalacje sanitarne

·	Instalacje elektryczne wewnętrzne

·	Przedmiary robót

·	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ). Wniosek w tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami:

-	zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady lub wykonawca proponuje
rozwiązania korzystniejsze dla inwestora (w tym przypadku Zamawiający
zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków
finansowych)

-	zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym
przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania
zamiennego bez skutków finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, również potwierdzone przez projektanta.

1.7 ZMIANY  MATERIAŁÓW

Wszystkie wskazane w dokumentacji znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych lub o wyższym standardzie. Należy stosować wyroby określone w dokumentacji lub równoważne [Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych].

1.8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY I  INNE WYMAGANIA

Obiekt ma spełniać wymagania określone w:

- dokumentacji technicznej,

- przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),

- Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm).

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Niniejszej specyfikacji.

2. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1.	ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE

a/ wytyczenie geodezyjne obiektu,

b/ wykonanie wykopów ziemnych do głębokości 1,1 m

c/ wykonanie zbrojenia ław fundamentowych wraz z zalaniem ław betonem

B7,5, zgodnie z projektem,

d/ wykonanie ław fundamentowych z betonu B20,

e/ wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych  38x25x12,

f/ Izolacja pionowa wykonana emulsją IZOLBUD (abizol R+P);

g/ Izolacja ław fundamentowych wykonana dwoma warstwami papy asfaltowej

izolacyjnej na lepiku,

h/ Izolacja pionowa wykonana z płyt styropianowych grubości 8 cm,

i/ izolacja pionowa z foli kubełkowej,

i/ podkład na gruncie wykonany z pospółki.

2.2.	ŚCIANY I ŚCIANKI

a/ wykonanie ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych z bloczku betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, na parterze filarki międzyokienne murowane z cegły pełnej palonej klasy 150;

b/ kominy wolnostojące wykonane z cegły pełnej klasy 150;

c/ Ścianki działowe wykonane z pustaków gazobetonowych grubości 6 i 12 cm;

d/ Nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L-19.

2.3. STROP I STROPODACH

a/ wykonanie stropu żelbetowego na belkach TERIVA II,

b/ wykonanie wieńcy monolitycznych żelbetowych zgodnie z projektem,

c/ wykonanie izolacji z folii polietylenowej,

d/ Izolacja z płyt styropianowych M30 grubości 15 cm z mocowaniem mechanicznym,

e/ krycie dachu papą termozgrzewalną – podkładowa i wierzchniego krycia,

f/ wykonanie obróbek blacharskich rożnych z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm,

g/ zamontowanie rynien dachowych PCV ø 125 na klej,

h/ zamontowanie rynien spustowych   PCV ø 110 na uszczelki łącznie z uchwytami, złączkami oraz kształtkami.

2.4.	PODŁOŻA POD POSADZKI I TYNKI

a/ wykonanie podkładu z betonu żwirowego B-7,5 gr 12 cm,

b/ wykonanie dwukrotnej izolacji poziomej z folii PE,

c/ wykonanie izolacji poziomej z płyt styropianowych,

d/ wylanie szlichty cementowej,

e/ wylanie samopoziomującej masy szpachlowej pod wykładziny z tworzywa sztucznego,

f/ wykładzina rulonowa z tworzywa sztucznego z klejeniem do podkładu,

g/ wykonanie tynków na ścianach kategorii III,

h/ ułożenie posadzek jednobarwnych z płytek GRES 30x30 na zaprawie

Atlas wraz z cokolikami oraz listwami wykańczającymi,

i/ ułożenie płytek na schodach z płytek GRES 30x30 na zaprawie Atlas.

2.5.	ROBOTY MALARSKIE, PŁYTKI ŚCIENNE

a/ licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 na zaprawie Atlas,                           b/ malowanie ścian dwukrotnie farbą akrylową wraz z gruntowaniem.

2.6.	STOLARKA OTWOROWA

a/ obsadzenie okien PCV rozwieralno-uchylnych dwudzielnych, wraz z obróbką murarską,                                                                                                                      b/ parapety wewnętrzne z PCV szer. 30 cm,                                                                c/ parapety zewnętrzne z PCV szer. 25 cm,                                                                 d/ obsadzenie drzwi zewnętrznych z Al. z szybą bezpieczną,                                                              e/ obsadzenie drzwi wewnętrznych 1-dzielne płytowe PORTA,                                    f/ wykonanie balustrady schodowej stalowej malowanej proszkowo o  wys. 110 cm.

2.7.	ELEWACJA

a/ docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekką mokrą wg. systemu producenta,

b/ ułożenie wycieraczek stalowych do obuwia, skrobaczki, uchwytu do flag,

c/ tynk strukturalny cienkowarstwowy baranek 2 mm, cokół z tynku mozaikowego,

d/ podjazd dla osób niepełnosprawnych – nawierzchnia licowana płytkami gresowymi 30x30 cm mrozoodpornymi antypoślizgowymi układanymi na kleju mrozoodpornym,

e/ balustrada stalowa malowana proszkowo.

3.	Wymagania materiałowe niezbędne do wykonania zamówienia

Do wykonania przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów wymienionych w przedmiarze robót. Wszystkie materiały winny być w l gat.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, a więc dopuszcza się możliwość ujęcia w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji pod warunkiem posiadania przez te materiały lub urządzenia parametrów nie gorszych niż określone w/w dokumentacji.

W takiej sytuacji wymaga się złożenia stosownych dokumentów potwierdzających wiarygodność zastosowanych materiałów. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.	Wymagania inwestora dotyczące sposobu wykonywania robót.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z warunkami technicznymi.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zabezpieczyć zaplecze budowy. Prace należy wykonać zgodnie z projektem technicznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami, uwzględniającymi uwagi BHP.

Wykonawca odpowiada za bezpieczne prowadzenie robót, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim powstałe wskutek niewłaściwego prowadzenia robót.

Do obowiązków wykonawcy należy wywożenie na bieżąco z terenu budowy materiałów rozbiórkowych nie przewidzianych do dalszego wykorzystania. Niedopuszczalne będą zmiany postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której wybrano oferenta.

Za prace przewidziane w przedmiarze, dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a nie wykonane, nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

5.   Ocena prawidłowości wykonania i sposobu odbioru robót

Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją umowy poprzez inspektora nadzoru inwestorskiego i osobę uprawnioną do kontaktów z oferentami. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Gotowość do odbioru wykonawca zgłosi zamawiającemu pisemnie z trzydniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca dostarczy do odbioru niezbędne atesty dopuszczające dane wyroby do

stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze robót wymagane są protokóły badań i sprawdzeń instalacji elektrycznej.