SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

451-1      PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Starej Błotnicy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przygotowawczych do rozpoczęcia pełnego zakresu robót budowlanych objętych projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Przygotowanie  i przekazanie placu budowy.

Wykonawca  dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia  personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania do akceptacji dokumentów:

1) projekt organizacji robót

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

4)  program zapewnienia jakości robót.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym  realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz późniejszymi zmianami

WTWO Robót Budowlano - Montażowych-Budownictwo Ogólne.

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

451-2     ROBOTY ZIEMNE

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych ziemnych pod budowę przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Starej Błotnicy”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego  zakresu robót ziemnych objętych projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pełny zakres robót ziemnych dla wykonania posadowienia projektowanych fundamentów poszczególnych projektowanych obiektów.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot , zgodność z umową oraz z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie odstępstw wymaga zgody

Inwestora.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

1.WTWO Robót Budowlano - Montażowych-Budownictwo Ogólne. Tom I

„Warunki techniczne” zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano -montażowych i ich odbioru. Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. Podano zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych.

Uwzględniono i podano wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych, świadectwach dopuszczających do stosowania oraz normatywy i przepisy.

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-1  KONSTRUKCJE GEOTECHNICZNE I FUNDAMENTY

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych - konstrukcje geotechniczne i fundamenty  pod budowę przedsięwzięcie inwestycyjnego:

„ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Starej Błotnicy””

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego  zakresu robót fundamentowych objętych projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pełny zakres robót fundamentowych dla wykonania projektowanych fundamentów poszczególnych projektowanych obiektów.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot , zgodność z umową oraz z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie odstępstw wymaga zgody

Inwestora.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

1.WTWO Robót Budowlano - Montażowych-Budownictwo Ogólne. Tom I

„Warunki techniczne” zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano -montażowych i ich odbioru. Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. Podano zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych.

Uwzględniono i podano wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych. świadectwach dopuszczających do stosowania oraz normatywy i przepisy

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-2    KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych - konstrukcje betonowe i żelbetowe pod budowę przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Starej Błotnicy”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego  zakresu robót betonowych i żelbetowych objętych projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pełny zakres robót betonowych i żelbetowych dla wykonania projektowanych obiektów.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot , zgodność z umową oraz z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie odstępstw wymaga zgody

Inwestora.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

1.WTWO Robót Budowlano - Montażowych-Budownictwo Ogólne. Tom I

„Warunki techniczne” zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –montażowych i ich odbioru. Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. Podano zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych.

Uwzględniono i podano wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych, świadectwach dopuszczających do stosowania oraz normatywy i przepisy

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-2 -1   KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE

ZBIORNIKI NA ŚCIEKI.

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych - konstrukcje żelbetowe zbiorników na ścieki  pod budowę przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„ Modernizacja i Rozbudowa  oczyszczalni ścieków w Starej Błotnicy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego  zakresu robót betonowych i żelbetowych objętych projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pełny zakres robót betonowych i żelbetowych dla wykonania projektowanych  zbiorników na ścieki.

Podziemie budynku technicznego jako obiekt wielo-zbiornikowy-żelbetowy podlega

próbie szczelności zgodnie z normą PN-/B-10702 „Zbiorniki – wymagania i badania przy odbiorze”.

Po pozytywnej próbie szczelności należy obsypać podziemie do projektowanej rzędnej terenu.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót:

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot , zgodność z umową oraz z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie odstępstw wymaga zgody

Inwestora.

Poszczególne elementy konstrukcji żelbetowych  zbiorników należy wykonywać z betonu klasy B30 W-8 F-150 zgodnie z PN-B-06250:

- nasiąkliwość  < 5 %

- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności W8

- odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności  F150

Beton winien być zaprojektowany laboratoryjnie z odpowiednim atestem oraz sprawdzeniem jego założonych parametrów przed wbudowaniem.

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winno spełniać

wymagania normy PN-B-06712 dla kruszywa do betonów klasy B30.

Do w/w betonów stosować należy grysy granitowe ze skał magmowych lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz piaski. Nie dopuszcza się wapieni, dolomitów i skał wapienio-pochodnych.

Żwir powinien spełniać wymagania PN-B-06712 w zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Uziarnienie kruszywa należy dobrać laboratoryjnie w trakcie projektowania mieszanek betonowych. Potwierdzeniem prawidłowego uziarnienia winny być pozytywne wyniki laboratoryjne.

Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów użytych do produkcji.

Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej wykonawca musi wykonać

kontrolę partii kruszywa obejmującą oznaczenia :

- składu ziarnistego wg. PN-B-06714/15

- kształtu ziarn wg. PN-B-06714/16

- zawartości pyłów mineralnych wg. PN-B-06714/13

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg. PN-B-06714/12

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą

kontrolę wilgotności kruszywa wg. PN-B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0 ÷ 2 mm.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winien:

- spełniać wymagania normy PN-B-29701:1997,

-. do betonu klasy B30 należy stosować cement klasy 42,5

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona musi być  atestem.

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu

w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany może być w następujących miejscach:

a)- cement luzem – w magazynach specjalnych,

b)- cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach

zamkniętych.

Warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej wykonawca zobowiązany jest

wykonać kontrolę obejmującą:

- oznaczenie czasu wiązania wg. PN-EN-196-3; 1996

- oznaczenie zmiany objętości wg. PN-EN-196-3; 1996

- oznaczenie stopnia zmielenia wg. PN-EN-196-6; 1997

Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu:

Badania podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartość powietrza w mieszance betonowej,

- nasiąkliwość betonu,

- odporność betonu na działanie mrozu,

- przepuszczalność wody przez beton,

- wytrzymałość na ściskanie,

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu.

BADANIE BETONU W KONSTRUKCJACH

Badania betonu w konstrukcjach należy realizować metodami nie-niszczącymi. Pośród metod nie-niszczących należy wymienić w pierwszej kolejności badania sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg. PN-B-06262 oraz badania ultradźwiękowe za pomocą pomiaru prędkości rozchodzenia się ultradźwiękowych fal podłużnych wg. PN-B-06261. Badania należy stosować w zakresie wskazanym w tych normach.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

1.WTWO Robót Budowlano - Montażowych-Budownictwo Ogólne. Tom I

„Warunki techniczne” zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –montażowych i ich odbioru. Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. Podano zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych.

Uwzględniono i podano wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych, świadectwach dopuszczających do stosowania oraz normatywy i przepisy

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

3. Normy związane:

PN-B-06250                                   - Beton zwykły.

PN-B-06712                                   - Kruszywa mineralne.

PN-B-06714/15                              - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-B-06714/16                              - Badania. Oznaczenie kształtu ziarn.

PN/B-06714/13                                - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.

PN/B-06714/12                                - Badania. Oznaczenie wartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/8                                  - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

PN-B-19701:1997                            - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,

wymagania i ocena zgodności.

PN-EN-196-1:1996                          - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN-196-2:1996                          - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN-196-3:1996                          - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania

i stałości objętości.

PN-EN-196-6:1997                          - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN-196-7:1997                          - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i

przygotowania próbek.

PN-B-32250                                     - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-H-93215                                     - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251                                     - Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania

techniczne.

BN-72/9081-02                                - Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

PN-B-06262                                     - Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu

na ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N.

PN-B-06261                                     - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na

ściskanie

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-3    KONSTRUKCJE METALOWE

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych

-Konstrukcje metalowe pod budowę przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Starej Błotnicy”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego  zakresu robót stalowych, metalowych objętych projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pełny zakres robót stalowych i metalowych dla wykonania projektowanych obiektów.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot , zgodność z umową oraz z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie odstępstw wymaga zgody

Inwestora.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

1.WTWO Robót Budowlano – Montażowych - Konstrukcje stalowe. Tom III

„Warunki techniczne” zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –montażowych i ich odbioru. Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. Podano zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych.

Uwzględniono i podano wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych, świadectwach dopuszczających do stosowania oraz normatywy i przepisy

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

452-4    KONSTRUKCJE MUROWANE

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych

- konstrukcje murowane pod budowę przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Starej Błotnicy”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego  zakresu robót stalowych, metalowych objętych projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pełny zakres robót murowych dla wykonania projektowanych obiektów.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot , zgodność z umową oraz z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie odstępstw wymaga zgody

Inwestora.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

1.WTWO Robót Budowlano – Montażowych – Budownictwo ogólne. Tom I

„Warunki techniczne” zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –montażowych i ich odbioru. Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. Podano zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych.

Uwzględniono i podano wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych, świadectwach dopuszczających do stosowania oraz normatywy i przepisy

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

453-0    ROBOTY INSTALACYJNE

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych

-Roboty instalacyjne pod budowę przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Starej Błotnicy”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego  zakresu robót instalacyjnych objętych  projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pełny zakres robót instalacyjnych dla wykonania projektowanych obiektów.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot , zgodność z umową oraz z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie odstępstw wymaga zgody

Inwestora.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

1.WTWO Robót Budowlano – Montażowych – Instalacje sanitarne i przemysłowe. Tom II.

„Warunki techniczne” zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –montażowych i ich odbioru. Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. Podano zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych.

Uwzględniono i podano wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych, świadectwach dopuszczających do stosowania oraz normatywy i przepisy

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

454-0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1.1 Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące robót budowlanych

Roboty wykończeniowe pod budowę przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Starej Błotnicy””

1.2 Zakres stosowania specyfikacji :

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pełnego  zakresu robót wykończeniowych objętych  projektem budowlano-wykonawczym.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pełny zakres robót wykończeniowych dla wykonania projektowanych obiektów.

1.4 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot , zgodność z umową oraz z projektem budowlano-wykonawczym. Wprowadzenie odstępstw wymaga zgody

Inwestora.

1.5 Przepisy i dokumenty związane;

1.WTWO Robót Budowlano – Montażowych – Budownictwo ogólne. Tom I.

„Warunki techniczne” zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano –montażowych i ich odbioru. Umożliwiają wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowe wykonanie robót. Podano zasady odbioru robót zanikających, częściowych i odbiorów końcowych.

Uwzględniono i podano wymagania techniczne ujęte w polskich normach państwowych, świadectwach dopuszczających do stosowania oraz normatywy i przepisy

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie przygotowania

i realizacji robót

Opracował:

inż. Tadeusz Śmiech

Upr. KL/96/90