| KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- |
| Do projektu utwardzenia placu w Starej Błotnicy. Stara Błotnica, powiat białobrzeski, woj. mazowieckie. |
| Lp. | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jedn. (zł) | Cena ofertowa /poz.4x5/ (w zł.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Roboty przygotowawcze. |  |  |  |
| 1 | Odtworzenie punktów, roboty pomiarowe. = 3 750 m2 | ha | 0,375 |  |  |
| II Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |
| 2 | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową = 72 | m2 | 72,0 |  |  |
| 3 | Obcięcie piłą naiwerzchni asfaltowej = 89 | m | 89,0 |  |  |
| III. Podbudowa. |  |  |  |
| 4 | Korytowanie pod krawężniki, na głębokość do 50 cm = 529 | m2 | 529,0 |  |  |
| 5 | Korytowanie pod nawierzchnię z kostki i z płyt eko do 50cm = (1 138 + 642)*0,5 = 890 | m3 | 890,0 |  |  |
| 6 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod ustawiane krawężniki, nawierzchnię z kostki i z płyt eko = 529 + 1 138 + 642 = 2 309 | m2 | 2 309,0 |  |  |
| 7 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10cm pod krawężniki = 529 | m2 | 529,0 |  |  |
| 8 | Wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm pod nawierzchnie z kostki i z płyt eko = 1 138 + 642 = 1 780 | m2 | 1 780,0 |  |  |
| 9 | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki -jezdnie manewrowe z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 20 cm = 1 138 | m2 | 1 138,0 |  |  |
| 10 | Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z płyt eko z kruszywa łamanego 0-63 mm gr. 15 cm = 642 | m2 | 642,0 |  |  |
| IV. Krawężniki, obrzeża, zjazdy, chodniki |  |  |  |
| 11 | Ułożenie krawężnika typu ciężkiego 20x30x100 na ławie z oporem 35x40x15 z betonu cem. C8/10 = 378 | m | 378,0 |  |  |
| 12 | Ułożenie krawężnika typu lekkiego 12x25x100 na ławie zwykłej 25x15cm z betonu cem. C8/10 = 151 | m | 151,0 |  |  |
| V. Nawierzchnia |  |  |  |
| 13 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową w ilości 0,1-0,3 kg/m2: = 850 | m2 | 850,0 |  |  |
| 14 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni parkingu z betonu asfaltowego AC 8S 70/100 gr. średnio 4,0 cm = 850 | m2 | 850,0 |  |  |
| 15 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm = 1 138 | m2 | 1 138,0 |  |  |
| 16 | Wykonanie nawierzchni z płyt eko grubości 8cm = 642 | m2 | 642,0 |  |  |
| VI. Roboty towarzyszące i wykończeniowe |  |  |  |
| 17 | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: |  |  |  |  |
|  | a/ studnie kan. deszczowej | szt. | 1 |  |  |
|  | b/ studnie kan. telefonicznej | szt. | 3 |  |  |
| 18 | Założenie pierścieni odciążających na studniach kanalizacji sanitarnej i deszczowej w jezdni: | szt. | 1,0 |  |  |
| 19 | Humusowanie powierzchni zieleńców z obsianiem trawą = 1 123 | m2 | 1 123,0 |  |  |
| Sło |  |  |  | SUMA |  |

VAT  :

brutto:

Słownie złotych (brutto):

Data:                                                                          Opracował: