Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………………….

Ulica : …………………………………….. kod i miejscowość ……………………………….

Powiat: ……………………………….. województwo ………………………………………...

FORMULARZ – OPIS  PRZEDMIOTU  OFERTY

Zamówienie publiczne pn.: „Dostawa autobusu do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących nie mniej niż 18” do siedziby Zamawiającego

Szczegółowy opis techniczny

| Oferowany autobus marki ……………………….. model …………………………. |
| --- |
| Parametr wymagany | Parametr oferowany /proszę podać konkretne oferowane wartości/ |
| Fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 lub 2017 |  |
| Liczba miejsc siedzących minimum 18 (tj. kierowca + minimum 17 miejsc) |  |
| Nadwozie: a) całkowicie przeszklone, czterodrzwiowe (drzwi w kabinie pasażerskiej prawe przesuwne przeszklone o szerokości minimum 1200 mm i elektrycznie wysuwanym stopniem, tylne dwuskrzydłowe), szyby w przestrzeni pasażerskiej ciemne, szyby w kabinie przyciemniane, b) długość całkowita pojazdu powyżej 6700 mm, szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych minimum 2000 mm, rozstaw osi minimum 3750 mm, c) lakier metalizowany (kolor do uzgodnienia po wyborze oferty), d) lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie, e) czujniki parkowania – przód i tył, f) przednie i tylne światła przeciwmgielne i światła wsteczne, g) trzecie światło stopu, światła obrysowe boczne, h) minimalna szerokość drzwi przednich bocznych minimum 900 mm w najszerszej ich części, i) koła na osi tylnej podwójne. |  |
| Silnik : a) silnik diesla wysokoprężny o pojemności do 2500 cm3, b) moc silnika minimum 150 KM, c) wersja silnika EURO 5 lub EURO 6, d) skrzynia biegów manualna 6 biegowa (6 biegów do przodu + 1 wsteczny), e) układ kierowniczy ze wspomaganiem, f) światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika. |  |
| Bezpieczeństwo: a) układ hamulcowy hydrauliczny dwuobwodowy, b) hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi, hamulec postojowy, c) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania, d) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania, e) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania, f) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, g) immobilizer, h) sygnał akustyczny ostrzegający na zewnątrz o cofaniu pojazdu, i) przednie i tylne fartuchy przeciwbłotne, j) resory wzmocnione. |  |
| Opony: opony letnie bez wyboru producenta plus pełnowymiarowe koło zapasowe, felgi stalowe z kołpakami, komplet opon zimowych z felgami, ogumienie bezdętkowe. |  |
| Wnętrze pojazdu: a) wysokość przestrzeni pasażerskiej minimum 1800 mm, b) zabezpieczenie drzwi przed otwieraniem przez dzieci, c) poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, d) lusterko wsteczne wewnętrzne, e) wszystkie fotele w kabinie pasażerskiej klasy turystycznej pojedyncze tapicerowane z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa, uchylane z regulowanymi oparciami i możliwością montażu fotelika dziecięcego, f) siedzenie kierowcy z regulacją wysokości, resorowane, z manualną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa z 3-punktowymi atestowanymi pasami bezpieczeństwa g) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną łatwozmywlną, h) pokrycie ścian i sufitu tapicerką miękką, słupków z materiału łatwego do utrzymania czystości, i) izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego, kolor tapicerki – do uzgodnienia po wyborze oferty, kolor wnętrza - do uzgodnienia po wyborze oferty, j) dwa wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych, k) wieszaki ubraniowe na wszystkich słupkach autobusu, l) półki na bagaż podręczny (z tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym) plus urządzenia zabezpieczające bagaż przed przemieszczaniem się, m) oświetlenie przedziału pasażerskiego, n) oświetlenie przystosowane do jazdy nocnej, o) elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich, p) elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, r) radioodtwarzacz CD/MP3 plus głośniki w przedniej i tylnej części autobusu, monitor samochodowy podwieszany podsufitowy z ekranem minimum 17” kompatybilny z urządzeniem audio w autobusie, s) klimatyzacja dachowa minimum 10 kW mocy - rozdział na wszystkie miejsca siedzące rozprowadzony wewnątrz półki na bagaż podręczny tunelem klimatyzacyjnym, z oświetleniem centralnym i indywidualnym, t) niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej z dodatkową nagrzewnicą w tylnej części przedziału pasażerskiego. |  |
| Zbiornik paliwa: a) zbiornik paliwa minimum 70 l, b) system wlewu paliwa – bez korka, z zabezpieczeniem przed wlaniem niewłaściwego paliwa. |  |
| Warunki gwarancji: a) gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu minimum 24 miesiące, b) gwarancja na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy, c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia minimum 144 miesięcy, d) pojazd musi posiadać instrukcje w języku polskim. |  |
| Wymogi dodatkowe: a) autoalarm plus centralny zamek sterowany pilotem, b) homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h, c) tachograf elektroniczny, 24-godzinny, d) tempomat, e) szybkościomierz ze skalą w kilometrach, f) wskaźnik temperatury zewnętrznej, g) wskaźnik wypalania cząstek stałych lub wskaźnik potrzeby wypalenia cząstek stałych, g) pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół, i) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja. j) wzmocniony stabilizator osi tylnej i przedniej. k) ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe. |  |

Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym.

…………………………….., data ……………. 2018 r.

………………………………………..

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób

właściwej/ych do reprezentowania

Wykonawcy*)

(* UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)