# KOSZTORYS  INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni drogi gminnej nr 110405W klasy L1/2  relacji: Wólka Pierzchnieńska - Stara Błotnica

Gmina Stara Błotnica, powiat Białobrzegi, woj. mazowieckie

Pikietaż: 0+000,00 – 1+900,80; odcinek L=1 900,80m.

ADRES INWESTYCJI:  Droga gminna relacji:

Wólka Pierzchnieńska - Stara Błotnica

Gmina Stara Błotnica, powiat Białobrzegi, woj. mazowieckie.

INWESTOR:                  Gmina  Stara Błotnica

26–806 STARA BŁOTNICA

KODY CPV:                    45100000-8  - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0  - Roboty ziemne

45233140-2  - Roboty drogowe

45233150-6  - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8  - Instalowanie znaków drogowych

KALKULACJĘ                Pracownia Projektowa P.W. „DAKAR”

SPORZĄDZIŁ:               26 – 600 Radom, ul. Świętojańska 3 lok. 27

Tel.: 048 38 38 151, kom. 0601180311

Wartość kosztorysowa robót netto:                   =  437 058,87zł

Podatek VAT 22%:                                            =    96 152,95zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót:                      =  533 211,82zł

Słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście jedenaście złotych 82/100,-

DATA:                                                                  SPORZĄDZIŁ:

czerwiec 2009 rok.

# KOSZTORYS INWESTORSKI

na remont drogi gminnej nr 110405W, klasy L1/2 relacji:

WÓLKA PIERZCHNIEŃSKA - STARA BŁOTNICA - gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie - odcinek długości: L=1 900,80m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(wzł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | KNNR1 011101 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. | km | 1,9 | 776,60 | 1 242,56 |
| 2 | KNNR1 010206 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 1250,0x2,5x2=6 250 | ha | 0,625 | 5 001,48 | 3125,93 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 3 | KNNR1 020203 | Wykopy wykonywane koparkami związane z wykonaniem koryta szer. do 0,50m i gł. do 50cm pod poszerzenie istniejącej jezdni na łukach poziomych i pod przepusty, z transportem nadmiaru urobku do 5km - Poszerzenia: (57,47+40,0)x0,40x2+ (31,58+30,0)x0,30x2+(38,43+30,0)x0,2x2+(62,5+30,0)x0,2x2=78,0+36,9+27,4+ +37,0=179,3 179,3x0,50=89,7 -Przepusty i dokopy rowów przy przepustach: 10x8,0x0,8x1,0=64,0 (10x10,0x2+2x2,0)x(2,80+0,40)x0,8x0,4=208,9 | m3 | 362,6 | 22,51 | 8 162,12 |
| 4 | KNNR1 031203 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp i dna rowu /obrobienie na czysto /. (10x10,0x2+2x2,0)x(2,80+0,40)=652,8 | m2 | 652,8 | 1,82 | 1 188,10 |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 5 | KNNR6 010303 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni - poszerzenia =179,3 | m2 | 179,3 | 1,25 | 224,13 |
| 6 | KNNR6 104031 | Wykonanie w-wy odsączającej gr 15cm pod poszerzenie jezdni =179,3 | m2 | 179,3 | 12,52 | 2 244,83 |
| 7 | KNNR6 011302 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm =179,3 | m2 | 179,3 | 25,50 | 4 572,15 |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 8 | KNNR6 100506 | Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco – wyko-nanie ręczne w jednej warstwie (1%). 9 694,1x0,01x0,05= | Mg | 4,85 | 636,56 | 3 087,32 |
| 9 | KNNR6 100507 | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa i starej nawierzchni bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =9873,4 | m2 | 9 873,4 | 1,46 | 14 415,16 |
| 10 | KNNR6 010802 | Wyrównanie podbudowy i istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną 0/12,8mm w ilości 0,100Mg/m2- KR1 – średnio 4cm 1900,80x(5,0+2x0,05)+179,3=9873,4 x0,100=987,3 | Mg | 987,3 | 202,00 | 199 434,60 |
| 11 | KNNR6 3080303 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 1900,80x5,0+179,3=9683,3 | m2 | 9 683,3 | 16,50 | 159 774,45 |
| 12 | KNNR6 130101 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych - pobocza:1900,8x2x0,75=2851,2 - zjazdy: 10x4,5x4,25=191,3 | m2 | 3 042,5 | 0,50 | 1 521,25 |
| 13 | KNNR6 020201 | Wykonanie poboczy i zjazdów z z kruszywa niesortowanego gr. 10cm. =3 042,5 | m2 | 3 042,5 | 8,00 | 24 340,00 |
|  |  | V. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 14 | KNNR6 060501 060508 06050301 | Przepusty (40 w ciągu rowu pod zjazdami na drogi gruntowe L=8,0 m z zakończeniem kołnierzowym. /szt. 10/ ławy fundamentowe żwirowe 10x8,0x0,4x0,20=6,4 rury PEHD ( 40: 10x8,0=80 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 10x2=20 zakończenia ścianką oporową dla rur ø600mm: =2 | m3 m szt. szt. | 6,4 80 15 2 | 314,80 67,24 272,09 520,23 | 2 014,72 5 379,20 4 081,35 1 040,46 |
|  |  | VI. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 15 | KNNR6 070201 070204 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych - tarcze znaków (2xA-7, A-3,A-4) - tabliczki do znaków | szt. szt. szt. | 4 4 3 | 70,50 156,01 101,50 | 282,00 624,04 304,50 |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- | 437 058,87 |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- | 96 152,95 |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- | 533 211,82 |

Słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście jedenaście złotych 82/100,-

Czerwiec 2009 rok

..............................                                                                             ...................................

data :							                	      opracował :

# KOSZTORYS OFERTOWY

na remont drogi gminnej nr 110405W, klasy L1/2 relacji:

WÓLKA PIERZCHNIEŃSKA - STARA BŁOTNICA - gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie - odcinek długości: L=1 900,80m.

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar. | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(wzł.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. |  | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. | km | 1,9 |  |  |
| 2 |  | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 1250,0x2,5x2=6 250 | ha | 0,625 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 3 |  | Wykopy wykonywane koparkami związane z wykonaniem koryta szer. do 0,50m i gł. do 50cm pod poszerzenie istniejącej jezdni na łukach poziomych i pod przepusty, z transportem nadmiaru urobku do 5km - Poszerzenia: (57,47+40,0)x0,40x2+ (31,58+30,0)x0,30x2+(38,43+30,0)x0,2x2+(62,5+30,0)x0,2x2=78,0+36,9+27,4+ +37,0=179,3 179,3x0,50=89,7 -Przepusty i dokopy rowów przy przepustach: 10x8,0x0,8x1,0=64,0 (10x10,0x2+2x2,0)x(2,80+0,40)x0,8x0,4=208,9 | m3 | 362,6 |  |  |
| 4 |  | Ręczne plantowanie powierzchni skarp i dna rowu /obrobienie na czysto /. (10x10,0x2+2x2,0)x(2,80+0,40)=652,8 | m2 | 652,8 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 5 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni jezdni - poszerzenia =179,3 | m2 | 179,3 |  |  |
| 6 |  | Wykonanie w-wy odsączającej gr 15cm pod poszerzenie jezdni =179,3 | m2 | 179,3 |  |  |
| 7 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.20cm =179,3 | m2 | 179,3 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 8 |  | Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno bitumiczną na gorąco – wyko-nanie ręczne w jednej warstwie (1%). 9 694,1x0,01x0,05= | Mg | 4,85 |  |  |
| 9 |  | Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa i starej nawierzchni bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =9873,4 | m2 | 9 873,4 |  |  |
| 10 |  | Wyrównanie podbudowy i istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną 0/12,8mm w ilości 0,100Mg/m2- KR1 – średnio 4cm 1900,80x(5,0+2x0,05)+179,3=9873,4 x0,100=987,3 | Mg | 987,3 |  |  |
| 11 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 1900,80x5,0+179,3=9683,3 | m2 | 9 683,3 |  |  |
| 12 |  | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych - pobocza:1900,8x2x0,75=2851,2 - zjazdy: 10x4,5x4,25=191,3 | m2 | 3 042,5 |  |  |
| 13 |  | Wykonanie poboczy i zjazdów z z kruszywa niesortowanego gr. 10cm. =3 042,5 | m2 | 3 042,5 |  |  |
|  |  | V. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 14 |  | Przepusty (40 w ciągu rowu pod zjazdami na drogi gruntowe L=8,0 m z zakończeniem kołnierzowym. /szt. 10/ ławy fundamentowe żwirowe 10x8,0x0,4x0,20=6,4 rury PEHD ( 40: 10x8,0=80 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 10x2=20 zakończenia ścianką oporową dla rur ø600mm: =2 | m3 m szt. szt. | 6,4 80 15 2 |  |  |
|  |  | VI. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 15 |  | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych - tarcze znaków (2xA-7, A-3,A-4) - tabliczki do znaków | szt. szt. szt. | 4 4 3 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- |  |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- |  |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- |  |  |

Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

..............................                                                                             ...................................

data :							                	      opracował :