# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej relacji: CHRUŚCIECHÓW - RYKI, gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, ETAP I-szy:

odcinek W1-10 od km 0+0,00 – 0+950,00 i Z1-4 od km 0+0,00 – 0+287,05; długości łącznej L=1 237,05m

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1235,00 | km | 1,24 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt. | 6 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie (275,0+350,0)x2,5=1562,5 | ha | 0,156 |  |  |
| 4 |  | Rozebranie przepustów betonowych niezbrojonych o średnicy d=500mm pod istniejącą drogą 7+2x9,0=26m | m | 26 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy : 1237x2x(0,4+1,8):2x0,40=1088,6 2.Przepusty d=600 ( szt. 4): (9,0+3x7,0)x1,5x1,5=67,5 3.Przepusty d=800 ( szt. 1): 7,0x1,7x1,7=20,2 4.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 9+4=13): (9x5,00+4x6,00)x0,8x0,4=22,1 | m3 | 1 198,4 |  |  |
| 6 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypaniem: pod kable telekomunikacyjne i energetyczne: 2x9,0x1,0x0,5=9 | m3 | 9 |  |  |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 1237,05x(4,50+2x0,10)= 5814,1 - poszerzenia na włączeniach do dr. pow.: (8,0+25,0+10,0x0.5)x0,5x2=38,0 | m2 | 5 852,1 |  |  |
| 8 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. średnio 14cm - jezdnia: 1237,05x(4,50+2x0,10)= 5814,1 - poszerzenia: =38,0 | m2 | 5 852,1 |  |  |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: 5 852,1 | m2 | 5 852,1 |  |  |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1237,05x(4,50+2x0,05)= 5690,4 - poszerzenia: =38,0 | m2 | 5 728,4 |  |  |
| 11 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1237,05x4,50= 5566,7 - poszerzenia: =38,0 | m2 | 5 604,7 |  |  |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:1237,05x2x0,75=1855,6 - zjazdy: 13x3,5x2,5=113,75 | m2 | 1 969,4 |  |  |
| 13 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. =1969,4 | m2 | 1 969,4 |  |  |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |  |  |
| 14 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (80cm, L=7,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.1/ w ciągu rowu melioracyjnego ławy fundamentowe z kruszywa 7,0x0,8x0,25= 1,4 ścianki czołowe dla rur (80: szt.2 rury (80: =7,0 | m3 szt. m | 1,4 2 7 |  |  |
| 15 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm, L=7,0 i 9,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.4/ ławy fundamentowe z kruszywa (9,0+3x7,0)x0,6x0,15= 2,70 ścianki czołowe dla rur (60: 4x2=8 rury (60: 9,0+3x7,0=30 | m3 szt. m | 2,70 8 30 |  |  |
| 16 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0 i 6,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.13/ ławy fundamentowe z kruszywa (9x5,0+4x6,0)x0,4x0,10=2,76 rury ( 40: 9x5,0+4x6,0=69 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 13x2=26 | m3 m szt. | 2,76 69 26 |  |  |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 17 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nn rurami dwudzielnymi PVC A110 (1+1)x9=18 | mb | 18 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 18 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - demontaż znaków - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. szt. | 2 24 23 |  |  |
| 19 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - przerywana szer.12cm/ =200,0 | m2 | 200 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data:                                                                                Opracował:

# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej relacji: CHRUŚCIECHÓW - RYKI, gmina Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie, ETAP I-szy:

odcinek W1-10 od km 0+0,00 – 0+950,00 i Z1-4 od km 0+0,00 – 0+287,05; długości łącznej L=1 237,05m

| Lp | Podstawa obmiaru | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1235,00 | km | 1,24 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt. | 6 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie (275,0+350,0)x2,5=1562,5 | ha | 0,156 |
| 4 |  | Rozebranie przepustów betonowych niezbrojonych o średnicy d=500mm pod istniejącą drogą 7+2x9,0=26m | m | 26 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 5 | D-02.01.01 | Wykopy związane z wykonaniem rowów, z wbudowaniem urobku w pobocza i skarpy, wykopy pod przepusty, z odwiezieniem nadmiaru urobku na odległość do 2km: 1.Rowy : 1237x2x(0,4+1,8):2x0,40=1088,6 2.Przepusty d=600 ( szt. 4): (9,0+3x7,0)x1,5x1,5=67,5 3.Przepusty d=800 ( szt. 1): 7,0x1,7x1,7=20,2 4.Przepusty pod zjazdami w ciągu rowu (szt. 9+4=13): (9x5,00+4x6,00)x0,8x0,4=22,1 | m3 | 1 198,4 |
| 6 |  | Ręczne wykopy pod ułożenie rur osłonowych wraz z zasypa-niem: pod kable telekomunikacyjne i energetyczne: 2x9,0x1,0x0,5=9 | m3 | 9 |
|  |  | III. Podbudowa. |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni - jezdnia: 1237,05x(4,50+2x0,10)= 5814,1 - poszerzenia na włączeniach do dr. powiatowej: (8,0+25,0+10,0x0.5)x0,5x2=38,0 | m2 | 5 852,1 |
| 8 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. śr. 14cm - jezdnia: 1237,05x(4,50+2x0,10)= 5814,1 - poszerzenia: =38,0 | m2 | 5 852,1 |
| 9 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem 0,5-0,7kg/m2: 5 852,1 | m2 | 5 852,1 |
|  |  | IV. Nawierzchnia |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1237,05x(4,50+2x0,05)= 5690,4 - poszerzenia: =38,0 | m2 | 5 728,4 |
| 11 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 - jezdnia: 1237,05x4,50= 5566,7 - poszerzenia: =38,0 | m2 | 5 604,7 |
|  |  | V. Pobocza i zjazdy |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdów gruntowych -pobocza:1237,05x2x0,75=1855,6 - zjazdy: 13x3,5x2,5=113,75 | m2 | 1 969,4 |
| 13 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów gosp. z kruszywa łamanego niesortowanego gr. 10cm. =1969,4 | m2 | 1 969,4 |
|  |  | VI. Odwodnienie. |  |  |
| 14 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (80cm, L=7,0 pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.1/ w ciągu rowu melioracyjnego ławy fundamentowe z kruszywa 7,0x0,8x0,25= 1,4 ścianki czołowe dla rur (80: szt.2 rury (80: =7,0 | m3 szt. m | 1,4 2 7 |
| 15 | D-03.01.01 | Wykonanie przepustów (60cm, L=7,0 i 9,0m pod proj. drogą ze ściankami czołowymi /szt.4/ ławy fundamentowe z kruszywa (9,0+3x7,0)x0,6x0,15= 2,70 ścianki czołowe dla rur (60: 4x2=8 rury (60: 9,0+3x7,0=30 | m3 szt. m | 2,70 8 30 |
| 16 | D-03.01.01 | Przepusty (40 pod zjazdami L=5,0 i 6,0m z zakończeniem ścianką oporową /szt.13/ ławy fundamentowe z kruszywa (9x5,0+4x6,0)x0,4x0,10=2,76 rury ( 40: 9x5,0+4x6,0=69 zakończenia ścianką oporową dla rur ø400mm: 13x2=26 | m3 m szt. | 2,76 69 26 |
|  |  | VII. Roboty towarzyszące |  |  |
| 17 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych nn rurami dwudzielnymi PVC A110 (1+1)x9=18 | mb | 18 |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |
| 18 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - demontaż znaków - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. szt. | 2 24 23 |
| 19 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa przerywana - szer.12cm/ =200,0 | m2 | 200 |

Data:                                                                                Opracował: