ZAŁ. Nr 2 do SIWZ

Budowa siedzisk( trybuny)na boisku szkolnym w  Starej Błotnicy

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Trybuny sportowe boiska sportowego Szkoły w Starej Błotnicy |
| 1 |  | Fundamenty |
| 1 d.1 | KNR-W 2-01 0215-04 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 134,550 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. ł-lll | m3 | 128,300 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 2-01 0228-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. MII | m3 | 128,300 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 0207-01 analogia | Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - B25, wykonane w ziemi jako fundament | m2 | 63,700 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 0207-07 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu Krotność = 12 | m2 | 12,740 |  |  |
| 6 d.1 | KNR-W 2-02 0259-05 | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie | t | 0,450 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. MII | m2 | 500,000 |  |  |
| 2 |  | Stelaż stalowy - ocynkowany |  |  |
| 8 d.2 | KNR-W 2-05 0208-03 analogia | Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg - wykonanie stalaża stalowego pod ławki | t | 4,400 |  |  |
| 9 d.2 | kalk. własna | Dostarczenie stali do spawania na konstrukcję stelaża profil prostokątny walcowany na gorąco 80x40x3 - 300,8 mb, 1561,20kG profil prostokątny walcowany na gorąco 60x40x3 -194,52 mb, 826,7 kG. kątownik walcowany na gorąco 75x50x6 - 261 ,0 mb, 1485,1 kG pręt okrągły średnicy 8 mm do odciągów - 39,50 kG pręt okrągły średnicy 10 mm do odciągów - 23,17 kG blacha stalowa gr. 10 mm - 4,68 m2, 367,40 kG. blacha stalowa gr. 8 mm - 0,572 m2, 35,93 kG śruby rzymskie 50szt. kotwy HiltiMI 6/1 00 208 szt, śruby M1 2/70- 3480 szt. razem stali profilowej 4,400 T | kpi | 1,000 |  |  |
| 10 d.2 | KNR-W 4-01 0425-01 analogia | elementy schodów metalowych 40x1 40x650 mm | szt. | 24,000 |  |  |
| 11 d.2 | TZKNBKXII 0413-87 analogia | Stopnie metalowe 1400x350x40 mm | szt. | 24,000 |  |  |
| 12 d.2 | TZKNBKXH 0413-87 analogia | Podesty metalowe 1400x650x40 mm, | szt. | 42,000 |  |  |
| 3 |  | Montaż siedzisk |  |  |
| 13 d.3 | KNR-W 2-02 1219-05 analogia | Dostawa i montaż siedzisk z tworzywa - twardy PCV w kolorze ciemnoniebieskim mocowane do konstrukcji śrubami M12/ 120 | szt. | 201,000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Słownie: