Stara Błotnica: Dostawa nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stara Błotnica
Numer ogłoszenia: 229673 - 2008; data zamieszczenia: 22.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Starej Błotnicy , 46, 26-806 Stara Błotnica, woj. mazowieckie, tel. 048 385-77-90, fax. 048 383-50-92.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.starablotnica.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stara Błotnica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Parametry techniczne samochodu: - dostawa jednego samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 z zamontowanymi na kołach nowymi oponami zimowymi, obręcze kół 15 cali, dodatkowy komplet opon letnich, - możliwość przewozu 8 osób oraz 1 osoby na wózku inwalidzkim, - zestaw do montowania wózka inwalidzkiego: szyny, pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim, - najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu, - silnik wysokoprężny o pojemności od 2000 cm3 do 2500cm3 i mocy nie mniejszej niż 110KM, - gniazdo elektryczne 12V, - rozstaw osi nie mniej niż 3400mm, - oświetlenie przedziału pasażerskiego, - wycieraczki pod nogi kierowcy i pasażerów z przodu, - kolor samochodu do uzgodnienia, lakier metalizowany, - drzwi boczne rozsuwane po prawej stronie, - klapa tylna lub drzwi skrzydłowe, - okno w klapie/drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczem - szyby w 2 i 3 rzędzie po prawej i lewej stronie - elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy, - układ kontroli trakcji, - poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, - elektroniczna blokada zapłonu, - centralny zamek wszystkich drzwi ze zdalnym sterowaniem i autoalarmem, - wspomaganie kierownicy, - światła przeciwmgielne przednie - gumowa wykładzina podłogi przestrzeni pasażerskiej, - klimatyzacja przednia i tylnia, - układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego, - gwarancja mechaniczna na samochód - minimum 2 lata bez limitu kilometrów, - gwarancja na perforację nadwozia - 8 lat, - oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; - spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienia wymaganej gwarancji przez wykonawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie spełnia - nie spełnia. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego. Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp..

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . d) dokumenty określające parametry techniczne oferowanego pojazdu, z których wynikać będzie spełnienie parametrów pojazdu, o którym mowa w pkt 3 SIWZ ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starablotnica.bip.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Starej Błotnicy pokój nr 12, 26-806 Stara Błotnica.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Starej Błotnicy pokój nr 12 Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).