# KOSZTORYS  OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej relacji KADŁUBEK NOWY - URBANÓW, gm. Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie - odcinek KADŁUBEK NOWY – ETAP II-GI

odcinek W8-W17: km 1+112,50 – 1+849,50

| Lp | Podstawa wyceny | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. | Cena jednostki obmiar. | Cena ofertowa /poz.5x6/(zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, rob. pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza (1849,50-1112,50)=737,0 | km | 0,74 |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt | 9 |  |  |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 66-75cm | szt | 4 |  |  |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 250,0x2,5=625 | ha | 0,063 |  |  |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |  |  |
| 5 |  | Ręczne wykopy pod przełożenie kabli telekomunikacyjnych poza jezdnię (po trasie niekolidującej –km 1+590–1+610, km 1+655–1+695. km 1+750–1+825, wraz z zasypaniem (20+40+75+6)x1,00x0,50=141 | m3 | 141 |  |  |
|  |  | II. Podbudowa. |  |  |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni (1849,50-1112,50)x(4,50+2x0,10)= =737,0x4,70=3463,9 | m2 | 3 463,9 |  |  |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.18cm. 737,0x4,70=3463,9 | m2 | 3 463,9 |  |  |
| 8 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =3 463,9 | m2 | 3 463,9 |  |  |
|  |  | III. Nawierzchnia |  |  |  |  |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 737x(4,50+2x0,05)= 3 390,2 | m2 | 3 390,2 |  |  |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 737x4,50=3316,5 | m2 | 3 316,5 |  |  |
|  |  | IV. Pobocza |  |  |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy -pobocza: 737x2x0,75= | m2 | 1 105,5 |  |  |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z kru-szywa łamanego niesortowanego gr.10cm. =1 105,5 | m2 | 1 105,5 |  |  |
|  |  | V. Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 13 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PVC A110 =6,0 | mb | 6 |  |  |
| 14 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 3 |  |  |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |  |  |
| 15 |  | Wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych, ocynkowanych, jednostronnych SP-04 (przy przepuście w km 0+391,15) =30 | m | 30 |  |  |
| 16 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 3 4 |  |  |
| 17 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ =200,0 | m2 | 120 |  |  |
|  |  | RAZEM | --- | --- | --- |  |
|  |  | VAT 22% | --- | --- | --- |  |
|  |  | OGÓŁEM | --- | --- | --- |  |

Słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data:                                                                                 Opracował:

# PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej relacji KADŁUBEK NOWY - URBANÓW, gm. Stara Błotnica,

pow. białobrzeski, woj. mazowieckie - odcinek KADŁUBEK NOWY – ETAP II-GI

odcinek W8-W17: km 1+112,50 – 1+849,50

| Lp | Podstawa obmiaru | Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej. | Nazwa jedn. obmiar | Ilość jedn. obmiar. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie punktów głównych trasy, rob. pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza (1849,50-1112,50)=737,0 | km | 0,74 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 26-35cm | szt | 9 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni drzew ø 66-75cm | szt | 4 |
| 4 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków na poboczach drogi i w rowie 250,0x2,5=625 | ha | 0,063 |
|  |  | II. Roboty ziemne. |  |  |
| 5 |  | Ręczne wykopy pod przełożenie kabli telekomunikacyjnych poza jezdnię (po trasie niekolidującej –km 1+590–1+610, km 1+655–1+695. km 1+750–1+825, wraz z zasypaniem (20+40+75+6)x1,00x0,50=141 | m3 | 141 |
|  |  | II. Podbudowa. |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do gł. 5cm z częściowym formowaniem poboczy - pod konstrukcję nawierzchni jezdni (1849,50-1112,50)x(4,50+2x0,10)=737,0x4,70=3463,9 | m2 | 3 463,9 |
| 7 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr.18cm. 737,0x4,70=3463,9 | m2 | 3 463,9 |
| 8 | D-04.03.01 | Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0,5-0,7 kg/m2: =3 463,9 | m2 | 3 463,9 |
|  |  | III. Nawierzchnia |  |  |
| 9 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/12,8mm gr. 3,0cm - KR1 737x(4,50+2x0,05)= 3 390,2 | m2 | 3 390,2 |
| 10 | D.05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/8mm gr. 3,0cm - KR1 737x4,50=3316,5 | m2 | 3 316,5 |
|  |  | IV. Pobocza |  |  |
| 11 | D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie poboczy 737x2x0,75= | m2 | 1 105,5 |
| 12 | D-06.03.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z kru-szywa łamanego niesortowanego gr.10cm. =1 105,5 | m2 | 1 105,5 |
|  |  | V. Roboty towarzyszące |  |  |
| 13 |  | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi PVC A110 =6,0 | mb | 6 |
| 14 |  | Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: a/ zasuwy wodociągowe | szt. | 3 |
|  |  | VIII. Organizacja ruchu. |  |  |
| 15 |  | Wykonanie drogowych barier ochronnych stalowych, ocynkowa-nych, jednostronnych SP-04 (przy przepuście w km 0+391,15) =30 | m | 30 |
| 16 | D-07.02.01 | Ustawienie znaków drogowych pionowych ostrzegawczych i informacyjnych - słupki z rur stalowych ø 50mm - tarcze znaków | szt. szt. | 3 4 |
| 17 | D-07.01.01 | Malowanie znaków poziomych farbą chlorokauczukową / Linia krawędziowa - szer.12cm/ =200,0 | m2 | 120 |

Data:                                                                                 Opracował: