SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Znak sprawy:   B-341/10/2008

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zamawiający: Urząd Gminy w  Starej Błotnicy

Adres:             26-806  Stara Błotnica nr 46

Telefon:          048 385 77 90, 048 385 77 91         faks:  048 383 50 92

REGON:         000540038                                       NIP: 798-12-30-854

2. Tryb udzielenia zamówienia

###### Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia  mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8. zgodnie z ustawą z dnia

###### 29 stycznia 2004r. /tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/  „Prawo zamówień publicznych”

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stara Błotnica.

- Parametry techniczne samochodu:

- dostawa jednego samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

- samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 z zamontowanymi na kołach nowymi oponami zimowymi, obręcze kół 15 cali, dodatkowy komplet opon letnich,

- możliwość przewozu 8 osób oraz 1 osoby na wózku inwalidzkim,

- zestaw do montowania wózka inwalidzkiego: szyny, pasy bezpieczeństwa dla pasażera na wózku inwalidzkim,

- najazdy teleskopowe aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu,

- silnik wysokoprężny o pojemności od 2000 cm3 do 2500cm3 i mocy nie mniejszej niż 110KM,

- gniazdo elektryczne 12V,

- rozstaw osi nie mniej niż 3400mm,

- oświetlenie przedziału pasażerskiego,

- wycieraczki pod nogi kierowcy i pasażerów z przodu,

- kolor samochodu do uzgodnienia, lakier metalizowany,

- drzwi boczne rozsuwane po prawej stronie,

- klapa tylna lub drzwi skrzydłowe,

- okno w klapie/drzwiach tylnych z wycieraczką i spryskiwaczem

- szyby w 2 i 3 rzędzie po prawej i lewej stronie

- elektroniczny układ stabilizujący tor jazdy,

- układ kontroli trakcji,

- poduszki powietrzne kierowcy i pasażera,

- elektroniczna blokada zapłonu,

- centralny zamek wszystkich drzwi ze zdalnym sterowaniem i autoalarmem,

- wspomaganie kierownicy,

- światła przeciwmgielne przednie

- gumowa wykładzina podłogi przestrzeni pasażerskiej,

- klimatyzacja przednia i tylnia,

- układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania,

- system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego,

- gwarancja mechaniczna na samochód – minimum 2 lata bez limitu kilometrów,

- gwarancja na perforację nadwozia – 8 lat,

- oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu.

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert

częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo

zamówień publicznych;

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza

ich składanie;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia;

Wymagany termin realizacji: 30 dni od daty podpisania  umowy.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Pzp;

- spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

b)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału w  postępowaniu;

1.  Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający

dopuszcza parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone

w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA  ZGODNOŚĆ  Z

ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta,

2.  W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub

budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający będzie żądać od oferenta

przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonej kopii, a zamawiający nie może

sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób,

3.  Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony  formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

- podpisane  oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

c)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działalności oferenta odpowiada

przedmiotowi zamówienia oraz, że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie

prawnym, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert .

- dokumenty określające parametry techniczne oferowanego pojazdu, z których wynikać będzie spełnienie parametrów pojazdu, o którym mowa w  pkt 3 SIWZ .

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i z zachowaniem formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu

na ich składanie i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego (nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert) o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie  przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona specyfikacja.

6. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

11.  Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Monika Białkowska   tel. 0-48 385 77 90

12.  Wymagania dotyczące wadium;

Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą;

30 dni od terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert;

1/   Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji

istotnych warunków zamówienia,

2/    Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą  Prawo zamówień publicznych,

3/    Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie bez użycia

ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka,

4/     Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą

złożyć podpisy na wszystkich stronach oferty, załącznikach oraz w miejscach,

w których oferent naniósł zmiany,

5/     Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

6/      Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7/       Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej Specyfikacji powinny zostać wypełnione

przez Oferenta i dołączone do oferty.

8/     Oferta wraz  ze wszystkimi załącznikami winna być ponumerowana w prawym dolnym

rogu  -  każda kartka,   każdy załącznik oznaczony w prawym górnym  rogu – zał. nr .. i

ułożone  zgodnie z punktem 9.3 niniejszej specyfikacji,   trwale spięta  i  złożona

zamawiającemu  w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach:

Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana i oznaczona następująco:

Urząd Gminy w Starej Błotnicy,      26-806  Stara Błotnica

Dostawa nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stara Błotnica.

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej powinna posiadać  nazwę         i adres  wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej nieważności.

Ofertę składaną do ZAMAWIAJACEGO za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy przygotować w sposób określony jak wyżej i przesłać z dopiskiem:

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM  30.09.2008 r.   godz. 1015

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć  w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść  w Urzędzie Gminy     w Starej Błotnicy, 26-806 Stara Błotnica  pokój nr 12 nie później niż do dnia: 30.09.2008 r.    godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane od wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte (po upływie   terminu przewidzianego na wniesienie protestu ).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2008 r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego                 w Urzędzie Gminy w Starej Błotnicy   26-806 Stara Błotnica   - sala konferencyjna.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert  Przewodniczący Komisji Przetargowej poda nazwy  oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Z posiedzenia Komisja Przetargowa sporządza protokół, który jest udostępniany oferentom biorącym udział w przetargu, w zakresie podanym w art. 96 ust. 3 ustawy.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie wg ustaleń ustawy

Prawo zamówień publicznych.

16. Sposób oceny spełnienia warunków wymaganych od oferenta:

Ocenie spełnienia warunków wymaganych od oferentów podlegać będą zagadnienia, na temat których oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty, oraz zapewnienie wymaganej  gwarancji  przez wykonawcę. Ocena zostanie dokonana w systemie

"spełnia - nie spełnia".   Oferta musi spełniać wszystkie wymagania zamawiającego.

Wykonawca, który nie spełni chociażby jednego wymaganego od niego warunku zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu  o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Pzp.

Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie odrzucona zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

17. Opis sposobu obliczenia ceny;

Na formularzu ofertowym Dostawca podaje cenę netto, stawkę podatku VAT  i cenę brutto.

Do ceny netto należy dodać wartość podatku VAT.

Cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) podana w formularzu oferty będzie brana pod uwagę

w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;

Najniższa cena ofertowa

-  100% - oferent otrzyma 100 punktów, jeżeli wartość prac objęta zamówieniem będzie najmniejsza, pozostali oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej. ( MINIMALIZACJA)

Liczba punktów przyznanych zostanie określona wg wzoru  najkorzystniejsza cena  (minimalna)

[cena brutto oferty najniższej : cena brutto badanej oferty] x 100 x waga kryterium (100%)

Wartości będą obliczone z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, bez zaokrąglania.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jednym kryterium oceny ofert jest cena, nie może dokonać wyboru  oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty

o takiej samej cenie,  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia

w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane

w złożonych ofertach.
Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Na posiedzeniach niejawnych komisja przetargowa:

- dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

i wykluczy każdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi że zachodzą

przesłanki wskazane w art.24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

- dokona badania i oceny ofert i odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust.1 ustawy Pzp.

Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe

w obliczeniu ceny , niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty( zgodnie z art.88 ustawy Pzp).

Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Pzp lub błędy w obliczeniu ceny, a także nie wyrażenie przez Wykonawcę zgody na poprawienie  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z okoliczności,

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska najwyższą ilość punktów.

19. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone  w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu

o zamówienie publiczne.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki

umowy ;

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez oferenta poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez zamawiającego stanowią integralną część umowy na: Dostawę nowego mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stara Błotnica

Treść umowy jak w załączeniu.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną ;

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

23. Aukcja elektroniczna;

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu

o zamówienie publiczne.

24. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu;

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku

postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują ustalenia zawarte 
w ustawie  Pzp, a w sprawach nie uregulowanych ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- formularz oferty zał. nr 1

- druk oświadczenia stosownie do art.22 ust. 1 ustawy Pzp zał. nr 2

- projekt umowy zał. nr 3

Specyfikację zatwierdzam dnia:          18.09.2008 r.

Wójt Gminy Stara Błotnica

Stanisław Białkowski

Zał. nr 1 do SIWZ

NAZWA  I  ADRES  OFERENTA

................................................................................

................................................................................

NIP ........................................................................

REGON ................................................................

tel. .........................................................................

fax .........................................................................                       Urząd Gminy w Starej Błotnicy

# O F E R T A

na dostawę nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stara Błotnica.

za kwotę ryczałtową brutto ............................................................... zł.

Słownie: .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

w tym netto ....................................... zł., VAT ........................................ zł.

Termin płatności – 30 dni od dnia złożenia faktury.

Informujemy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia,  specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  żadnych zastrzeżeń.

Oferuję realizację zamówienia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy,  że  podane  warunki  zostały  przez  nas  zaakceptowane

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta zawiera ….. ponumerowane strony.

Data .......................................                                          ..........................................................   Podpis oferenta

# Zał. nr 3 do  SIWZ

UMOWA NR  /08

zawarta w Starej Błotnicy w dniu ………………. r.  pomiędzy:

Gminą Stara Błotnica,    26-806 Stara Błotnica

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną  przez  :

Wójta Gminy – Stanisława Białkowskiego

z jednej  strony, a

Firmą  ……………………………………………………………..

reprezentowanym przez:  ………………………………………..

posiadającym:  Regon:  …………………..                     NIP:  …………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą z drugiej strony, o następującej treści :

( 1.

W oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego z dnia  …………….2008 r. Zamawiający kupuje,

a Wykonawca  zobowiązuje się do sprzedaży wraz z dostarczeniem do Zamawiającego nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Stara Błotnica.

( 2.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie  ceny zawartej w ofercie Wykonawcy  na kwotę brutto :  …………………………………….  zł.

Słownie: …………………………………….  złotych

w tym VAT :    ………… , w kwocie …………………………... zł.

( 3.

1.Zapłata za dostarczony pojazd, o którym mowa w ( 1. umowy nastąpi na podstawie przedłożonej

przez Wykonawcę prawidłowej faktury VAT w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia

faktury.

2.Do faktury Wykonawca dołączy protokół przekazania.

( 4.

Wykonawca  zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie: 30 dni od daty podpisania umowy.

( 5

1.W przypadku zwłoki w terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy

dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy,

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci

karę w wysokości 10 % wartości umowy.

3.Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umowne w  wysokości

0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w jego odbiorze.

( 6.

- Długość okresu gwarancji na samochód, o którym mowa w ( 1. wynosi:

- gwarancja mechaniczna …………….  miesięcy,

- gwarancja na perforacje nadwozia ……….. miesiące, licząc od daty dostarczenia samochodu do

Zamawiającego.

- Czas naprawy samochodu, o którym mowa w ( 1 w  okresie gwarancji wynosi maksymalnie 14  dni  od dnia zgłoszenia awarii do Wykonawcy.

- W przypadku awarii samochodu, o którym mowa w ( 1 Wykonawca ma obowiązek na własny koszt odebrać niesprawny samochód z siedziby Zamawiającego i następnie po dokonaniu naprawy dostarczyć go do siedziby Zamawiającego.

( 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej po  uprzednim ich uzgodnieniu z wyjątkiem ustaleń zawartych w ( 2 niniejszej umowy.

( 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

Sprawy  wynikłe z realizacji przedmiotu umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

( 10.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :		           			      WYKONAWCA :